Architektonický ateliér		              Nám. Andreja Hlinku 27,  RUŽOMBEROK

Územný  plán obce

LISKOVÁ

FEBRUÁR  2006

| Stupeň dokumentácie: | Územný plán obce – koncept |
| --- | --- |
| Objednávateľ úlohy : | Obec Lisková |
| Spracovateľ úlohy : | Architektonický ateliér GAM Ružomberok Námestie Andreja Hlinku 27 034 01 Ružomberok |
| Autor riešenia : | Ing. arch. Marián Goč a kolektív |
| Zákazkové číslo : | 329 - 22 |
| Dátum spracovania : | február 2006 |
| Číslo paré : |  |

Na akcii spolupracovali:

| - Vedenie úlohy, zhodnotenie územného potenciálu obce, výsledné syntézy rozvojových možností sídla, vymedzenie regulatívov pre rozvoj, koordinácia spracovateľských postupov | Ing. arch. Marián Goč |
| --- | --- |
| - Syntézy geodynamických procesov, vyhodnotenie LPF : | Ing. Peter Gažík |
| spolupráca pri hodnotení rozvojových východísk z hľadiska geologickej rajonizácie a pri hodnotení rozvojových východísk geoekosystémových komplexov na území katastra obce | Ing. arch. Marián Goč Ing. Peter Gažík |
| - Demografia, vyhodnotenie PPF: | Ing. arch. Marián Goč |
| - Doprava : | Ing. Stanislav Tabaček |
| - Vodné hospodárstvo : | Janka Rechtoríková |
| - Energetika : | Ing.Anton Galas Ing. Stanislav Hošala |
| - Grafické práce : | Zuzana Takáčová |

# OBSAH  DOKUMENTÁCIE:

A. TEXTOVÁ  ČASŤ	4

A.1. Základné údaje	4

A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši	4

A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, použité podklady	5

A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním	5

A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE	6

A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis	6

Identifikačný znak, názov	7

Výmera KÚ v ha	7

A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu	12

A.2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce	13

A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia	16

A. 2. 5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania	20

A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využitia	23

A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie	24

A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce	41

A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov	42

A.2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu a požiarnej ochrany,	43

A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení	44

A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického riešenia	45

A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie	54

- Výsadba líniovej drevinovej vegetácie vo voľnej krajine	56

-  Výsadba hygienickej a izolačnej vegetácie	57

- Návrh riešenia koncepcie systému vegetácie v intraviláne	57

A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov	58

A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu,	58

A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy  na nepoľnohospodárske účely	59

A.2.17. Vyhodnotenie perspektívneho použitia lesnej pôdy na  iné účely	63

A.2.18. Návrh záväznej časti	64

A.3. Doplňujúce údaje	109

B. GRAFICKÁ ČASŤ

| Výkres | Názov | Mierka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Výkres širších vzťahov | M 1:50 000 |
| 2 | Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia katastrálneho územia a verejnoprospešné stavby | M 1: 10 000 |
| 3a | Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a verejnoprospešné stavby – I. časť | M 1: 2 000 |
| 3b | Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia zastavaného územia a verejnoprospešné stavby – II. časť | M 1: 2 000 |
| 4a | Výkres riešenia dopravného vybavenia a verejnoprospešné stavby – I. časť | M 1: 2 000 |
| 4b | Výkres riešenia dopravného vybavenia a verejnoprospešné stavby – II. časť | M 1: 2 000 |
| 5a | Výkres riešenia verejného technického vybavenia a verejnoprospešné stavby – I. časť | M 1: 2 000 |
| 5b | Výkres riešenia verejného technického vybavenia a verejnoprospešné stavby – II. časť | M 1: 2 000 |
| 6a | Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné účely – I. časť | M 1: 2 000 |
| 6b | Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné účely – II. časť | M 1: 2 000 |
| 6c | Výkres záberov lesnej pôdy na stavebné a iné účely | M 1: 10 000 |
| 7 | Regulatívy katastrálneho územia | M 1: 10 000 |

# A. TEXTOVÁ  ČASŤ

## A.1. Základné údaje

### A.1.1 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši

#### A.1.1.1. Údaje o dôvodoch obstarania ÚPD

Obec Lisková na základe  svojej pôsobnosti, stanovenej v zákone SNR č. 396/1990  Z. z. O obecnom zriadení a nadväzných právnych normách zabezpečilo vypracovanie Územného plánu obce Lisková. Podľa ustanovení  paragrafu 20 stavebného zákona č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku  (stavebný zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vydaných zákonom č. 103/1990, č. 262/1992 Z.z, zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.136/1995 Z.z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č.229/1997 Z. z, č.175/1999 a zákona č.237/2000, obce s počtom obyvateľov nah 2 000 obyvateľov musia mať vypracovaný a schválený územný plán. Hlavné ciele a požiadavky rozvoja obce, ktoré je treba v územnom pláne riešiť, boli formulované v územných a hospodárskych zásadách (zadaní), ktoré svojim charakterom zadávacieho dokumentu sa stalo podkladom pre spracovateľa.

#### A.1.1.2. Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi

Názov dokumentácie:		Územný plán obce LISKOVÁ

Objednávateľ úlohy:		Obec Lisková

Obstarávateľ úlohy:		Obec Lisková prostredníctvom

Ing. arch. Anny Gočovej,

osoby odborne spôsobilej na obstarávanie ÚPN – r. č. 042

Spracovateľ úlohy:			Architektonický ateliér GAM, Námestie Andreja Hlinku 27,

034 01 Ružomberok

Územný plán obce Lisková bol spracovaný na základe vyhodnotenia výberového konania cenových ponôk na spracovateľa a následne objednávky od obce Lisková.

#### A.1.1.3. Hlavné ciele riešenia

Obsahové vymedzenie

Územný plán obce Lisková je základným nástrojom pre usmerňovanie a riadenie rozvoja obce, jeho investičnej činnosti, koordinácie investorských záujmov v súlade so snahou zachovať rovnováhu medzi prírodným a ľudským potenciálom. Rozvoj organizmu obce v súčasnosti nie je možné uskutočniť v hraniciach zastavaného územia obce, preto vznikla potreba rozšíriť zastavané územie obce. Toto rozšírenie dokumentuje Územný plán obce Lisková, ktorý rieši rozvoj obce s cieľom vytvoriť kvalitné životné podmienky pre všetkých obyvateľov a návštevníkov, pri rešpektovaní hodnôt súčasnej prírody a krajiny.

Súčasná krajinná štruktúra riešeného územia, územnoplánovacia dokumentácia vyššieho stupňa, ochranné pásma hygienického a technického charakteru, druhy pozemkov, trasy inžinierskych sietí, pôvodná parcelácia, konfigurácia terénu, oslnenie svahov  a požiadavky objednávateľa formovali urbanistické riešenie jednotlivých regulovaných priestorov.

Pre korigovanie stavu a usmernenie ďalšieho urbanizačného procesu je nevyhnutné poznať základné vzťahy ekonomickej stability (zraniteľnosti) súčasného obrazu katastra obce. Návrh Územného plánu obce Lisková koordinuje spolupôsobenie geoekologického a územnotechnického súboru a vhodnými regulatívmi zabezpečuje stabilitu krajiny.

Územné vymedzenie

Skúmané územie bolo vymedzené v rozsahu katastra obce Lisková. Takto vymedzené územie bude podkladom  pre koncept návrhu optimálnej urbanistickej štruktúry sídla v M 1:10 000 a v M 1: 2 000.

Princípy metodického postupu

Metodické postupy sa opierajú o:

- systémové analýzy a syntézy riešeného územia,

- vymedzenie územných limitov a územného rozvojového  potenciálu v celom katastri,

- výber a optimalizácia využitia rozvojového potenciáli  územia,

- stanovenie regulácie rozvoja,

- časopriestorové vymedzenie rozvojového horizontu  funkčných štruktúr,

- otvorený systém územnoplánovacej dokumentácie.

Objekt hodnotenia

Objektom hodnotenia je krajinné prostredie katastrálneho územia obce s vyčlenením ťažiskových funkčných  štruktúr, v závislosti na ekologickú stabilitu územia.

Subjekt hodnotenia

Subjekt hodnotenia sa vymedzil a skúmal vo vzájomnej  závislosti súčasných a potenciálnych socioekonomických  aktivít a ich existenčného nadrámca, ktorým je ochrana  a rozvoj kultúrneho, produkčného a monoprodukčného potenciálu územia obce.

Spôsob interpretácie

Spôsob interpretácie sleduje požiadavky, vyplývajúce  z novely stavebného zákona č. 273/2000 Z.z. a vyhlášky  č.55/2001. V zásade ide o textovú, tabuľkovú a grafickú časť, s dôrazom na návrhovú časť v textovej časti  a mapy regulatívov v M 1:10 000 a v M 1: 2 000 ako východiskové nástroje pre rozhodovací proces rozvoja obce na  úrovni samosprávy.

### A.1.2 Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu, použité podklady

Sídlo  Lisková   predstavuje samostatnú  jednotku osídlenia,  ktorá  nemala  ešte  spracovanú a schválenú adekvátnu územnoplánovaciu dokumentáciu. Táto skutočnosť spolu so zmenenými spoločenskými podmienkami, so vznikajúcim trhovým mechanizmom a vzrastajúcim  významom  ochrany  životného prostredia a  ochrany vlastníckych práv, si vynútili komplexne prehodnotiť funkčné  využitie územia, určiť zásady organizácie, skoordinovať výstavbu a iné činnosti ovplyvňujúce ďalší rozvoj obce - vypracovať novú územnoplánovaciu dokumentáciu.

### A.1.3. Údaje o súlade riešenia územia so zadaním

#### A.1.3.1. Chronológia spracovania a prerokovania jednotlivých etáp ÚPD s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou

Územný plán obce Lisková má tieto predchádzajúce etapy prác a z nich  vyplývajúce dokumenty:

- Prieskumy a rozbory ÚPN – SÚ Lisková – vypracoval Architektonický ateliér Gam Ružomberok – marec 1997,

- Územné a hospodárske zásady – vypracoval Architektonický ateliér Gam Ružomberok – máj 1997,

- Koncept ÚPN-SÚ Lisková  - vypracoval Architektonický ateliér Gam Ružomberok – jún 2000,

Vzhľadom na novelu stavebného zákona č. 237/2000  Z.z,  z 20. júna 2000 a Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii Obec Lisková uzavrela zmluvný vzťah s Ing. arch. Annou Gočovou – spôsobilou obstarávať ÚPP a ÚPD, ktorá vypracovala súborné stanovisko ku konceptu a po jeho odsúhlasení  v októbri 2004 Obecným zastupiteľstvom obce Lisková, spracovateľ pristúpil k vypracovaniu návrhu ÚPN-O Lisková.

#### A.1.3.2. Zhodnotenie súladu so zadaním

Územné a hospodárske zásady – zadanie pre Územný plán obce Lisková bol spracovaný ako Urbanisticko-regulačná štúdia Architektonickým ateliérom Gam Ružomberok – v máji 1997, ktorá bola prerokovaná a schválená v decembri 1997. Tento dokument posudzuje širší  okruh problémov a možných variant budúceho rozvoja obce Lisková,  integruje aplikovateľné zásady rozvojovej stratégie.

Zo súčasného stavu poznania podmienok a tendencií krátkodobého, strednodobého a spoločenského vývoja v obci,  v jej okolí a v regióne vyplynuli tri základné vývojové  varianty obce - obnova, rozvoj, ponuka.V tomto územnom pláne je aplikovaná a na základe zhodnotenia vývojových variantov konkretizovaná stratégia  optimálneho rozvoja, ktorá zodpovedá cieľom a obsahu  územného plánovania. Schválené Zadanie pre Územný plán obce Lisková je po čiastočných korekciách a úpravách vyplývajúcich v priebehu prác na  koncepcii z najnovších poznatkov spracovateľa, premietnuté  v tomto Územnom pláne obce Lisková.

Stručne ich možno charakterizovať takto:

- V územnom pláne je uplatnená stratégia optimálneho  rozvoja obce a dôsledného rešpektovania ekologickej  stability v jej rurálnom mikropriestore.

- Rozvoj obce je riešený vo dvoch nadväzných etapách, a  to:

I.- plánovacej (do roku 2025, do vyčerpania únosných rezerv  súčasnej rurálnej štruktúry obce, najbližšieho okolia a

II.- výhľadovej (do roku 2040)t.j. do optimálneho zhodnotenia  rozvojového potenciálu územia.

Hlavným zdrojom dynamiky rozvoja obce má byť prirodzený nárast počtu jej obyvateľov a posilnenie  rekreačného potenciálu a oblasť služieb, ako ťažiskového zdroja zamestnanosti a prosperity, ale aj za  súčinnosti výraznej funkčnej diverzifikácie ďalších  hospodárskych okruhov, v oblasti výroby a služieb.

V plánovacej etape má rozvoj obce prebiehať prioritne  v hraniciach jej terajšieho zastavaného územia intenzifikáciou, prestavbou a modernizáciou stavebno -  technickej štruktúry a infraštruktúry.

Rozvoj a budúce usporiadanie obce plne akceptuje prítomnosť neopakovateľnej krajinnej scenérie a netradičného spôsobu osídlenia územia. Ďalej aktivity regiónu, hlavne v orientácii na  bývanie, rekreáciu a výrobu ekologicky nezávadnú.

Pre upevnenie sociokontaktov a plnohodnotnú realizáciu vzťahov medzi obyvateľmi obce rieši územný  plán funkčnú štruktúru priestorov s uvedeným  zameraním.

Pri koncepcii rozvoja obce je uplatnená výrazná orientácia na ekologizáciu a stabilizáciu prírodného  prostredia, ktoré je prioritným nositeľom i ekonomickej prosperity obce. Z tohto pohľadu je uplatnená aj  orientácia na budovanie nových priestorov pre hospodárenie, bývanie, oddych, rekreáciu a cestovný ruch.

#### A.1.3.3. Výsledky variantných riešení

Územný plán obce Lisková bol spracovaný na základe Prieskumov a rozborov, schválených územno-hospodárskych zásad (zadania), odsúhlaseného konceptu  a Územného plánu Veľkého územného celku Žilinského kraja z roku 1998, a viacerých vzájomných rokovaní s objednávateľom územného plánu, na ktorých sa prekonzultovali variantné riešenia rozšírenia zastavaného územia obce, určeného na individuálnu bytovú výstavbu, na rekreáciu a na umiestnenie výroby.

#### A.1.3.4. Zhodnotenie prípadného spracovania doplňujúcich prieskumov a rozborov, prípadne prepracovania zadania alebo konceptu

V priebehu spracovania územnoplánovacej dokumentácie sa nevyskytli zmeny alebo požiadavky, ktoré by viedli k prepracovaniu Zadania pre územný plán a následne k prepracovaniu konceptu. Pred vypracovaním tohto návrhu sa upresnili varianty a možnosti ďalšieho rozvoja obce. Požiadavka na vytipovanie nových plôch pre výstavbu rodinných domov, realizáciu výrobných areálov a vybudovanie rekreačných aktivít  bola v priebehu spracovania návrhu doplňovaná do podoby zapracovanej v územnom pláne.

#### A.1.3.5. Súpis použitých ÚPP a iných podkladov so zhodnotením ich využitia pri riešení

Územný plán obce Lisková bol spracovaný na základe nasledovných podkladov:

-	Územný plán Veľkého územného celku  Žilinského kraja, spracovaný Združením VÚC Žilina, hlavný riešiteľ Ing. arch. Pavel Kropitz, Ing. arch. Marián Pivarči a URKEA Banská Bystrica,  schváleného Nariadením vlády SR z 26. mája 1998, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN VÚC Žilinský kraj,

-	Enviromentálna štúdia bývalého okresu Liptovský Mikuláš,

-	Regionálny ÚSES bývalého okresu Liptovský Mikuláš,

-	Projekt pozemkových úprav ( meliorované pôdy ),

-	Program odpadového hospodárstva okresu Ružomberok,

údaje zaintersovaných organizácií o kult. pamiatkách a chránených územiach,

- 	Slovensko-poľské Tatry, napísal Daniel Kollár, Ján Lacika, Roman Malarz, vyd. Dajama r. 1998,

- 	Mapové podklady v M 1:10 000 od Geodetického a kartografického ústavu Bratislava,

-	digitálne mapové podklady z ROEP Lisková,

-	rôzne mapové podklady od Obecného úradu Lisková,

- 	UHDP poskytnuté Katastrálnym úradom v Ružomberku.

## A.2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

### A.2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis

#### A.2.1.1. Vymedzenie riešeného územia obce a záujmového územia

Územný plán sídelného útvaru Lisková rieši administratívne územie obce, vymedzené katastrálnou hranicou. Celková výmera riešeného územia je 1594,6065 ha.

Lisková sa nachádza  v  prímestskej   oblasti  mesta Ružomberok, pri železničnej trati  Žilina - Košice a vo vzdialenosti  cca 1  km od  štátnej cesty  l / 018. Územie katastrálneho územia obce Lisková ohraničuje katastrálne územie obcí  na severe Valaská Dubová, na východe Lúčky, Turík, Liptovská Teplá, Ivachnová, na juhu Sliače, Liptovská Štiavnica, Štiavnička, na západe Ružomberok,  Martinček a Likavka. Mikroregiálne vzťahy sú značné s mestom Ružomberok, obcou  Martinček a Liptovská Teplá. Makroregionálne vzťahy nie sú rozvinuté.

Riešené územie Lisková  je súčasťou Liptovskej kotliny,  rozkladajúcej sa od Ružomberku až po Lipt. Hrádok. Je ohraničená hrebeňom  Nízkych  a  Západných Tatier, Chočského pohoria a Fatry. Základné geoekosystémy - rieka Váh, vodná nádrž Liptovská Mara a vegetácia so zastúpením  flóry  a  fauny  určujú  ťažiskovú  funkciu  tohto územia, ktorou je rekreácia a cestovný ruch založený na rozvoji  vidieckej  kultúry,  spoznávaní  prírody a ako   východzí od rehabilitačných   procedúr  v  termálnych kúpeľoch Bešeňová, v kúpeľoch Lúčky a pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Lisková sa  nachádza v blízkosti Ružomberku, Bešeňovej a Liptovskej Mary, súčasťou katastrálneho  územia obce  je športové  letisko a colnica, čo dáva predpoklad využitia ubytovacieho potenciálu obce.

Makroregionálne vzťahy vznikajú s Poľskom, vďaka  realizácii cesty, ktorá spája Liptovskú Sielnicu cez Huty s o Zubercom a následne cez hraničný prechod Trstená s Poľskom.

K vypracovaniu Územného plánu obce Lisková boli použité tieto mapové podklady

V M 1 : 50 000

| 26 - 34 | 26 - 43 |
| --- | --- |

M 1 : 10 000

| 26 - 34 - 10 | 26 - 43 - 06 |
| --- | --- |
| 26 - 34 - 15 | 26 - 43 - 11 |
| 26 - 34 - 20 | 26 - 43 - 16 |

M 1 : 2 000

| 0 - 4/4 | 9 - 4/3 |
| --- | --- |
| 0 - 5/2 | 9 - 5/1 |

Základné údaje o katastrálnom území obce Lisková:

### Identifikačný znak, názov

| Katastrálne územie /KÚ/Lisková | č. 832871 |
| --- | --- |
| Počet parciel k 31.1.1997 | 2512 |
| Držitelia a nájomci | 793 |
| Pôvodné nehnuteľnosti | 452 |
| Vlastníci | 2283 |

### Výmera KÚ v ha

Z údajov Okresného úradu v Ružomberku, odbor katastrálny je štruktúra plôch  v katastrálnom území Lisková v r. 2000 nasledovná:

| Druh pozemku | Výmera (ha) | Zastúpenie (%) |
| --- | --- | --- |
| orná pôda | 474.7236 | 29.77 |
| záhrady | 24.9576 | 1.56 |
| TTP | 309.5756 | 19.41 |
| Poľnohospodárska pôda | 809.2568 | 50.74 |
| lesné pozemky | 559.7837 | 35.11 |
| vodné plochy | 34.3583 | 2.15 |
| zastavané plochy | 152.3143 | 9.55 |
| ostatné plochy | 38.8934 | 2.44 |
| CELKOM | 1594.6065 | 100.00 |

Samosprávnym orgánom obce je obecné zastupiteľstvo so starostom obce. Výkonným orgánom obecnej samosprávy je  Obecný úrad.

Riešené územie obce Lisková je rozdelené na:

I. Zastavané územie obce

II. Ostatné územia katastra obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Lisková  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude  navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu.

Pri riešení návrhu funkčného a priestorového usporiadania územia sme vychádzali zo súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá je odrazom dlhodobého hospodárenia v krajine a pravdivo odráža vzťah človeka k nej. Ďalším východiskom boli rôzne odvetvové záujmy ako je ochrana prírody, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, výroba, poľnohospodárstvo, rekreácia a cestovný ruch.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov katastrálneho územia obce Lisková bolo rozdelené na 37 regulovaných častí.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov urbanizovaného územia – zastavaného  územia obce Lisková bolo rozdelené na 42 regulovaných častí.

Plán, prognóza

Prírodno-ekologický potenciál mikropriestoru obce Lisková  dáva predpoklady pre optimálne fungovanie obce. Tieto skutočnosti dávajú obci  predpoklady pre optimálne fungovanie regionálneho strediska vidieckej rekreácie s veľkosťou do 3100 trvalých obyvateľov s možnosťou prechodného ubytovania do  462 lôžok, návštevnosť v lete 500 a návštevnosť v zime 500 návštevníkov.

#### Návrh organizácie KÚ obce Lisková, a % zostupenie

|  | Východiskový Stav/2000/ | Plán | Prognóza |
| --- | --- | --- | --- |
| katastrálne územie | 1594.6065 ha | 1594.6065 ha | 1594.6065 ha |
| zastavané územie/ intravilán/ | 152.3143 ha | 158.8638 ha | 159.3865 ha |
| % | 9.55 % | 9,96 % | 9,996 % |
| ostatné územie KÚ | 1442.2922ha | 1435.2200 ha | 1428.0422ha |
| % | 90.44 % | 90,04 % | 90,004 % |

Prognózovaný vývoj obyvateľov , domov a bytov v obci Lisková do 2040

| Rok | 2001 | 2020 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 2126 | 2126 + 458 = 2 584 | 2126 + 458 + 284 = 2868 |
| Počet domov | 713 | 713 + 135 = 884 | 884 + 81= 965 |
| Počet bytov | 661 | 661+ 131= 792 | 792+ 81 = 873 |
| Obývanosť/obyv/byt/ | 3,30 | 3,50 | 3,50 |

#### A.2.1.2. Vymedzenie území riešených s použitím vybraných regulatívov zóny

Územný plán obce Lisková rieši komplexne priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určuje jeho zásady, vecne a časovo koordinuje činností ovplyvňujúce životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade trvalo udržateľného rozvoja.

Niektoré časti katastrálneho územia je potrebné riešiť podrobnejšie s použitím vybraných regulatívov zóny. Po schválení ÚPN obce Lisková je potrebné podrobnejšie riešiť zónu IBV  Za majerom a Priemyselnú zónu.

#### A.2.1.3. Prírodná štruktúra

#### 2.1.3.1. Geomorfologické členenie, tvar a reliéf územia.

Z geomorfologického hľadiska katastrálne  územie obce  patrí do fatransko-tatranskej oblasti, jeho južná časť do celku Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská  kotlina a oddielov  Liptovské nivy, Chočské podhorie  a Ľubeľská pahorkatina. Severná časť katastra patrí do celku Chočské vrchy a podcelku Choč.

Reliéf územia z morfoštruktúrneho hľadiska patrí v kotlinovej časti charakterizovaný ako reliéf priekopových  prepadlín a morfotektonických  depresií, kde  sa jedná o reliéf na polygentických sedimentoch slabo spevnených až  sypkých  štruktúr  so  slabým uplatnením litológie. V  časti Chočských  vrchov sa  uplatňuje reliéf  hrastí a klenbohrastí vrásovo-kryhovej štruktúry.

Z  hľadiska morfoskulptúrneho  sa  v nive Váhu jedná o akumulačný fluviálny reliéf, v časti Ľubeľskej pahorkatiny je akumulačný reliéf   proluviálno  -  fluviálny. Chočské podhorie  má  erózno-denudačný  reliéf s fluviálne rezanou podvrchovinou. Samotné Chočské vrchy sú v nižších partiách tvorené fluviálne rezaným rázsochovým reliéfoms fluviálne  rezanou hornatinou,  vyššie  časti  tvorí  rezaná  vysočina a  najvyššie časti  patria k  hôľnemu reliéfu  s hôľnou  veľvysočinou.

V  území  možno   rozoznať  nasledovné  tvary  reliéfu: poriečne nivy, morfologicky výrazné stráne na tektonických poruchách, zosuvy, nerozlíšené proluviálne kužele a hlboké  doliny bez nivy alebo  so slabo vyvinutou nivou.

Výškové rozpätie katastra je od 480 (Váh) do 1486 (Zadný Choč) m nad morom.

#### 2.1.3.2. Geologické a inžiniersko - geologické pomery.

Geologický podklad tvorí  v časti Ľubeľskej pahorkatiny vrchný a spodný eocén s flyšovými vývojmi s obsahom pieskovcov,  ílovcov a slieňovcov.  V nive sú podkladom fluviálne  štrkopieskové terasy mindelské,  günské  a  risské.  V  Chočských  vrchoch  je podkladom stredný  trias  s  bielymi  a  svetlosivými  vápencami, vápencovo-slieňovcovými vývojmi vnútrokarpatskými a jura - vrchný trias s tmavými bridlicami, vápencami a silicitmi.

V    riešenom území sa nachádzajú nasledovné inžiniersko-geologické rajóny:

Rajón karbonátových a klastických  hornín (Sk) môže tvoriť horninové prostredie z  vápencov, pieskovcov, rohovcov,  slieňovcov a  bridlíc, miestami aj  dolomitov, brekcií,  zlepencov a kremencov. Priepustnosť podložia je prevažne puklinová a zčasti puklinovo -krasová. Z geodynamických javov sa vyskytuje krasovatenie a plytké povrchové zosuvy. Niektoré druhy vápencov  a pieskovcov sú vhodné      ako stavebný kameň, čisté  vápence i na výrobu cementu. Zhoršené podmienky pre výstavbu spôsobuje výskyt geodynamických  javov, intenzívne  rozpukanie a nepravidelné      zvetranie horním. Je tu možnosť vyvolania alebo aktivizácie zosuvov,  pre ukladanie odpadov  sú vhodné a charakteristické sú výskytom bridlíc prípadne slieňovcov.

Rajón vápencových hornín (Sv) má podklad skalné horniny  vápencov a dolomitických vápencov s priepustnosťou puklinovou  až puklinovo-krasovou  a výdatnosťou  prameňov  1-15 ls-1. Jedná sa o morfologicky aktívne tvary reliéfu a typický krasový  reliéf. Z geodynamických javov je  to opadávanie úlomkov a deformácie blokového typu. Využiteľnosť nerastných surovín je pre lomový kameň, výrobu vápna a cementu a pod. Sú tu sústredené významné zásoby podzemných vôd. Zhoršené podmienky pre výstavbu sú  zapríčinené  intenzívnym  skrasovatením  a nestabilitou  územia, strmosťou svahov. Je tu možnosť znečistenia zásob  podzemných vôd.  Územie je  nevhodné pre ukladanie      odpadov.

Rajón  ílovcovo-prachovcových hornín  (Si) má horninové  prostredie tvorené spravicla  zo zbridličnatených ílovcov, prachovcov a slieňovcov. Sú to slabo priepustné až nepriepustné horniny. Vyskytujú  san miernych až stredných  svahoch, sedlách  a depresiach.  Z geodynamických  javov je tu výmoľová erózia, zosúvanie zvetralín. Slieňovce môžu  byť využitiľné na  výrobu cementu, piesčité sleňovce  na ľahký  stavebný  materiál, ílovce  ako  tehliarska  surovina. Zhoršené  podmienky pre  výstavbu  vyplývajú z vysokej  stlačiteľnosti, rýchleho zvetrávania  a nasiakavosti  a namŕzavosti.  Možné je vyvolanie  zosuvov,  zníženie stability  svahov. Možnosť ukladania  odpadov je na nepriepustných podložiach.

Rajón  deluviálnych sedimentov  (D) má  v závislosti od  predkvartérneho podkladu veľmi  rôznorodé a priestorovo  premenlivé  litologické  zloženie.  Najčastejšie  sú to  hliny a hlinito - kamenité  sute. Trvalejší horizont podzemnej vody je iba v  nižších častiach svahov, najmä na      prechodoch  do rajónov  F, T.  Reliéf tvoria  mierne až  strmé  svahy,  členené  miestami  intenzívnou výmoľovou  eróziou. Z geodynamických javov  je tu veľmi častý výskyt zosuvov  najmä v regióne  karpatského flyšu. Využiteľnosť zdrojov je pre  tehliarske suroviny, pôdy sú tu  zväčša úrodné. Zhoršené inžiniersko-geologické podmienky  pre  výstavbu  sú  zapríčinené značnou litologickou      premenlivosťou,  výskytom  zosuvov  a  miestami strmých svahov. Pri výstavbe je  možnosť vyvolania zosuvov. Pre  ukladanie odpadov sú vhodné jemnozrnné delúviá na miernych a stabilných svahoch.

Rajón  náplavov terasovitých  stupňov (T)  s horninovým  prostredím hlinitých a piesčitých štrkov. Tieto sú obyčajne  stmelené a  uľahnuté. Podzemná  voda je obyčajne pri  báze terasy,  hrúbka zvodneného  horizontu je  2-5  metrov. Reliéf tvorí zvyčajne terénny stupeň. Je tu pomerne  intenzívna výmoľová  erózia a  na okrajoch terás  časté zosuvy,  z čoho vyplýva  znížený stupeň stability pre výstavbu.  Štrky sú vhodné na  použitie do násypov,  málo   vhodné   až   nevhodné   do   betónov.  Pôdy  sú  2.-4.bonity. Územie je málo  vhodné pre ukladanie odpadov - možnosť znečistenia podzemných vôd.

Rajón údolných riečnych náplavov (F) má horninové prostredie štrky  a piesky, na ktorom  sú obyčajne hlinité,  ílovité a piesčité sedimenty. Hladina podzemnej vody je obyčajne 2-4  metre hlboko. U  podzemných vôd je  častá  agresivita rôzneho typu.  Reliéf sa vyznačuje priehlbeninami  s výskytom  rašelinísk. Vyskytuje  sa tu  bočná  erózia a  podmáčanie územia. Podmienky  pre výstavbu sú  zhoršené vysokou hladinou podzemnej  vody a nízkou konzistenciou povrchových polôh jemnozrnných zemín prípadne neúnosnými  organickými sedimentami. Územie  je nevhodné pre ukladanie tuhých  odpadov - ľahké znečistenie  podzemných vôd.

V rajóne flyšoidných hornín (Sf) sa v horninovom prostredí striedajú ílovce,  prachovce, slieňovce, pieskovce  so  zlepencami alebo  karbonátmi vo  vrstvách, ktoré sú  priepustné až nepriepustné. Je tu premenlivá agresivita podzemných vôd. Reliéf tvoria prevažne mierne až stredné svahy  a ploché chrbáty, strmé  svahy sú na masívoch s prevahou pieskovcov. Vyskytujú  s tu plytké povrchové      zosuvy a  hlboké zvetrávanie hornín.  Pre miestne účely možno využíť len horninové komplexy s prevahou pieskovcov (lomový  kameň, štrk). Poľnohospodárske  pôdy 3.-7. bonity. Zhoršené podmienky pre výstavbu vyplývajú z intenzívneho zvetrávania, namŕzania  hornín a výskytu zosuvov. Pre  ukladanie odpadov je  možné využiť stabilné   horninové masívy s prevahou ílovcovo - prachovcových hornín.

Rajón zlepencových hornín (Sz) má v horninovom prostredí zlepence a brekcie. Priepustnosť je závislá od tmelu  a stupňa rozpukania. Výdatnosť  prameňov je miestami až 10 ls-1. Reliéf je  intenzívne členitý s výskytom skalných stien ap.  Horniny intenzívne zvetrávajú. Zhoršené      podmienky pre  výstavby vyplývajú z  členitého reliéfu,  zlej   rozpojiteľnosti  a   ťažiteľnosti,  nasiakavosti  a rozpadavosti hornín. Pre  ukladanie odpadov je územie  málo vhodné  až nevhodné -  možnosť znečistenia podzemných vôd.

Rajón dolomitických hornín (Sd) má horninové prostredie  zložené z dolomitov s vložkami vápencov alebo ílovitých bridlíc. Priepustnosť je prevažne puklinová. Sú to strmé svahy reliéfu, vyskytuje sa opadávanie blokov hornín a gravitačné  deformácie, ktoré zhoršujú  podmienky pre výstavbu. Horniny sú využiteľné  ako kamenivo a štrk do betónov, výrobu žiaruvzdorných hmôt ap. Územie nevhodné  pre ukladanie odpadov.

Rajón  ílovcovo-vápencových  hornín  (Ss)  má horninové  podložie z vápencov, slieňovcov a bridlíc striedajúcich  sa vo vrstvách. Vápence sú miestami pomerne slabo priepustné.  Reliéf  tvoria  strmé  až  stredne strmé svahy  miestami členené dolinami,  eróznymi ryhami a lokálnymi      vyvýšeninami. Vyskytuje sa  tu aj   intenzívne  zvetrávanie,  výmoľová  erózia  a  zosúvanie zvetralín. Znížená stabilita územia a výskyt zosuvov zhoršujú podmienky  pre  výstavbu.  Pri  vhodných úložných pomeroch  a dostatočnej hrúbke bridlíc  je možnosť zriadenia úložísk odpadov.

#### 2.1.3.3. Pôdne pomery.

Pôdnymi typmi v katastri sú najmä hnedé pôdy a hnedé pôdy oglejené, glejové a plytké na flyšových sedimentoch. Menší výskyt majú nivné pôdy, glejové pôdy a rašelinové pôdy. Pôdne druhy sú prevažne hlinité a ílovito-hlinité, stredne ťažké až ľahké, stredne až slabo skeletnaté. Najlepšou bonitou v katastri je bonita 6.

#### 2.1.3.4. Klimatické pomery.

Najnižšia časť  územia okolo rieky Váh  patrí do klimatickej  oblasti mierne  teplej, okrsku  mierne teplého,  vlhkého s chladnou alebo studenou  zimou a s  teplotou  v  januári pod  -3°C. Ostatná  časť katastra  patrí do  chladnej  klimatickej oblasti  - pahorkatiny  do mierne   chladného okrsku a Chočské  vrchy do chladného horského  okrsku.

Popri Váhu prevláda klimaticko-geografický typ kotlinovej klímy  s veľkou inverziou teplôt,  mierne suchej až  vlhkej, mierne  chladnej s teplotou  v januári -3.5  až   -6°C, v  júli 16 až 17°C  a ročnými zrážkami 600  - 800  mm. V pahorkatine začína kotlinová klíma chladná s teplotou  v januári  -4.5 až  -6° C,  v júli  14.5 až  16°  C a ročnými zrážkami 610 -  900 mm. V horskej časti panuje horská  klíma s malou  inverziou teplôt, vlhká  až  veľmi vlhká a studená s teplotou v januári -6 až -7° C,      v júli  11.5 až 13.5°C  a ročnými zrážkami  1000 - 1400  mm.

Údaje o klimatických  charakteristikách sú z dlhodobých  meraní (1931 - 1960) z meteorologickej stanice Ružomberok:

MESIAC teplota vlhkosť  oblač-    počet      úhrn     počet

za   vzduchu vzduchu  nosť    jasných    zrážok   dní so

ROK    (°C)     (%)     (%)     /zamrač.    (mm)    snehom

dní

I.       -4.8      82      69     3.1/15.5     39       21.4

II.      -3.0      80      69     2.3/12.9     42       20.1

III.      1.4      76      64     4.2/10.8     40        9.1

IV.     6.4      74       64     3.0/10.4     47        0.6

V.     12.2     70       62     3.5/10.2     69        0.1

VI.    15.7      71      63     1.7/8.4       90         -

VII.   17.2      71      56     4.0/6.2       97         -

VIII.  16.5      73      56     3.9/6.8       77         -

IX.    12.7      75      59     2.8/7.2       62         -

X.      7.4       78      66     2.5/11.0     55        0.3

XI.     2.8       83      78     1.9/17.2     51        3.7

XII.   -1.4       84      78     1.7/18.1     42       12.8

ROK     7.0      76      65     34.8/134.7  711       68.1

Údaje  o početnosti  smerov v % sú z lokality Ružomberok:

smer      S     SV    V     JV    J     JZ    Z     SZ    bezv.

výskyt    4.7   9.8   9.5   11.8  15.0  13.6  16.8  14.4  44

#### 2.1.3.5. Hydrologické a hydrogeologické pomery.

Riešené  územie  patrí   do  stredohorskej  oblasti  so  snehovo-dažďovým  typom režimu  odtoku. Vysokú  vodnosť  dosahujú toky  v marci a  apríli s najvyšším  prietokom  v apríli  a najnižším v januári  - februári a septembri   - októbri. Priemerný  ročný  elementárny  odtok  je  od  10  do 20  ls-1km-2.

Piesky a štrky pokryté sprašou popri Váhu majú priepustnosť  pórovú  -  veľmi  dobrú,  paleogén pahorkatín má  priepustnosť puklinovo-vrstvovú - veľmi slabú a staršie  mezozoikum  Chočských    vrchov  má priepustnosť  puklinovo-krasovú veľmi dobrú až dobrú.

Územie patrí do dvoch  hydrogeologických rajónov QP 016   - paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny a M019  mezozoikum západnej časti Chočských  vrchov. Využiteľné zásoby podzemných vôd sa pohybujú od  0.2 do 10 ls-1km-2.

#### 2.1.3.6. Rastlinstvo a živočíšstvo.

Fytogeograficky (Futák, 1966)  patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej flóry (Carpaticum occidentale), obvodu západobeskydskej flóry (Beschidicum occidentale) a okrsku Západné Beskydy.

Podľa fytogeografického členenia patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej kveteny (Carpaticum occidentale) obvodu flóry vnútrokarpatských kotlín (Intercarpaticum), okresu Podtatranské kotliny - Liptovská kotlina a obvodu flóry vysokých (centrálnych Karpát) (Eucarpaticum), okresu Chočské vrchy.

Riešené územie patrí do živočíšneho regiónu Západných Karpát, vonkajšieho obvodu - podtatranský okrsok a vnútorného obvodu - centrálny vysokotatranský okrsok.

#### A.2.1.4. Aglomerácia

Funkčný potenciál je limitovaný hlavne prírodno - ekologickým, socialnoekonomickým a územnotechnickým potenciálom. Ich súhrnné pôsobenie podmieňuje budúci rozvoj  a funkčnosť obce.

Prírodno-ekologický potenciál obce Lisková je  podmienený zachovaním rovnováhy medzi prírodnými a civilizačnými systémami a životaschopnosťou prírodných  systémov. Tento potenciál je fixný a jeho limity nie je  možné prekročiť. Prírodno-ekologický potenciál mikropriestoru obce, ktorého podstatnú časť nadregionálne biocentrum Choč, ktoré sa prakticky kryje s NPR Chočské vrchy. Uvedené biocentrum je obkolesené nadregionálnym biokoridorom prebiehajúcim orografickým celkom Chočských vrchov. Ďalším nadregionálnym biokoridorom je koridor rieky Váh. K miestnym biocentrám patrí vrch Mních s ochranným lesmi, Skalnou päsťou a Liskovskou jaskyňou. Ivachnovský luh je podobne zaradený do kategórie miestneho biocentra. Tieto skutočnosti dávajú obci  predpoklady pre optimálne fungovanie regionálneho strediska vidieckej rekreácie s veľkosťou do 3500 trvalých obyvateľov s ubytovacou  možnosťou do 150 lôžok, návštevnosť v lete 500 a návštevnosť v zime 300 návštevníkov.

Sociálno-ekonomický potenciál obce je podmienený demografickým vývojom, hospodárskou prosperitou a imigračnou aktivitou. Tento potenciál je závislý od mnohých  činiteľov a jeho hodnoty sa dajú korigovať. Podľa demografických predpokladov, historického prieskumu, počet obyvateľov má predpoklady rastu na 3086 obyvateľov medzi rokmi  2005 až 2030. Veľkosť cca 3392 obyvateľov môže obec mať  okolo roku 2040. V predchádzajúcom období typický pokles rastu migráciou obyvateľstva sa vo výhľadovom období nemusí prejaviť.

Súčasný územno-technický potenciál obce je obmedzený  nedostačujúcimi kapacitami jestvujúcej technickej infraštruktúry a služieb. Tento potenciál je možné podľa  potreby a územným plánom stanovenej únosnosti územia  rozširovať, jeho rozvoj je podmienený možnosťami investičnej výstavby. Ďalší rozvoj obce je podmienený rekonštrukciou a kapacitným rozšírením všetkých existujúcich  nosných technických systémov hlavne rozvodov elektrickej energie, dobudovanie vodovodu, dobudovaním. Dôležitý je prechod  domácností od vykurovania tuhými palivami na ekologicky  nezávadné energie, ktoré sú prvoradým predpokladom  rozvoja sídla. Preto návrh dobudovania plynovodu je reálny. Popri prioritnej orientácie na využitie rezerv urbanizovaných plôch je nutné využitie krajiny s vysokým  viacfunkčným potenciálom. V katastri sa tento potenciál  viaže na funkčné zóny v náväznosti na zastavané územie  obce. Toto delenie na funkčné zóny bolo vykonané na  základe systémových analýz a podrobne interpretovaných  v mape regulatívov v M 1:10 000.

Návrh funkčného a priestorového usporiadania územia  vychádza z niekoľkých predpokladov a hľadísk. Predovšetkým treba zdôrazniť historické hľadisko využitia zeme, ktoré vytvorilo terajšiu takzvanú druhotnú krajinnú  štruktúru. Tým je dané základné rozdelenia riešeného  územia na poľnohospodársky pôdny fond, lesný pôdny fond  a zastavané územie. V rámci týchto základných jednotiek  sa rozlišujú menšie celky legislatívne podporené katastrom nehnuteľností. Návrhy zásadných zmien tejto historickej krajinnej štruktúry by si žiadali úplné prehodnotenie fyzicko-geografického komplexu so stanovením  potenciálov pre jednotlivé druhy činností.

Vymedzenie zón vychádzalo z platných legislatívnych noriem všeobecného a odvetvového charakteru, úradných  rozhodnutí a požiadaviek zo strany obstarávateľa, prípadne z informácii o ochrane prírody. Výsledok je pokusom o zladenie niekedy protichodných tendencií v nárokoch na územie, ktoré boli prerokované vo fáze riešenia  za pozvania všetkých zainteresovaných strán.

Cieľom a účelom návrhovej mapy je okrem funkčného  a priestorového usporiadania územia aj podľa možnosti  čím názornejšie zobrazenie limitov a regulatívov, ktoré  sú presne vztiahnuté na územia jednotlivých zón. Navrhované zóny sa svojím poslaním, funkciami, limitmi  a regulatívmi neopakujú, sú jedinečné, i keď nie sú  vždy priestorovo prepojené. V riešení navrhovaný systém  zón je rozlíšený na zóny resp. podzóny viacerých kategórií, ako je to zrejmé z ich označenia. Príslušnosť  k zónam je graficky znázornená rovnakou farbou.

Územný plán sídelného útvaru Lisková je založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného využitia krajinného potenciálu. Dbá sa na zachovanie jeho  ekologickej stability, diverzibility prírodných zložiek, obnoviteľnosti zdrojov a vysokej kvality životné ho i obytného prostredia.

- Zásady využitia územia

Makropriestorové zhodnotenie hospodárskeho potenciálu  obce umožňuje pre ďalší rozvoj stanoviť tieto zásady:

- Územie s veľmi vysokým potenciálom tvorí zastavané  územie a najbližšia časť priľahlého územia, ktoré v návrhu územného plánu je určené na urbanizáciu. Rozvoj  obce sa zabezpečí intenzifikáciou a reštrukturalizáciou  už urbanizovaných plôch v zastavanom území, racionalizáciou poľnohospodárskej výroby, oživením remesiel, regeneráciou jestvujúcich a návrhom nových plôch stabilizujúcej zelene a oddychových priestorov v zastavanom území. Zastavané územie obce sa rozšíri pre rozvoj bývania o ktorý je vzhľadom na blízkosť mestskej aglomerácie Ružomberok veľký záujem .Ružomberok je podľa priestorovej štruktúry rekreácie turizmu a kúpeľníctva Územného plánu VÚC Žilinský kraj označený ako ťažiskové turistické centrum oblasti cestovného ruchu. Prírodné podmienky obce nedávajú možnosť tradičného spôsobu obživy poľnohospodárstvom, lesy sú vyčerpané. Výrobný sektor , sústredený v Ružomberku zaznamenáva v súčasnosti klesajúcu tendenciu, preto obec v rámci vlastného prežitia si musí hľadať nové  netradičné zdroje. Navrhované urbanistické riešenie je založené na princípe rešpektovania existujúcich hodnot urbanistickej štruktúry, charakteru zástavby a zakomponovania do krajinného prírodného prostredia. Návrh nových plôch na bývanie, nových ubytovacích kapacít, vzhľadom na blízkosť kúpaliska s termálnou vodou v Bešeňovej, kúpeľov Lúčky a strediska zimných športov – Malinô Brdo, a  je v súlade so stanovenými limitami rekreačnej návštevnosti.

- Územie s nízkym a veľmi obmedzeným potenciálom, ktoré  reprezentujú priestory chránenej prírody, plochy  poľnohospodárskeho pôdneho a lesného fondu, nivy vodných tokov, vodné zdroje a ich ochranné pásma, prechod  medzi lesnou a poľnohospodárskou krajinou. Bude sa preferovať ochrana prírody, ochrana  po vrchových vodných tokov, kvalita prírodného prostredia  a rekreačné danosti.

### A.2.2. Väzby vyplývajúce z riešenia a záväzných častí územného plánu regiónu

#### A.2.2.1. Záväzné časti ÚPN-R a spôsob ich zapracovania do návrhu ÚPN-O

Vláda Slovenskej republiky podľa §29, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 229/1997 Z.z. vyhlásila záväznú časť územného plánu VÚC Žilinský kraj. Záväzná časť obsahuje

I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia

- v oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry ( usmerniť rozvoj osídlenia   pozdĺž rozvojovej osi Slovenska – Považská Bystrica, Žilina, Martin, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, podporovať rozvoj vidieckeho osídlenia, rešpektovať existenciu pamiatkovo chránených historických, sídelných a krajinných štruktúr) ,

- v oblasti sociálnej infraštruktúry,

- v oblasti rozvoja a rekreácie a turistiky (vytvoriť miestny funkčno-priestorový subsystém turistiky a rekreácie, vybudovať motocyklové a cyklistické trasy cez Liptov),

- v oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a ochrany pôdneho fondu (rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability, dodržiavať pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky ES podmienky pre chránené územia vyhlásené a navrhované na vyhlásenie podľa osobitných predpisov o ochrane prírody a krajiny, kategórie a stupne ochrany, zabezpečiť prirodzený charakter vodných tokov – chrániť a doplniť jestvujúcu vegetáciu, zabezpečiť skladbu terestrických biokoridorov, stabilizovať spodnú hranicu lesa a zvýšiť ich biodiverzitu ako ekotónovú zónu lesa – bezlesie),

-v oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry v oblasti vodného hospodárstva ( chrániť vodárenské toky a ich povodia),

- v oblasti energetiky (chrániť koridory na rozvoj nadradených elektrických sietí, ktoré svojím významom presahujú územie kraja),

- v oblasti odpadového hospodárstva.

II.Verejnoprospešné stavby

- stavby na sledovanie stavu životného prostredia – sieť sledovanýcích, dokumentačných a výskumných staníc (stanovíšť) v blízkosti, resp. v areáloch nadregionálnych boicentier a biokoridorov

- dopravné stavby a

- technická infraštruktúra .

#### A.2.2.2. Zhodnotenie výsledkov prerokovania konceptu ÚPN-O s príslušnými orgánmi štátnej správy, obcí a verejnosťou, ich uplatnenie v koncepte ÚPN-O

Koncept územného plánu obce Lisková bol spracovaný v júni 2000. Obstarávateľ Územného plánu obce Lisková - Obec Lisková začal verejné prerokovanie Konceptu ÚPN dňa 13. 9. 2000 vyvesením Verejnej vyhlášky, ktorá oboznámila občanov, súčasne s odvysielaním oznamu vo miestnom rozhlase v dňoch 6.10, 11.10 a 12.10.2000, že sa zahájilo prerokovacie konanie a vystavení konceptu k nahliadnutiu na Obecnom úrade Lisková. Zároveň obec doručila oznámenie o verejnom prerokovaní konceptu dotknutým orgánom štátnej správy, obciam a príslušnému orgánu územného plánovania a vyzvala ich, aby svoje stanovisko uplatnili do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia. V priebehu tejto lehoty bolo 12.10.2000 o 10 hodine na Obecnom úrade v Liskovej sa uskutočnilo spoločné prerokovanie s organizáciami a o 12.10.2000 o 17 hodine s občanmi obce Lisková. Prítomní, ktorí sa nevyjadrili na rokovaní, sa dohodli, že svoje stanovisko pošlú písomne do 17.10.2000 na Obecný úrad  Lisková.

Na verejnom rokovaní 12.10.2000 o 10 hodine sa zúčastnilo 5 zástupcov zainteresovaných organizácií a inštitúcií, z ktorí sa vyjadria písomne v stanovenej lehote. V ten deň o 17 hodine sa uskutočnilo verejné prerokovanie s občanmi obce Lisková. Na rokovaní sa zúčastnili 18 občanov, ktorým sa odpovedalo na otázky a dohodlo sa, že opodstatnené pripomienky sa doložia písomnom formou.  Prerokovanie konceptu od roku 2003 v zmysle Stavebného zákona č.50/1976 Zb. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení Zákona č.  237/2000 Z. z. § 2a  zabezpečovala obec prostredníctvom Ing. arch. Anny Gočovej, osoby spôsobilej obstarávať územnoplánovaciu dokumentáciu,

Ku Konceptu ÚPN obce Lisková zaujalo stanovisko celkovo 32 subjektov, dotknutých orgánov štátnej správy, obcí a občanov. Uplatnené pripomienky a stanoviská spracovateľ a obstarávateľ   Územného plánu obce Lisková prehodnotil, zaujal k jednotlivým vyjadreniam stanovisko ( viď. VYHODNOTENIE  STANOVÍSK Z PREROKOVANIA KONCEPTU ÚPN OBCE LISKOVÁ) a skonštatoval, že pripomienky nie sú zásadného charakteru, ktoré by bránili pri vypracovaní NÁVRHU ÚPN OBCE LISKOVÁ.

### A.2.3. Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady obce

#### A.2.3.1. Demografia

Východiskový stav

Obec Lisková a región Liptov vykazuje pozitívnu vekovú štruktúru a prirodzený prírastok obyvateľstva.  V nasledujúcej tabuľke uvádzame približný prehľad rastu počtu obyvateľov v obci Lisková

Tab. č. A1 Základné údaje o obyvateľstve obce Lisková (r.1991)

| Obec | Počet trvale bývajúcich obyvateľov | Veková štruktúra obyvateľov | Podiel z trvale býv.obyv.vo veku % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | celkom | muži | ženy | 0 -14 | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Nezistené | Pred prod | Pro dukt | Po prod |
|  |  |  |  |  | 15-59 | 15-54 | 60+ | 55+ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Lisková | 2 123 | 1 050 | 1 073 | 460 | 643 | 538 | 178 | 304 | 0 | 21,66 | 55,62 | 22,72 |

Tab. č. A2  Základné údaje o obyvateľstve obce Lisková (r. 2001)

| Obec | Počet trvale bývajúcich obyvateľov | Veková štruktúra obyvateľov | Podiel z trvale býv.obyv.vo veku % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | celkom | muži | ženy | 0 -14 | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Nezistené | Pred prod | Pro dukt | Po prod |
|  |  |  |  |  | 15-59 | 15-54 | 60+ | 55+ |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Lisková | 2 126 | 1 039 | 1 087 | 367 | 688 | 587 | 174 | 310 | 0 | 17,3 | 60,0 | 22,8 |

Hustota obyvateľstva

| Rok | 1991 | 2001 |
| --- | --- | --- |
| Hustota obyvateľstva na 1km2 | 135 | 136 |

Veková štruktúra – obec Lisková  v %

| Rok | Počet obyvateľov | Počet percent |
| --- | --- | --- |
|  | 1991 – 2111 obyv | 2001 – 2126 obyv | 1991 | 2001 |
| predproduktívny vek | 460 | 367 | 21,80% | 17,30% |
| produktívny vek | 1171 | 1275 | 55,50% | 60,00% |
| poproduktívny vek | 480 | 484 | 22,70% | 122,70% |

Obec Lisková  patrí do okresu Ružomberok. Obec Lisková  má katastrálnu výmeru 1594.6065 ha ha, na 1  km2 katastrálneho územia pripadlo v roku 2001  135   obyvateľov. Napriek tomu, že domografický vývoj na Slovensku je charakterizovaný postupným spomaľovaním reprodukcie obyvateľstva. V najbližších rokoch sa predpokladá ďalší rast počtu obyvateľov, ktorý bude  zapríčinený najmä prirodzeným prírastkom a prisťahovaním, ktoré spôsobí rozvoj rekreácie a cestovného ruchu.

Základné údaje o ekonomicky činnom obyvateľstve obce Lisková(r. 2001)

| Obec | Počet trvale bývajúcich obyvateľov | Ekonomicky aktívne osoby | Podiel Ekon. aktív. z trvale býv. obyv.(v %) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | celkom | muži | ženy | spolu | muži | Ženy |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Lisková | 2 126 | 1 039 | 1 087 | 1 037 | 561 | 476 | 48,8 |

Pri sčítaní ľudu v roku 2001 žilo v Liskovej  1 037 ekonomicky aktívnych ľudí, čo predstavuje 48,8 % z trvale bývajúceho obyvateľstva. Z tohto počtu 1 037 ekonomicky činných obyvateľov je 476 ekonomicky činných žien (45,9%)  a 561 ekonomicky činných mužov (54,1%).

Podľa údajov  Obecného úradu v Liskovej ekonomicky činní obyvatelia pracujú v miestnych prevádzkach firiem, na družstve, v lese , v okresnom meste Ružomberok, Liptovskom Mikuláši , v Dolnom Kubíne a v Čechách.

ZAMESTNANOSŤ

Okres Ružomberok patrí v posledných rokoch k okresom s pomerne vysokou nezamestnanosťou v rámci Žilinského kraja. Súvisí to s vysokou mierou prirodzeného prírastku a nedostatočnoými aktivitami samotného obyvateľstva i regiónu vytvárať pracovné príležitosti.

#### Index vitality a index ekonomického zaťaženia obce Lisková

| Obec | Index vitality | Index ekonom. zaťaženia |
| --- | --- | --- |
|  | r.1991 | r.2001 | r.1991 | r.2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lisková | 95,80 | 75,80 | 80,30 | 68,30 |

Samotná obec sa však zaraďuje medzi obce s nižšou mierou nezamestnanosti. Väčšina nezamestnaných je v stave nazamestnannosti do 12 mesiacov, čo je dôsledok krátkodobo nezamestnaných na dobu určitú. Z rozboru štruktúry nezamestnaných podľa vzdelania vyplýva, že najvyššie percento nezamestnaných pochádza zo skupiny obyvateľov s najnižším stupňom vzdelania (základné alebo učňovské vzdelanie bez maturity). Z hľadiska vekovej štruktúry nezamestnaných predstavuje najvýznamnejšiu položku veková kategória obyvateľov 20-24 rokov – jedná sa prevažne o mladých ľudí po skončení školy, ktorí majú malé pracovné skúsenosti.

Plán, prognóza

Vzhľadom na dobre zabezpečenú reprodukciu pracovnej sily v obci a súčasnej miery nezamestnanosti je potrebné pripraviť stavebné pozemky pre mladých obyvateľov a súčasne znížiť nezamestnanosť vytváraním nových pracovných príležitostí, hlavne v oblasti výroby, rekreácie a cestovného ruchu. Tento cieľ sa  dá dosiahnúť hlavne podporovaním výrobnej sféry, agroturistiky a rekreácie nasledovne:

-       podporovať ekologickú výrobu akéhokoľvek druhu,

-      v poľnohospodárskej výrobe sa orientovať na finálne spracovanie výrobkov/ pečenie chleba,  výroba mliekárenských a mäsových výrobkov, konzervovanie lesných plodov a pod./

-      modernizovať jestvujúce výrobné prevádzky a orientovať výrobu na vlastný výrobný program,

-      podporiť vznik drobných prevádzok výrobných služieb, oživenie remeselnej a tradičnej výroby hlavne formou agroturistiky,

-      vytvoriť predpoklady pre rozvoj športu, rekreácie a cestovného ruchu,

-      podporovať ubytovanie v súkromí v rámci rozvoja cestovného ruchu.

#### A.2.3.2. Bytový fond

Východiskový stav

Pri riešení funkčnej zložky bývania je potrebné zohľadniť celkové tendencie vývoja, ktoré je nutné sledovať v časovom horizonte 3 a 4 desaťročí, prezentovaných sčítaním ľudu, domov a bytov. Podľa sčítania ľudu, domov a bytov v roku 2001 boli v obci Lisková nasledovné údaje:

Štruktúra bytového fondu obce Lisková v rokoch 1970 - 1991

| Obec | Trvale obývané byty | Veľkosť bytu | Byty postav. v rokoch | Neobývané byty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991 | 1980 | 1970 | 1ob. | 2 | 3 | 4+ | -1919 | 1920-1970 | 1971-1991 | spolu | Nevyčl.rekr. |
|  |  |  |  | miest | izby | Izby | Izieb | abs. | v% |  |  |  | chalupy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Lisková | 654 | 651 | 597 | 66 | 183 | 194 | 211 | 101 | 15,4 | 394 | 159 | 98 | 13 |

Ukazovatele úrovne bývania obce Lisková v r. 1991

| Obec | Trvale obýv. Byty vybavené | počet obyt. miest (8+m2) | obytná plocha bytov | počet HD v bytoch | počet CD v bytoch | Na 1 trvale obýv. byt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vodovo dom | vlastnou kúpeľ. sprch.k. | vl. spl. zácho dom | ústr. etáž. kúr. |  |  |  |  | osôb | obyt. miest (8+m2) | m2 obyt. plochy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lisková | 559 | 539 | 497 | 442 | 1975 | 33919 | 692 | 722 | 3,25 | 3,02 | 51,9 |

Ukazovatele úrovne bývania obce Lisková (r.2001)

| Obec | Priemerný počet | Podiel trvale obýv. bytov vybavených % |
| --- | --- | --- |
|  | Trv. býv. osôb na trv. 1 obyv.byt | m2ob.plochy na 1 trv. obýv.byt | Obyt.miest.na1 trv. obýv. byt | Trv.býv.osôb na 1 obytnú miest. | M2obyt plochy na osobu | Ústr. kúrením | Kúpelňou alebo sprch. Kútom | Autom. práč kou | Rekreač. chatou, domčekom chalupou | autom | Počí tačom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Lisková | 3,23 | 62,3 | 3,61 | 0,89 | 19,3 | 66,3 | 91,1 | 54,2 | 203 | 35,5 | 9,1 |

Domový fond obce Lisková v r. 2001

| Obec | Celkový počet domov | Z toho trvale obývané |
| --- | --- | --- |
|  |  | spolu | v tom |
|  |  |  | v rod. dom. | % podiel | v ostatných | % podiel |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lisková | 749 | 600 | 598 | 79,84 | 148 | 19,89 |

Bytový fond obce Lisková r. 2001

| Obec | Celkový počet bytov | Z toho trvale obývané | Z toho neobývané byty |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | spolu | v tom | Neobývané byty | % podiel |
|  |  |  | v rod. dom. | % podiel z trvale obýv. | počet | na celk. |
|  |  |  |  |  |  | Počet bytov |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lisková | 812 | 662 | 660 | 81,52 | 148 | 18,23 |

Obec Lisková 2001 mal 812 bytov. Z toho trvale obývaných v rodinných domoch je 660 bytov (81,28%) a neobývaných 148 bytov (18,72%).

Obec Lisková z demografického hľadiska javí ako  obec prevažne a obytnou funkciou a perspektívne obytno  - priemyselno - rekreačnou funkciou. Ekonomické a priestorové možnosti sú kladné.

Prehľad neobývaných bytov podľa dôvodu neobývanosti obce Lisková (r. 2001)

| Obec | Neobývané byty podľa dôvodu neobývanosti |
| --- | --- |
|  | spolu | zmena užívateľa | určený na rekreáciu | uvolnený na prestavbu | Nespôsobilý na bývanie | po kolaudácii | v pozostalostnom alebo súdnom konaní | Z iných dôvodov |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Lisková | 139 | 1 | 21 | 7 | 13 | 2 | 6 | 89 |

Kvalitatívne ukazovatele úrovne bývania v Lisková v r. 1991 a 2001

| Obec | Koeficient obýv. bytov (osôb/byt) | Na 1000 obyv. pripadá bytov |
| --- | --- | --- |
|  | r. 1991 | r. 2001 | r. 1991 | r.2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lisková | 3,22 | 3,21 | 309 | 311 |

Tab. č.A14. Ekonomická aktivita obyvateľstva v Liskovej v r. 2001

| Obec | Počet | Miera | Odchádzajúci za prácou |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ekonomic. | ekonom. | Absent. počet | % podiel z EA |
|  | akt. obyv. | aktivity |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lisková v r. 1991 | 1048 | 49,29 | 830 | 79,20 |
| Lisková v r. 2001 | 1037 | 48,8 | - | - |

Prognózovaný vývoj obyvateľov , domov a bytov v obci Lisková do 2040

| Rok | 2001 | 2020 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 2126 | 2126 + 458 = 2 584 | 2126 + 458 + 284 = 2868 |
| Počet domov | 713 | 713 + 135 = 884 | 884 + 81= 965 |
| Počet bytov | 661 | 661+ 131= 792 | 792+ 81 = 873 |
| Obývanosť/obyv/byt/ | 3,30 | 3,50 | 3,50 |

Plán, prognóza

Nárast počtu domov a bytov sa dosiahne

- regeneráciou, resp. prestavbou v súčasnosti neobývaných priestorov,

- prestavbou a modernizáciou súčasných bytov,

- novou výstavbou vo forme intenzifikácie súčasnej  obytnej štruktúry,

- súbežnou výstavbou mimo zastavaného územia obce.

- vo výrobe je potrebné docieliť rovnováhu medzi fyzický ( investíciami do technológií ) a ľudským potenciálom ( pracovnými zdrojmi ),

- zabezpečiť zdravotné, sociálne, vzdelanostné, kultúrne a športové potreby obyvateľov a pracovné príležitosti pre nich,  zosúladiť programov vzdelanosti  a znižovania nezamestnanosti a vytvárať pracovné miesta, hlavne v oblasti cestovného ruchu a rekreácie.

4.1.3   Súhrnné zhodnotenie

Obec Lisková sa z  demografického hľadiska javí ako obec  prevažne s obytnou funkciou  a prespektívne obytno  -  priemyselno - rekreačnou funkciou.

V  oblasti  pracovných  príležitostí  sa obec prejavuje vysokou vychádzkou za prácou (Ružomberok, liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Česko). Bolo by vhodné posilniť  miestne ekonomické  aktivity, aby  vytvorili aspoň doplnkové pracovné príležitosti.

### A.2.4. Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia

#### A.2.4.1. Poloha a význam obce v rámci štruktúry osídlenia, funkčné a priestorové usporiadanie širšieho územia, ich vplyv na socioekonomický potenciál a územný rozvoj obce

Lisková sa nachádza  v  prímestskej   oblasti  mesta Ružomberok, pri železničnej trati  Žilina - Košice a vo  vzdialenosti  cca 1  km od  štátnej cesty  l / 018. Územie katastrálneho územia obce Lisková ohraničuje katastrálne územie obcí  na severe Valaská Dubová, na východe Lúčky, Turík, Liptovská Teplá, Ivachnová, na juhu Sliače, Liptovská Štiavnica, Štiavnička, na západe Ružomberok,  Martinček a Likavka. Mikroregiálne vzťahy sú značné s mestom Ružomberok a obcou Turík a Liptovská Teplá. Makroregionálne vzťahy nie sú rozvinuté.

Riešené územie Lisková  je súčasťou Liptovskej kotliny,  rozkladajúcej sa  od Ružomberku až po  Lipt. Hrádok. Je ohraničená hrebeňom  Nízkych a Západných  Tatier, Chočského pohoria  a Fatry. Základné  geoekosystémy - rieka Váh, vodná nádrž Liptovská Mara a vegetácia so zastúpením  flóry  a  fauny  určujú  ťažiskovú  funkciu  tohto územia, ktorou je rekreácia a cestovný ruch založený na     rozvoji  vidieckej  kultúry,  spoznávaní  prírody a ako   východzí   bod  rehabilitačných   procedúr  v  termálnych kúpeľoch Bešeňová, v kúpeľoch Lúčky a pri vodnej nádrži Liptovská Mara. Lisková sa  nachádza v blízkosti Ružomberku – časť priemyselného areálu Mondi SCP a.s. Ružomberok je situovaná v katastrálnom území obce.  Súčasťou katastrálneho  územia obce  je športové  letisko a colnica, čo dáva predpoklad využitia ubytovacieho potenciálu obce.

#### A.2.4.2. Väzby obce na záujmové územie

Obec Lisková je súčasťou Žilinského kraja. Na základe spracovaného ÚPN-VÚC Žilinského kraja možno uviesť nasledovné údaje o štruktúre osídlenia a identifikovať postavenie obce Lisková v týchto štruktúrach. Pozn.: údaje sú prevzaté z ÚPN – VÚC Žilinský kraj.

Ťažiská osídlenia

ÚPN-VÚC  Žilinského kraja v súlade s koncepciou územného rozvoja Slovenska člení ťažiská osídlenia podľa významu do štyroch kategórií:

  - Ťažiská osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu (6 ťažísk v SR). Na území Žilinského kraja je to žilinsko-martinské ťažisko, ktoré je vytvorené okresmi: Žilina, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Bytča, Považská Bystrica, Púchov, Martin a Turčianske Teplice.

  - Ťažiská osídlenia nadregionálneho a celoštátneho významu (6 ťažísk v SR). Na území Žilinského kraja je to liptovskomikulášsko – ružombersko – dolnokubínské ťažisko.

  - Ťažiská osídlenia regionálneho významu /7 ťažísk na území SR). Na území Žilinského kraja nie je vyšpecifikované ani jedno.

  - Ťažiská osídlenia miestneho významu /19 ťažísk v SR). Na útemí Žilnského kraja sa nachádza tvrdošínsko-námestovské ťažisko osídlenia.

Rozvojové osi

Na území  Žilinského kraja možno identifikovať nasledovné sídelné rozvojové osi:

- Urbanizačné pásy celoštátneho, resp. nadregionálneho významu:

- považská sídelná rozvojová os. od Bratislavy smerom na Trnavu a Považie a Žilinu

- žilinsko-tatranská sídelná rozvojová os: Žilina – Martin cez Ružomberok, Liptovský Mikuláš a Poprad naSpiš

- kysucká sídelná rozvojová os: Žilina – Čadca –hranica s Českou republikou, resp. s Poľskom

- Sídelné rozvojové osi regionálneho významu

- sídelná os prechádza údolím Čierňanky v smere Z – V /Svrčinovec-Skalité-PR)

- sídelná os prechádza Turčianskou kotlinou v smere S – J(Martin – Turčianske Teplice)

- sídelná os spája Liptov a Oravu v smere J – S ( Ružomberok – Dolný Kubín – Tvrdošín – Trstená)

- Sídelné osi subregionálneho významu

- sídelná os v údolí hornej Kysuce (Čadca – Turzovka – Makov)

- sídelná os v údolí Bystrice (Krásno nad Kysucou – Stará Bystrica – Nová Bystrica s dopravným prepojením

- sídelnú os v údolí Bielej Oravy

- sídelná os v údolí Rajčianky (Žilina – Rajec)

- sídelná os v údolí Varínky (Varín – Terchová)

- sídelná os v údolí Oravy (Istebné – Párnica – s dopravným prepojením na os celoštátneho významu pre Kraľovanoch

- sídelná os v údolí Bielej Oravy ( Námestovo – Zákamenné – Oravská Lesná s dopravným prepojením na sídelnú os v údolí Bystrice

- sídelná os v údolí Polhoranky (Námestovo – Oravská Polhora)

- sídelná os v smere Trstená – Suchá Hora – hraničný prechod s Poľskom

- Na krajskej úrovni je za prioritnú navrhovaná subregionálna sídelná rozvojová os prepájajúca územia mimo hlavných dopravných koridorov

- Horné Kysuce s Hornou Oravou s pokračovaním na Poľskú republiku. Navrhnutá je súvislá rozvojová os od hraníc ČR ( SR – Makov – Turzovka – Čadca – Nová Bystrica – Oravská Lesná – Zákamenné – Námestovo – Tvrdošín –Trstená – Suchá Hora – hranica s SR/PR. Návrhom tejto sídelnej rozvojovej osi s adekvátnym dopravným skeletom sa vytvárajú podmienky pre zintenzívnenie socioekonomických väzieb prihraničných oblastí Česka, Slovenska a Poľska, čo bude výrazným rozvojovým impulzom tohto doteraz málo rozvinutého územia.

Sídelné centrá

- Sídelná štruktúra územia kraja pozostáva z 315 administratívnych sídel, so 16 centrami s nasledovným významom:

- Žilina				celoštátny až medzinárodný

- Martin				nadregionálny až celoštátny

- Liptovský Mikuláš		nadregionálny

- Čadca				regionálny až nadregionálny

- Ružomberok			regionálny až nadregionálny

- Dolný Kubín 			regionálny

- Bytča				subregionálny až regionálny

- Kysucké Nové Mesto		subregionálny až regionálny

- Námestovo			subregionálny

- Rajec				subregionálny

- Tvrdošín			subregionálny

- Turčianske Teplice		subregionálny

- Trstená				subregionálny

- Turzovka			subregionálny

- Vrútky				subregionálny

-Rozvojové sídla v jednotlivých okresoch

- okres Čadca			Krásno nad Kysucou, Raková, Skalité, St.Bystrica

- okres Dolný Kubín		Istebné

- okres Martin			Sučany, Turany

- okres Námestovo			Zákamenné

- okres Tvrdošín			Nižná

- okres Žilina			Dolný  a Horný Hričov, Varín

V súlade s celoslovenskými trendami dobudovania terciálnych centier navrhujeme rozvoj okresných sídel, pričom zvýšenú pozornosť z hľadiska regionálnej politiky bude potrebné venovať podpore menších terciálnych centier (Bytča, Kysucké Nové Mesto, Turčianske Teplice, Tvrdošín a Námestovo), ale aj rozvoju ďalších sídel zapojiteľných do sústavy terciálnych centier ( Rajec, Turzovka, Nižná, Vrútky, Trstená, Liptovský Hrádok) a tiež potenciálnych centier (Dolný Hričov, Varín, Nižná, Istebné, Sučany, Krásno nad Kysucou, Raková, Skalité, Stará Bystrica a Zákamenné).

Lisková, vďaka svojmu polohovému potenciálu , ktorý je daný lokalizáciou v blízkosti cesty I/18 a susedstvom s mestom Ružomberok má predpoklady všestranného rozvoja.

#### A.2.4.3. Územný priemet ekologickej stability krajiny, zásady ochrany a využívania osobitne chránených častí prírody a krajiny

Východiskový stav

#### Chránené územia prírody a krajiny

- európske chránené územia

V území katastra sa nachádza európske chránené územie Choč SKUEV0305, ktoré sa prakticky územne kryje s NPR Choč. Dôvodom ochrany je ochrana biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), klinček lesklý (Dianthus nitidus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).

- územná ochrana prírody

V južnej časti katastra od štátnej cesty I/18 prebieha hranica súčasného ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry.

Na sever od Váhu ponad obec prebieha návrh ochranného pásma Národného parku Chočské vrchy a jeho vlastné územie má prebiehať upätím Chočských vrchov.

V Chočských vrchoch je v súčasnosti vyhlásená Národná prírodná rezervácia Choč. Celková výmera rezervácie je 1428.05 ha. Dôvodmi ochrany sú osobitosti a zvláštnosti tektonicko-geomorfologického vývoja, vplyvu podložia klímy v závislosti od nadmorskej výšky. Osobitný vedecký a kultúrny význam má hojné zastúpenie vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Územie je využiteľné pre vedecký výskum, študijné ciele, turistiku aj kultúru.

V chránenom území sú platné ochranné podmienky piateho stupňa ochrany podľa zákona ochrane prírody a krajiny.

Národnou prírodnou pamiatkou je Liskovská jaskyňa nachádzajúca sa v lokalite Mních. Jaskyňa je vytvorená vo vápencovej kryhe vystupujúcej z flyšových hornín Liptovskej kotliny. Vchod sa nachádza vo východnej časti vrchu Mních vo výške asi 500 m n.m. Jaskyňa je výsledkom eróznej a koróznej činnosti vôd Váhu a atmosférickej vody. Vznikla po puklinách smerom SZ-JV a SV-JZ a po vrstevných plochách. Výplň jaskyne tvorí najmä hlinito-štrkový fluviálny materiál. Jaskyňa je známa od konca 19. storočia aj ako významná archeologická a paleontologická lokalita. Cieľom ochrany jaskyne je zachovať jej najpôvodnejší stav. Význam spočíva v jej geomorfologických, archeologických a paleontologických hodnotách. Ochranné pásmo jaskyne bolo vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Žiline  č. 5/2003 z 29.10.2003. V jaskyni ako i v jej ochrannom pásme platí osobitný režim ochrany vymedzený §24 zákona ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a nevzťahujú sa na ňu stupne ochrany iných druhov chránených území.

Severne tesne nad obcou sa nachádza prírodná rezervácia Mohylky. Výmera je 0.7481 ha. Územie prezentuje odkryvy brekcií a zlepencov mnohonásobne sa striedajúcich s lavicami organodetritických až organogénnych vápencov. Hrúbka lavíc numulitových vápencov je až 150 cm uprostred ktorých sú plochy slieňovcov neobyčajne bohatých paleontologickými zvyškami. Hlavným motívom ochrany je paleontologická stránka lokality. V rezervácii platí 4. stupeň ochrany podľa vyhlášky KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004.

Vo východnej časti katastra pri rieke Váh do riešeného územia čiastočne zasahuje prírodná rezervácia Ivachnovský luh. Celková výmera je 10.04 ha. tvorený je pozostatkami niekdajšieho luhu - rozptýlenými krovinami, brehovými porastami vŕb s roztrúsenou jelšou patriace do zväzu Salicion albae. Stupeň pôvodnosti a zachovanosti územia je vysoký. Dôvodom ochrany bolo zachovanie fragmentu lužného lesa v jednej z najsevernejších oblastí Slovenska.

Pri ceste spájajúcej Likavku a Liskovú sa nachádza v západnej časti katastra prírodná pamiatka Skalná päsť. Jedná sa o skalný útvar s výškou 6m, šírkou v hornej časti 4.5 m a v spodnej 2.5 m. Skalná päsť sa nachádza na styku chočskej jednotky mezozoika s karpatským paleogénom. Skala vznikla pravdepodobne rozmodelovaním vápencov spôsobeným intenzívnym vplyvom rôznorodých eróznych činiteľov.

Pri tej istej ceste ale východne za obcou v smere na Liptovskú Teplú bol vyhlásený chránený strom jedinca lipy malolistej.

- ochrana drevín

Pri tej istej ceste ale východne za obcou v smere na Liptovskú Teplú bol vyhlásený chránený strom jedinca lipy malolistej.

-  systémy ekologickej stability (ÚSES)

Z prvkov regionálneho ÚSESu sa v riešenom území nachádza:

nadregionálne biocentrum Choč, ktoré sa prakticky kryje s NPR Choč. Uvedené biocentrum je obkolesené nadregionálnym biokoridorom prebiehajúcim orografickým celkom Chočských vrchov. Ďalším nadregionálnym biokoridorom je koridor rieky Váh. K miestnym biocentrám patrí vrch Mních s ochranným lesmi, Skalnou päsťou a Liskovskou jaskyňou. Ivachnovský luh je podobne zaradený do kategórie miestneho biocentra.

Interakčnými prvkami možno chápať plochy drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, ktoré zostali z rôznych dôvodov zachované vo viac-menej prirodzenom stave.

Ako stresové javy možno chápať prvky narušujúce priebeh alebo stav prirodzených prírodných procesov v najvšeobecnejšom zmysle. Územie koncentruje viacero súčasných aj potenciálnych negatívnych javov z hľadiska prírody. K súčasným patrí takmer bezprostredný vplyv celulózky v Ružomberku, vplyv bariérového efektu železnice, cesty prvej triedy ako umelých bariér (je tu aj vplyv prirodzenej bariéry Váhu). K potenciálnym patrí najmä návrh výstavby diaľnice prechádzajúcej naprieč katastrom. Vďaka procesu EIA tu však možno očakávať čiastočné zmiernenie jej negatívnych vplyvov, najmä umožnením pohybu naprieč (budovanie dostatočne presvetlených viaduktov diaľnice pre bezpečný prechod zvere).

#### Ekostabilizačné opatrenia ako časť navrhovaných opatrení R-ÚSESu sú spomínané ako zachovanie súčasnej štruktúry krajiny v miestach menej narušených.

#### Prírodné zdroje

- ochrana lesných zdrojov

Lesy nachádzajúce sa v riešenom území patria organizačne do LHC Liptovská Teplá a LHC Biely Potok, kde sa nachádza len lesný porast prírodnej rezervácie Ivachnovský luh. Výmera lesov je podľa ÚHDP 559.7837 ha čo tvorí 36 % z výmery katastra. Lesy sa nachádzajú najmä v jeho severnej časti v Chočských vrchoch. Nachádzajú sa tu lesy hospodárske, osobitného určenia ( Ivachnovský luh) a ochranné lesy. Územie patrí do poľovného revíru Likavka-Choč.

- ochrana vodných zdrojov

V katastri sa nenachádzajú vodné zdroje. Severne od zastavaného územia s nanachádza 1 vodárenská akumulačná nádrž na pitnú vodu – vodojem 2 x 400 m3

- ochrana pôdnych zdrojov

Chránenou pôdou v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskej pôdy je pôda s bonitou od 1. do 3. bonitnej triedy a pôda s vykonanými investičnými zásahmi. Najlepšou bonitou v katastri je bonita 6 a tak chránená pôda je len meliorovaná, ktorá sa tu nachádza najmä v južnej a v severnej časti katastra.

- ochrana genofondových zdrojov

Za genofondové plochy môžeme považovať plochy biotopov s genofondovo významnými druhmi. Lesné genofondové plochy boli spomínané vyššie a ďalej sem patria vybrané plochy príliš neovplyvnené hospodárením, niektoré podmáčané a mokraďné lokality.

Plán, prognóza

Prieskum a analýza krajinnej štruktúry možno vo vzťahu k územnému plánu chápať ako potrebný podklad pre poznanie stavu krajiny v danom území a jeho poznatky by sa mali premietnuť aj do schvaľovaných a záväzných častí územného plánu. Nami predkladané riešenie spočíva v priamom zahrnutí limitných a regulatívnych opatrení krajinno-ekologického charakteru do záväzných a smerných častí územného plánu.

V rámci spracovania územného plánu sa v zmysle usmernenia Ministerstva životného prostredia podľa potreby aktualizujú okresné ÚSESy.

#### A.2.4.4. Funkcie obce saturované v záujmovom území

Obec Lisková sa javí ako obec prevažne s obytnou a výrobnou funkciou a prespektívne obytno-výrobno-rekreačnou funkciou. Jednotlivé funkcie zastavaného územia obce Lisková sú situované v rámci zastavaného územia obce, ktorého hranice sa upresnili k 1.1.1990.

Obytná zóna

Sídelný  útvar Lisková  je  sformovaný okolo cesty  III/ 018104 a III/ 018104, ktorá  nadväzuje na štátnu  cestu I/18 (Ružomberok - Liptovský Mikuláš)  a náväzne na diaľnicu D1  (úsek 9-7220).

História sídla  Lisková potvrdzuje  jej prírodný potenciál okolia  je veľký a  zaujímavý pre osídlencov  už v období neolitu a paleolitu. Vtedy vzniká jaskynné sídlisko Lisková vo vrchu Mních  (bukovohorská kultúra). Z obdobia eneolitu sa zachovala kanelovaná keramika, ďalej  sa zachovali pamiatky z mladšej doby bronzovej ( kultúra lužická ) a z doby rímskej ( kultúra púchovská ). Najstaršie zmienky o obci sú z roku 1251 – 1252 . Obec patrila likavskému panstvu. V roku 1625 dostala obe výsadu variť pivo a otvoril sa kameňolom.V 20. storočí žilo v obci 1670 obyvateľov, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu, remeslám alebo pracovali ako nádenníci. Z architektonického hľadiska obytnú zóna obce charakterizovala v 18. a 19. storočí drevená architektúra, čo vychádza z prírodných podmienok regiónu. Zrubové domy a hospodárske staviská boli v minulosti z nekresaných, neskôr z obojstranne kresaných brvien, spájaných v rohoch na rybinu. Strechy boli sedlové, štíty doskové s úzkym ostreším, krytiny šindľové. Urbanistickou celistvosťou a architektonickou jednotou v minulosti pôsobili časti uličnej zástavby  obytných domov v centre obce, kde je dodnes najväčšia hustota zástavby. Zaujímavosťou urbanistickej zástavby bolo situovanie obytného domu k ulici a hospodársky objekt na koniec parcely s východom na pole. Neskôr sa pristaval ďalší obytný dom k jestvujúcemu smerom dovnútra parcely a ďalší hospodársky objekt k jestvujúcemu hospodárskemu objektu smerom dovnútra parcely. Takto pokračovala výstavba kým sa nezastavala celá parcela. V poslednom období sa mení drevený zrubový domový fond na murované objekty prízemné s úplne alebo čiastočne zapusteným suterénom s využitým podkrovím a sedlovou, pultovou alebo valbovou strechou. Stred zastavaný typickou liskovkou zástavbou sa obostaval, vymenili sa majitelia a priechodné dvory sa stali problémom. Objekty občianskej vybavenosti (škola, kultúrne stredisko, zdravotné stredisko, knižnica, nákupné stredisko) sú dvojpodlažné, umiestnené v centre obce, svojou mierkou a objemom podčiarkujú v niektorých prípadoch nie najvhodnejším spôsobom svoju dôležitosť. Začiatkom 20. storočia začali tu prenikať vplyvy urbanizmu mestských domov, najmä po II. svetovej vojne, radikálne mení modernizácia tradičných domov a nová výstavba z netradičných stavebných materiálov podľa súčasných staviteľských importovaných vzorov a dostupných ekonomických možností stavebníkov.

Občianska vybavenosť je sústredená v strede obce, ktorý tvorý areál kostola, cintorín, obecný úrad, kultúrny dom, knižnica, obchody, služby a požiarna zbrojnica. Súčasťou občianskej vybavenosti obce je základná škola, materská škola, futbalové ihrisko a letisko.

Rekreácia je budúcnosťou obce. V súčasnosti význam obce Lisková vzrastá úmerne s rastom významu blízkeho mesta Ružomberok ako strediska turizmu a cestovného ruchu, termálneho kúpaliska Bešeňová a kúpeľov Lúčky. Prechodné ubytovanie zabezpečuje kultúrny dom ( 50 lôžok) a ubytovňa v športovom areáli (42 lôžok). Stravovanie poskytujú 3 pohostinstvá (172 miest pri stole ).

Výroba

Poľnohospodársky dvor je lokalizovaný smerom severovýchodným od stredu obce. Chov dobytka a oviec predurčujú lúky a pasienky, nachádzajúce sa v katastri obce Lisková. Obec Lisková sa nachádza v blízkosti priemyselného mesta Ružomberok. Cez riešené územie prechádza cesta I/18 a hlavná železničná trať Bratislava – Žilina – Košice. V kastrálnom území obce Lisková  - medzi cestou I/sa nachádza časť18 a železnicou - sa nachádza časť priemyselného areálu MONDI SCP a. s. Ružomberok. Veľká časť nákladnej dopravy do tohto areálu prechádza po hlavnej prístupovej ceste do obce z cesty I/18. Táto skutočnosť a prítomnosť ďalších dvoch areálov – areálu Colnice a areálu Slovenského kontajnerového servisu – Terminal kombinovanej dopravy ŽSR má za následok veľké preťaženie prístupovej cesty do zastavaného územia obce Lisková.

Technická vybavenosť.

Sídelný  útvar Lisková  je  sformovaný okolo cesty  III/ 018104 a III/ 018104, ktorá  nadväzuje na štátnu  cestu I/18 (Ružomberok - Liptovský Mikuláš)  a náväzne na diaľnicu D1  (úsek 9-7220). Južnou   časťou  zastavaného  územia  obce   prechádza  železničná trať Žilina - Košice, ktorá bola postavená v  rokoch 1868-1884 za richtára  Štefana Šrobára. V rokoch  1877-78 bola postavená železničná stanica.Hlavné prepravné vzťahy smerujú  do Liptovskej Teplej a Lúčok  na  jednej  strane  a  do  Ružomberka  na druhej  strane.

V obci  Lisková je vybudovaný  čiastočne zokruhovaný verejný vodovod . Tento vodovod je ásobovaný zo zdroja L.Revúc pre mesto Ružomberok.  Z vodojemu  Kosovo  je  pre obec Lisková zriadený samostatný  privádzač. Z  tohto  privádzača je  pitná  voda akumulovaná v 2 x 400 m3 vodojemoch .

V súčastnosti   je  obec   Lisková  zásobovaná   elektrickou energiou z piatich distribučných transformačných staníc  (DTS). Napojené sú vzdušnými VN prípojkami. Pre  posilnenie  terajších  rozvodov  a pokrytie požiadaviek plánovanej výstavby  je uvažované s  výstavbou ďalších dvoch DTS.

Obec  Lisková je  zásobovaná zemným  plynom od  r. 1985 z   plynovodu Severné Slovensko. Pre obec je spracovaný a schválený   generel plynofikácie a tento zohľadňoval rozvoj obce do r. 2000

podľa spracovaného územného plánu  v tomto období. Plynofikácia   obce   prebiehala   v   rámci   možností   výstavbou  miestnych   plynovodov  s napojovaním  odberateľov bytovej  výstavby IBV  a   HBV,  VO  a  MO  s  komplexným  zásobovaním  plynom  pre  účely   vykurovania, varenia a technológie. Zásobovanie  plynom obce  je  z  regulačnej stanice  - VVTL/STL   umiestnenej  na  okraji  obce  Pod  baňou  s  napojením na VVTL   plynovodnú prípojku vybudovanú pre SCP s napojovacím plynovodom  STL  o tlaku  0,1 MPa.  Na území  obce sú  sú vybudované ďalšie   doregulačné  stanice   s  reguláciou  STL/NTL   v  jednotlivých   uliciach.  Považujeme  uvedený systém miestnych  plynovodov ako   kombinovaný.

### A. 2. 5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania

Súčasný stav nášho vidieka, t. j. jednotlivých obcí a krajiny, ktorá ich obklopuje, je výsledkom zložitého historického vývoja. Budúcnosť vidieka je závislá od konkrétneho stavu obce a od celého radu podmienok a predpokladov vychádzajúcich z možností hospodárskeho a politického vývoja Slovenka.

Slovenský vidiek charakterizuje

- hustá sieť obcí,

- zložitosť konfigurácie terénu,

- na malej ploche štátu rôzne klimatické podmienky,

- množstvo malých a stredných vodných tokov,

- pomerne hustá dopravná sieť,

- prevažne koncentrovaná forma zástavby ( vo vyšších polohách roztrúsená, kopaničiarska forma zástavby),

- pomerne rozsiahle poľnohospodárske areály.

Vidiek je nesmierne dôležitý pre celé štátne hospodárstvo, pre zachovanie základných zdrojov (ovzdušia, pôdy, vody, vegetácie) a pre pobyt trvalý alebo prechodný(rekreácia). O tento priestor sa musí niekto starať. Najväčším nebezpečím je pozvoľný zánik poľnohospodárskeho stavu, spôsobený neregulovanou nadvýrobou potravín, stratou odbytu domácich poľnohospodárskych výrobkov vplyvom zahraničných konkurentov a tým stratou zamestnania obyvateľov vidieka.

Za účelom podpory viacfunkčného poľnohospodárstva  bola vypracovaná v roku 1996 Ekosociálna konvencia európskej agrárnej politiky, ktorej cieľom trvale udržateľného obhospodárovania územia s produkciou potravín a obnoviteľných surovinách, pri zachovaní obrazu krajiny, ďalej ochrana pôdy, vody, ovzdušia pred poškodením, zachovanie typických krajinných prvkov a objektov ľudovej architektúry, zaistenie sociálne korektných príjmov pre poľnohospodárov a ochranu poľnohospodárstva pred  negatívnymi účinkami dovozu potravín z tretích zemí. Ekosociálna konvencia európskej agrárnej politiky nie je jediným dokumentom európske únii, smerujúcim k budúcnosti vidieka. V roku 1993 sa vypracovala Charta vidieckého priestoru, ktorá slúži ako smernica ochrany vidieka. V nej sa presadzuje nutnosť chrániť biodiverzitu vidieka, vytvorenú striedaním polí, lúk, pasienkov, lesov, vodnými tokmi a vidieckými stavbami, chániť produkčnú schopnosť krajiny a vytvárať podmienky pre uzavretosť prírodných  kolobehov, pre výrobu obnoviteľných surovín, pre rekreačné využitie krajiny s dodržaním rovnováhy medzi rozvojom turizmu a rekreácie a ochranou prírody.

V rámci Charty boli v 24 európskych štátoch vytvorené Programy obnovy dediny, ktoré navrhli systém na odstraňovanie nedostatkou a uspokojovanie potrieb vo sfére duchovnej aj materiálnej a systém podpory regionálnej aktivity obcí. Aj Slovensko sa zapojilo do tohto programu. Náš Program obnovy dediny je založený na iniciatíve obcí, zameraný k udržaní a obnove kultúrnych tradícií, rozvoji miestnej ekologickej poľnohospodárskej a priemyselnej výroby,  k zachovaniu vlastného obrazu, zlepšení občianskej vybavenosti, k úprave verejných priestorov, k zlepšeniu technického vybavenia a udržaní a účelnému využitiu celej krajiny.

Program obnovy dediny musí vychádzať zo schváleného Územného plánu obce, ktorý bude podkladom pre koordináciu všetkých akvivít v obci.

Návrh urbanistickej koncepcie rešpektuje princípy priebežne udržateľného života, optimalizuje predpokladané rozvojové procesy prírodných  a antropologických štruktúr územia katastra.

Z toho hľadiska rozvoj sídla sleduje dva rozvojové horizonty:

- plánovací horizont  - návrh do roku 2020

- prognózny horizont – výhľad do roku 2040

Vymedzenie horizontov je nutné chápať z hľadiska obsahu. Napĺňanie územného potenciálu horizontov je potrebné nasledovne regulovať:

- V plánovacom - návrhovom  horizonte prioritná orientácia sa kladie  na intenzívne využitie rozvojového potenciálu zastavaného územia obce pri súčasnom bodovaní systému ekostabilizujúcich štruktúr v celom katastrálnom území.

- V prognóznom - výhľadovom horizonte očakávané procesy rozvoja  prekročia limitné hranice zastavaného územia a podľa  územného plánu sa vymedzia potenciálne rozvojové  plochy.

#### A.2.5.1. Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície obce

Návrh funkčného a priestorového usporiadania katastrálneho územia vychádza z niekoľkých predpokladov a hľadísk. Predovšetkým treba zdôrazniť historické hľadisko využitia zeme, ktoré vytvorilo terajšiu takzvanú druhotnú krajinnú štruktúru. Tým je dané základné rozdelenia riešeného územia na poľnohospodársky pôdny fond, lesný pôdny fond a zastavané územie. V rámci týchto základných jednotiek sa rozlišujú menšie celky legislatívne podporené katastrom nehnuteľností. Návrhy zásadných zmien tejto historickej krajinnej štruktúry by si žiadali úplné prehodnotenie fyzicko-geografického komplexu so stanovením potenciálov pre jednotlivé druhy činností, čo by malo byť účelom M-ÚSESu. Vzhľadom k dostupným podkladom sme zvolili postup, ktorého cieľom je sprístupniť mnohokrát ťažko čitateľné výstupy územnoplánovacej dokumentácie pre ľudí, ktorým je táto určená a ktorými je aj v konečnom dôsledku schvaľovaná.

Riešené územie obce Lisková je rozdelené na:

I. Zastavané územie obce

II. Ostatné územia katastra obce

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov katastrálneho územia obce Lisková bolo rozdelené na 37 regulovaných zón (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H, I, J, K.

V súčasnosti je zastavané územie obce Lisková  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude  navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov urbanizovaného územia – zastavaného  územia obce Lisková bolo rozdelené na 42 regulovanýchpriestorov (regulovaná zóna G1, G2, G3, G4).

Vymedzenie regulovaných  zón vychádzalo z platných legislatívnych noriem všeobecného a odvetvového charakteru, podrobnej prehliadky terénu, úradných rozhodnutí a požiadaviek zo strany obstarávateľa. Výsledok je pokusom o zladenie niekedy protichodných tendencií v nárokoch na územie, ktoré boli prerokované vo fáze riešenia za pozvania zainteresovaných strán.

Cieľom a účelom návrhovej mapy je okrem funkčného a priestorového usporiadania katastrálneho územia aj podľa možnosti čím názornejšie zobrazenie limitov a regulatívov, ktoré sú presne vztiahnuté na územia jednotlivých zón. Navrhované zóny sa svojím poslaním, funkciami, limitmi a regulatívmi neopakujú, sú jedinečné, i keď nie sú vždy priestorovo prepojené. Príslušnosť k zónam je graficky znázornená rovnakým druhom farby, niekedy boli použité aj odtiene. Takýto systém zobrazenia informácií by mal pomôcť v rýchlejšej a presnejšej orientácii v rámci rozhodovania obecnej samosprávy.

Plán, prognóza

Prírodno-ekologický potenciál mikropriestoru obce Lisková  dáva predpoklady pre optimálne fungovanie obce. Tieto skutočnosti dávajú obci  predpoklady pre optimálne fungovanie regionálneho strediska vidieckej rekreácie s veľkosťou do 3100 trvalých obyvateľov s možnosťou prechodného ubytovania do  462 lôžok, návštevnosť v lete 500 a návštevnosť v zime 500 návštevníkov.

Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a návrh novej zástavby sa opiera o snahu:

- usilovať sa o scelení pôdorysu zastavaného územia obce – dostavať predovšetkým preluky

- zamedziť nevhodné rozširovanie, prípadne predlžovanie zástavby okolo štátnych komunikácií,

- usilovať sa sústrediť objekty rovnakých funkcií do ucelených častí obce tak, aby ich prevádzka nenarušila kvalitu obytného priestoru,

- obytné objekty môžu byť spájané s objektami , ktorých funkcia neruší prioritnú obytnú funkciu - bývanie a rekreácia, bývanie a remeslá, bývanie a obchod, bývanie a služby, bývanie a malé hospodárstvo),

- usilovať sa o väzbu športových a rekreačných zariadení na prírodné prvky,

- negatívny vplyv poľnohospodárskej výroby eliminovať,

- rozširovať výrobu ekologicky nezávadnú,

- zachovať historickú hodnotu urbanistickej kompozície obce,

- navrhnúť segregáciu pešej a automobilovej dopravy, parkoviská v blízkosti objektov občianskej vybavenosti,

- navrhnúť cyklistické a vychádzkové trasy,

- chrániť prírodné prvky v obci.

#### A.2.5.2. Vymedzenie limít využitia územia

Územný plán obce Lisková je založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného využitia krajinného potenciálu. Dbá sa na zachovanie jeho  ekologickej stability, diverzibility prírodných zložiek, obnoviteľnosti zdrojov a vysokej kvality životné ho i obytného prostredia.

- Limity využitia územia

Využitie zastavaného územia i ostatného územia katastra  podmieňujú všeobecne záväzné normy a limity ochranného  a ekologického charakteru i špecifické urbanistické limity a z nich odvodené regulatívy územného rozvoja, definované v ÚPN obce Lisková.

Ako ochranné limity sa musia rešpektovať najmä: ochrana  pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, ochrana vôd, ochrana  prírody a pamiatok, hygienické a bezpečnostné a iné  ochranné pásma.

Ako ekologické limity sa v území uplatňujú hlavne kritéria pre zachovanie a skvalitnenie územného systému  ekologickej stability, zachovanie a zlepšenie stavu životného a obytného prostredia, vyváženosť urbanizovaných plôch a prírodných častí, optimalizácia využívania  poľnohospodárskej pôdy, lesov a zdrojov. Tieto limity majú primárny charakter a podmieňujú všetky antropologické činnosti v území.

Urbanistické limity vychádzajú z analýzy senzitívnosti  a zraniteľnosti územia, zhodnotenia výkonnosti technických systémov ako je zásobovanie vodou a čistenie odpadových vôd. Syntetizujúcim výstupom je disponibilita  funkčných plôch vhodných pre ďalší rozvoj a prahová  hranica počtu obyvateľov, ktorí môžu v obci bývať  a dotvárať priestorovú štruktúru obce.

#### A.2.5.3 Zásady ochrany a využitia kultúrnohistorických a prírodných hodnôt

Východiskový stav

História sídla  Lisková potvrdzuje  jej prírodný potenciál okolia  je veľký a  zaujímavý pre osídlencov  už v období neolitu a paleolitu. Vtedy vzniká jaskynné sídlisko Lisková vo vrchu Mních  (bukovohorská kultúra). Z obdobia eneolitu sa zachovala kanelovaná keramika, ďalej  sa zachovali pamiatky z mladšej doby bronzovej ( kultúra lužická ) a z doby rímskej ( kultúra púchovská ). Najstaršie zmienky o obci sú z roku 1251 – 1252 . Obec patrila likavskému panstvu. V roku 1625 dostala obe výsadu variť pivo a otvoril sa kameňolom.V 20. storočí žilo v obci 1670 obyvateľov, kroí sa venovali poľnohospodárstvu, remeslám alebo pracovali ako nádenníci.

V obci je niekoľko objektov, ktoré si zasluhujú  pozornosť. Sú to hlavne tieto nehnuteľné kultúrne pamiatky  - objekty  zapísané  v ústrednom zozname pamiatkového fondu na  Slovensku:

| Názov pamiatky | Katastrálne územie | Číslo podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Pomník SNP | Lisková | ÚZPF č. 409/0 |
| Dom pamätný | Lisková | ÚZPF č. 10517/0 |
| Archeologická pamiatka – hradisko - Konislav | Lisková | ÚZPF č. 2172 |

Ďalej sú to nasledovné pamiatky, ktoré dotvárajú historicky obraz obce Lisková:

1. Kostol Premenenia Pána (rímsko-katolícky)

- moderný, 1935-1936 (arch. M.H.Harminec)

- baroková  veža  s  cibuľou  -  z pôvodného gotického kostola - nadstavaná v roku 1803

2. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - cintorín

3. Kaplnka sv. Márie (1902) - pod Mníchom

4. Pamätné miesto v lokalite medzihrádky, súvisiace s obdobím SNP, odporúčame v zmysle pamiatkového zákona zaradiť do evidencie pamätihodnosti obce.

Vzhľadom na nutnosť osobitnej ochrany archeologických nálezísk v zmysle § 41 odseku 3 pamiatkového zákona, predovšetkým v súvislosti s činnosťou organizovaných skupín vykrádačov j e nutné, aby prípadné grafické znázornenia uvedených lokalít nebolo verejne prístupné, resp. tvorilo utajovanú prílohu územnoplánovacej dokumentácie v zmysle § 76 odseku 3 zákona č. 241/2001 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nie je vylúčené, že pri zemných prácach môže dôsť k zisteniu ďalších nálezových situácií.

Plán, prognóza

- Národné kultúrne pamiatky podliehajú ochrane podľa zákonač.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu(pamiatkový zákon) a akékoľvek opravy a zásahy do stavebnotechnickej podstaty je potrebné odsúhlasiť s krajským pamiatkovým úradom Žilina, pracovisko Ružomberok.

- Podľa pamiatkového zákona § 40 v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objeví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.

- Národné kultúrne pamiatky sú dokladom historických udsalostí a staviteľského majstrovstva obyvateľov Zázrivej, preto je potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu a nepoškodzovať ich bezprostredné okolie. Objekt č. 1 sa nachádza v oplotenom areáli cintorína. Oplotenie tvorí potrebnú ochranu uvedenej pamiatky. V najbližšom okolí objektov č. 2 a č. 3, v našom prípade toto okolie určuje hranica parcely, na ktorej je objekt situovaný, navrhujeme nesituovať žiadne stavebné objekty. Ďalšou podmienkou udržania existencie pamiatkových objektov vhodne ich využívať napr na bývanie, prípadne rekreáciu.

### A.2.6. Návrh funkčného využitia územia obce s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využitia

V súčasnosti je zastavané územie obce Lisková  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude  navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu.

Pri riešení návrhu funkčného a priestorového usporiadania územia sme vychádzali zo súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá je odrazom dlhodobého hospodárenia v krajine a pravdivo odráža vzťah človeka k nej. Ďalším východiskom boli rôzne odvetvové záujmy ako je ochrana prírody, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, výroba, poľnohospodárstvo, rekreácia a cestovný ruch.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov urbanizovaného územia – zastavaného  územia obce Lisková bolo rozdelené na 42 regulovanýchpriestorov (regulovaná zóna G1, G2, G3, G4).

REGULOVANÉ PRIESTORY:

| OBEC LISKOVÁ - Návrh funkčného využitia zastavaného územia obce |
| --- |
| Regulovaný priestor |  | Funkcia |  |  |  | Pozn. |
| por.č. | označ. | Názov | Charakter územia | Hlavná | % | doplnková |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | 1 | REGUL. PRIESTOR 01 | obytné | RD | 90 | ŠR | Z |  |
| 2 | 2 | REGUL. PRIESTOR 02 | obytné | RD | 80 | OV | Z |  |
| 3 | 3 | REGUL. PRIESTOR 03 | obytné | RD | 80 | TDV | Z |  |
| 4 | 4 | REGUL. PRIESTOR 04 | zmiešané | OV | 60 | Z |  |  |
| 5 | 5 | REGUL. PRIESTOR 05 | obytné | RD | 80 | DVS | Z |  |
| 6 | 6 | REGUL. PRIESTOR 06 | obytné | RD | 80 | OV | Z |  |
| 7 | 7 | REGUL. PRIESTOR 07 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 8 | 8 | REGUL. PRIESTOR 08 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 9 | 9 | REGUL. PRIESTOR 09 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 10 | 10 | REGUL. PRIESTOR 10 | zmiešané | DVS | 60 | RD | DVS |  |
| 11 | 11 | REGUL. PRIESTOR 11 | obytné | RD | 60 | DVS | OV |  |
| 12 | 12 | REGUL. PRIESTOR 12 | obytné é | RD | 60 | OV | TDV |  |
| 13 | 13 | REGUL. PRIESTOR 13 | obytné | RD | 60 | OV | DVS |  |
| 14 | 14 | REGUL. PRIESTOR 14 | obytné | RD | 60 | PHV | DVS |  |
| 15 | 15 | REGUL. PRIESTOR 15 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 16 | 16 | REGUL. PRIESTOR 16 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 17 | 17 | REGUL. PRIESTOR 17 | obytné | RD | 80 | PHV | DVS |  |
| 18 | 18 | REGUL. PRIESTOR 18 | obytné | RD | 70 | OV | DVS |  |
| 19 | 19 | REGUL. PRIESTOR 19 | obytné | RD | 80 | ŠR | Z |  |
| 20 | 20 | REGUL. PRIESTOR 20 | zmiešané | PHV | 80 | Z |  |  |
| 21 | 21 | REGUL. PRIESTOR 21 | obytné | RD | 80 | OV | Z |  |
| 22 | 22 | REGUL. PRIESTOR 22 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 23 | 23 | REGUL. PRIESTOR 23 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 24 | 24 | REGUL. PRIESTOR 24 | zmiešané | RD | 60 | OV | Z |  |
| 25 | 25 | REGUL. PRIESTOR 25 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 26 | 26 | REGUL. PRIESTOR 26 | obytné | RD | 70 | ŠR | Z |  |
| 27 | 27 | REGUL. PRIESTOR 27 | obytné | RD | 80 | OV | ŠR |  |
| 28 | 28 | REGUL. PRIESTOR 28 | obytné | RD | 90 | OV | ŠR |  |
| 29 | 29 | REGUL. PRIESTOR 29 | obytné | RD | 90 | ŠR | Z |  |
| 30 | 35 | REGUL. PRIESTOR 35 | šport | ŠR | 80 | OV | Z |  |
| 31 | 36 | REGUL. PRIESTOR 36 | zmiešané | TDV | 80 | OV | Z |  |
| 32 | 37 | REGUL. PRIESTOR 37 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 33 | 38 | REGUL. PRIESTOR 38 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 34 | 39 | REGUL. PRIESTOR 39 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 35 | 40 | REGUL. PRIESTOR 40 | zmiešané | ŠR | 60 | TDV | Z |  |
| 36 | 41 | REGUL. PRIESTOR 41 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 37 | 42 | REGUL. PRIESTOR 42 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| Legenda funkcií: |  |  |  |  |  |  |
|  | RD | Bývanie v rodinných domoch |  |  |  |  |  |
|  | BD | Bývanie v bytových domoch |  |  |  |  |  |
|  | OV(SI) | Občianská vybavenosť, Sociálna infraštruktúra |  |  |  |  |
|  | TDV | Technická a dopravná vybavenosť |  |  |  |  |  |
|  | DVS | Drobná výroba a služby |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠR | Šport a rekreácia |  |  |  |  |  |  |
|  | PHV | Poľnohospodárska výroba |  |  |  |  |  |  |
|  | PR | Výrobné areály |  |  |  |  |  |  |
|  | Z | Zeleň |  |  |  |  |  |  |

### A.2.7. Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia, výroby a rekreácie

#### A.2.7.1. Bývanie

Obec Lisková sa javí ako obec prevažne s obytnou a výrobnou funkciou a prespektívne obytno-výrobno-rekreačnou funkciou. Jednotlivé funkcie zastavaného územia obce Lisková sú situované v rámci zastavaného územia obce, ktorého hranice sa upresnili k 1.1.1990. Sídelný  útvar Lisková  je  sformovaný okolo cesty  III/ 018104 a III/ 018104, ktorá  nadväzuje na štátnu  cestu I/18 (Ružomberok - Liptovský Mikuláš)  a náväzne na diaľnicu D1  (úsek 9-7220).

- Bývanie V BYTOVÝCH  DOMOCH

Východiskový stav

V Liskovej sú situované 2 bytové domy - spolu      12 bytov.

Plán, prognóza

V územnom pláne sa neuvažuje s výstavbou bytových  domov.

- Bývanie V INDIVIDUÁLNYCH DOMOCH

Vychodiskový stav

V obci Lisková bol zaznamenaný mierny úbytok obyvateľstva  oproti  roku  1970.  Je  to  spôsobené  vplyvom  ďalšej  výstavby  priemyselného závodu  SUPRA Ružomberok, ktorý znečisťoval životné prostredie  blízkej Liskovej a migráciou obyvateľov do okresného mesta - Ružomberku.

Z pohľadu perspektívneho  vývoja počtu obyvateľov možno predpokladať  ďalší rast  počtu obyvateľov,  ktorý bude zapríčinený najmä prirodzeným  prírastkom a obyvateľstvom,  zlepšením podmienok  životného prostredia, atraktívnosti územia výstavbo pripravovanej diaľnice, vlakového prekladišťa a colného skladu.

Od roku 1989 nastali celospoločenské zmeny, týkajúce sa majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov. Hustá parcelácia a rozdrobenosť vlastníckych vzťahov komplikuje ďalšiu prípravu stavebných pozemkov.

Rozvoj bývania je možný doplnením zástavby v prelukách a na navrhovaných loikalitách.

Plán, prognóza

Prognózovaný vývoj obyvateľov , domov a bytov v obci Lisková do 2040

| Rok | 2001 | 2020 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 2126 | 2126 + 458 = 2 584 | 2126 + 458 + 284 = 2868 |
| Počet domov | 713 | 713 + 135 = 884 | 884 + 81= 965 |
| Počet bytov | 661 | 661+ 131= 792 | 792+ 81 = 873 |
| Obývanosť/obyv/byt/ | 3,30 | 3,50 | 3,50 |

Počet domov a bytov existujúcich a navrhovaných regulovaných priestoroch - súvislosť s počtom obyvateľov - E-3,3  N-3,5 obyv./1 byt(ÚPN  O - Lisková)

|  | Počet | Spolu | Počet obyvateľov | Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Regul. priestor | Existujúce |  |  | Návrh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| č. | Domy | Ostat. | Byty | Domy | Ostat. | Byty | Domy | Ostat. | Byty | Exist. | návrh |  |
| 01 | 51 | 0 | 51 | 2 | 0 | 2 | 53 | 0 | 53 | 168 | 7 | 175 |
| 02 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 122 | 0 | 122 |
| 03 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 11 | 0 | 11 | 26 | 11 | 37 |
| 04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | 32 | 2 | 30 | 3 | 0 | 3 | 35 | 2 | 33 | 99 | 11 | 109 |
| 06 | 16 | 0 | 16 | 22 | 0 | 22 | 38 | 0 | 38 | 53 | 77 | 130 |
| 07 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 46 | 0 | 46 |
| 08 | 16 | 3 | 13 | 11 | 0 | 11 | 27 | 3 | 24 | 43 | 39 | 81 |
| 09 | 32 | 4 | 28 | 2 | 0 | 2 | 34 | 4 | 30 | 92 | 7 | 99 |
| 10 | 51 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 51 | 1 | 50 | 165 | 0 | 165 |
| 11 | 27 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 24 | 79 | 0 | 79 |
| 12 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 33 | 0 | 33 |
| 13 | 26 | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 27 | 1 | 26 | 82 | 4 | 86 |
| 14 | 36 | 1 | 35 | 9 | 0 | 9 | 45 | 1 | 44 | 115 | 32 | 147 |
| 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 29 | 0 | 29 |
| 16 | 54 | 0 | 54 | 26 | 0 | 26 | 80 | 0 | 80 | 178 | 91 | 269 |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 3 | 88 | 91 |
| 18 | 39 | 3 | 36 | 20 | 0 | 20 | 59 | 3 | 56 | 115 | 70 | 185 |
| 19 | 21 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0 | 28 | 86 | 4 | 90 |
| 20 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 77 | 0 | 77 |
| 22 | 16 | 0 | 16 | 11 | 0 | 11 | 27 | 0 | 27 | 51 | 39 | 90 |
| 23 | 14 | 1 | 13 | 19 | 0 | 19 | 33 | 1 | 32 | 43 | 67 | 109 |
| 24 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 72 | 0 | 72 |
| 25 | 37 | 3 | 34 | 20 | 0 | 20 | 57 | 3 | 54 | 112 | 70 | 182 |
| 26 | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 32 | 0 | 32 | 32 | 77 | 109 |
| 27 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 58 | 0 | 58 |
| 28 | 18 | 0 | 18 | 15 | 0 | 15 | 33 | 0 | 33 | 58 | 53 | 110 |
| 29 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 90 | 0 | 90 |
| 35 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39a | MONDI SCP a.s. RUŽOMBEROK |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| Spolu | 713 | 68 | 651 | 220 | 4 | 212 | 932 | 72 | 863 | 2126 | 742 | 2868 |

| LISKOVÁ - Charakter územia (plochy) a výškové regulatívy nových objektov v navrhovaných lokalitách |
| --- |
| PČ | RP | RD - PRELUKY | RD - NOVÉ LOKALITY | SPOLU DOMY | Charakter územia | koeficient zastavania | Maximálna podlažnosť |
|  |  | OZN.ZÁB | DOMY | OZN. | DOMY NÁVRH | DOMY VÝHĽ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RD,BD | OV | PR, DVS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | REGULOVANÝ PRIESTOR 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 2 | 2 | REGULOVANÝ PRIESTOR 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 3 | 3 | REGULOVANÝ PRIESTOR 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,20 | 1NP+P |  |  |
| 4 | 4 | REGULOVANÝ PRIESTOR 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,20 |  | 1NP+P |  |
| 5 | 5 | REGULOVANÝ PRIESTOR 05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P | 1NP+P | 2NP+P |
| 6 | 6 | REGULOVANÝ PRIESTOR 06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | 6 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 7 | 7 | REGULOVANÝ PRIESTOR 07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 8 | 8 | REGULOVANÝ PRIESTOR 08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 16 | 16 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 13 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 9 | 9 | REGULOVANÝ PRIESTOR 09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 10 | 10 | REGULOVANÝ PRIESTOR 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,20 | 2NP+P |  | 2NP+P |
| 11 | 11 | REGULOVANÝ PRIESTOR 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 2NP+P | 2NP+P | 2NP+P |
| 12 | 12 | REGULOVANÝ PRIESTOR 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 2NP+P | 2NP+P | 2NP+P |
| 13 | 13 | REGULOVANÝ PRIESTOR 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 14 | 14 | REGULOVANÝ PRIESTOR 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 |  |  |  | 2 | 2 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  | 1NP+P |
|  |  | 45 |  |  |  | 3 | 3 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  | 1NP+P |
|  |  | 46 |  |  |  | 5 | 5 | stabilizované | 0,3 | 1NP+P |  | 1NP+P |
| 15 | 15 | REGULOVANÝ PRIESTOR 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,35 | 2NP+P | 2NP+P | 2NP+P |
| 16 | 16 | REGULOVANÝ PRIESTOR 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 2NP+P | 2NP+P |  |
|  |  | 40 |  |  |  | 22 | 22 | rozvojové | 0,25 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 17 | 17 | REGULOVANÝ PRIESTOR 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  | 24 | 24 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  | 1 | 1 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 18 | 18 | REGULOVANÝ PRIESTOR 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 32 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 33 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 34 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 35 | 7 |  |  |  | 7 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 37 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 19 | 19 | REGULOVANÝ PRIESTOR 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 38 |  |  | 3 |  | 3 | rozvojové | 0,30 | 1NP+P |  |  |
| 20 | 20 | REGULOVANÝ PRIESTOR 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované -poľnohospodárska výroba | 0,30 |  |  | 2NP+P |
| 21 | 21 | REGULOVANÝ PRIESTOR 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,40 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 22 | 22 | REGULOVANÝ PRIESTOR 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 24 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 25 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 26 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 28 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 29 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
| 23 | 23 | REGULOVANÝ PRIESTOR 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 16 | 5 |  |  |  | 5 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 17 | 4 |  |  |  | 4 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 18 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 19 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 20 | 6 |  |  |  | 6 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 21 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
| 24 | 24 | REGULOVANÝ PRIESTOR 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 2NP+P |  |
| 25 | 25 | REGULOVANÝ PRIESTOR 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 |  |  | 20 |  | 20 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  | 2NP+P |
| 26 | 26 | REGULOVANÝ PRIESTOR 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  | 22 |  | 22 | rozvojové | 0,30 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 52 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  |  |
| 27 | 27 | REGULOVANÝ PRIESTOR 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 28 | 28 | REGULOVANÝ PRIESTOR 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  |  | 2 |  | 4 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 55 |  |  | 4 |  | 4 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 29 | 29 | REGULOVANÝ PRIESTOR 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  |  |
| 30 | 35 | REGULOVANÝ PRIESTOR 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | stabilizované -šport | 0,20 |  | 2NP+P |  |
| 31 | 36 | REGULOVANÝ PRIESTOR 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované -železnica | 0,50 |  |  | 3NP+P |
| 32 | 37 | REGULOVANÝ PRIESTOR 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,30 |  |  | 3NP+P |
| 33 | 38 | REGULOVANÝ PRIESTOR 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | rozvojové priemysel | 0,50 |  |  | 3NP+P |
| 34 | 39 | REGULOVANÝ PRIESTOR 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | stabilizované - priemysel | 0,60 |  |  | 3NP+ |
| 35 | 40 | REGULOVANÝ PRIESTOR 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | stabilizované -šport | 0,10 |  | 1NP+P |  |
| 36 | 41 | REGULOVANÝ PRIESTOR 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované – priemysel | 0,40 |  |  | 3NP+P |
| 37 | 42 | REGULOVANÝ PRIESTOR 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | rozvojové priemysel | 0,40 |  |  | 3NP+P |
| OBEC LISKOVÁ _ Priestorové regulatívy pre pozemky v navrhovaných lokalitách individuálneho bývania |  |
| ozn. | Typ bývania | Priestorové regulatívy |  |  |
|  |  | výmera pozemku (m2) | šírka pozemku | max. zastavanosť |
|  |  |  | min. | odporuč. |  |
| A | koncentrované mestského typu | 600 - 800 | 15 | 18 - 22 | 35% |
| B | bývanie čisté | 900 - 1000 | 18 | 20 - 22 | 30% |
| C | vidieckého typu | 1100 - 1300 | 20 | 20 - 24 | 25% |
| D | bývanie - farmy | 1500 - 2000 | 23 | 24 - 30 | 20% |

OBEC LISKOVÁ - Funkčné regulatívy pre pozemky v navrhovaných lokalitách individuálneho bývania

| ozn. | Typ bývania v rodinných domoch | FUNKCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hlavná | odporúčaná | prípustná | neprípustná |
| A | koncentrované mestského typu | BI | OV | RS | PHs, PHf, PHv, VS |
| B | bývanie čisté | BI |  | OV, RS, PHs | PHf, PHv, VS |
| C | vidieckého typu | BI | PHs | OV, RS, VS | PHf, PHv |
| D | bývanie - farmy | BI, PHf | OV, RS, V | VS |  |
| BI | Bývanie individuálne |  |  |  |  |
| BH | Bývanie hromadné |  |  |  |  |
| OV | Občianska vybavenosť - zariadenia maloobchodu a služieb bez vplyvu na okolie |  |
| RS | Rekreácia (ubytovacie služby) a šport rekreačný |  |  |  |
| V | Výroba a sklady - ľahké, nezávadné určené pre malé prevádzky, nezaťažujúce životné prostredie |
| VS | Výroba a služby s obmedzeným vplyvom na okolie (prevádzkarne drobnej remeselnej výroby a služieb) |
|  | (zámočníctvo, stolárstvo, kamenárstvo a pod.) |  |  |  |
| ZV | zeleň verejná |  |  |  |  |
| ZS | zeleň sprievodná |  |  |  |  |
| ZI | zeleň izolačná |  |  |  |  |
| PHs | poľnohospodárske samozásobiteľstvo pri bývaní (zahrádka, chov hydiny, zajace) |  |
| PHf | poľnohospodárske agrofarmy pri bývaní (do 30 VDJ) |  |  |
| PHv | poľnohospodárska veľkovýroba |  |  |  |  |

OBEC LISKOVÁ - Navrhované lokality bývania v rod. domoch

| PČ | ÚPČ | preluky | nove | RD - Návrh | RD - Výhľad po r. 2015 | BÝVANIE CELKOM | Doplnková výbava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OZN. | OZN. | typy bývania |  | typy bývania |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | sp | A | B | C | D | sp |  | ID | IŠ | SK |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | REGULOVANÝ PRIESTOR 01 |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
| 2 | 2 | REGULOVANÝ PRIESTOR 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 3 | REGULOVANÝ PRIESTOR 03 |
|  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
| 4 | 4 | REGULOVANÝ PRIESTOR 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 5 | REGULOVANÝ PRIESTOR 05 |
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
| 6 | 6 | REGULOVANÝ PRIESTOR 06 |
|  |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 7 | 7 | REGULOVANÝ PRIESTOR 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | 8 | REGULOVANÝ PRIESTOR 08 |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 9 | 9 | REGULOVANÝ PRIESTOR 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | 10 | REGULOVANÝ PRIESTOR 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | 11 | REGULOVANÝ PRIESTOR 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | 12 | REGULOVANÝ PRIESTOR 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | 13 | REGULOVANÝ PRIESTOR 13 |
|  |  | 48 | 48 | 2 | 6 | 5 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 14 | 14 | REGULOVANÝ PRIESTOR 14 |
|  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 15 | 15 | REGULOVANÝ PRIESTOR 15 |
|  |  | 47 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
| 16 | 16 | REGULOVANÝ PRIESTOR 16 |
|  |  | 36 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 22 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |
| 17 | 17 | REGULOVANÝ PRIESTOR 17 |
|  |  |  | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | 18 | REGULOVANÝ PRIESTOR 18 |
|  |  | 31 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 34 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 19 | 19 | REGULOVANÝ PRIESTOR 19 |
|  |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
| 20 | 20 | REGULOVANÝ PRIESTOR 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | 21 | REGULOVANÝ PRIESTOR 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | 22 | REGULOVANÝ PRIESTOR 22 |
|  |  | 23 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
| 23 | 23 | REGULOVANÝ PRIESTOR 23 |
|  |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 24 | 24 | REGULOVANÝ PRIESTOR 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 25 | 25 | REGULOVANÝ PRIESTOR 25 |
|  |  |  | 49 |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 26 | 26 | REGULOVANÝ PRIESTOR 26 |
|  |  |  | 51 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 27 | 27 | REGULOVANÝ PRIESTOR 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 28 | 28 | REGULOVANÝ PRIESTOR 28 |
|  |  |  | 53 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |
| 29 | 29 | REGULOVANÝ PRIESTOR 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| ID - ihrisko detské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ - ihriská a športoviská pre deti a dospelých |  |  |  |  |  |  |  |
| SK - miesto spoločenských kontaktov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | doporučená výbava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | povinná výbava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

A.2.7.2. Občianska vybavenosť

Občiansku vybavenosť obce predstavuje široký komplex zariadení a účelovo upravených plôch, ktorých cieľom je uspokojovanie rôznych potrieb obyvateľov všetkých vekových kategórii. Občianska vybavenosť obce Lisková vo východiskovom období spracovania územného plánu uspokojivo pokrýva len základné potreby súčasných obyvateľov. Kapacitne nepostačuje v športe a službách. Vybavenosť, dôležitá pre rozvoj cestovného ruchu,  je nepostačujúca.

Sociálnu infraštruktúru a občianske vybavenie je potrebné riešiť na základe prieskumov a rozborov a nasledovných zásad:

- vymedziť plochy občianskej vybavenosti,

- určiť štruktúru celkovej potreby základnej a vyššej sociálnej infraštruktúry a občianskeho vybavenia,

- rozvrhnúť rozmiestnenie jednotlivých zariadení,

- porovnať navrhované kapacity a plošné potreby podľa urbanistických ukazovateľov,

- stanoviť podmienky pre riešenie navrhovaného rozvoja v jednotlivých zónach.

Občiansku vybavenosť podľa charakteru činnosti delíme na

- verejnú alebo sociálnu vybavenosť, ktorá je zabezpečovaná z polohy štátu, resp. regiónu, obce a

- komerčnú občiansku vybavenosť.

2.7.2.1.Sociálna infraštruktúra, ktorá  predstavuje nasledovnú druhy občianskej vybavenosti:

- Školstvo

- Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

- Správa a riadenie

- Ochrana pred požiarom

- Osveta

A. Školstvo

Východiskový stav

V obci je jedna Základná škola, jedna materská školy a jedno zariadenie školského stravovania, ktoré tvoria spoločný subjekt. Subjekt je štátny.

Prehľad  ukazovateľov a kapacít základnej školy v Liskovej v roku 2005

| Regulovaný priestor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | Materská škola | počet žiakov plocha pozemku | 68 3200 m2 poz. |
| 25 | Základná škola | počet žiakov plocha pozemku | 211miest 7800 m2 poz. |
| 25 | Ihrisko pri ZŠ | ks | 1 |

Základná škola má školskú kuchyňu, jedáleň, telocvičňu a ihrisko.

Plán, prognóza

Možnosť rozšírenia základnej školy sa javí nadstavbou jestvujúcej budovy a využitím podkrovných priestorov.

Je potrebné zabezpečiť rekonštrukciu objektov - zateplenie a výmena okien a dverí.

V areáli školy je potrebné zrealizovať vonkajšiu ľahkoatletickú dráhu, prípadne školský klub.

B.  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Východiskový stav

| Reg.priestor. | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| stred/N | Zdravotné stredisko - všeobecný lekár - zubný lekár | počet zariad. počet zariad. | 0 0 |
|  | Lekáreň (120 m2) | počet zariad | 0 |

Zdravotnícke služby poskytuje Poliklinika v Ružomberku

-	všeobecný lekár,

-	ženský lekár,

-	detský lekár a

- 	zubný lekár.

Plán, prognóza

V I. etape bude postačovať existujúca občianska vybavenosť.  V II.  etape s rastom počtu obyvateľov vzniknú súkromné ambulancie, predpokladáme hlavne vznik lekárne, ambulancií všeobecného a zubného lekára.

C. Správa a riadenie

Východiskový stav

| Reg.priestor. | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | Obecný úrad | počet prac.m. | 3 |
| 05 | Rím. kat. farský úrad | počet prac.m. | 1 |
| 12 | Pošta | počet prac.m. | 2 |
| UE | Polícia | počet prac.m. | 0 |

Plán, prognóza

V II.  etape s rastom počtu obyvateľov vznikne prevádzka polície(4 prac. miesta) a rozšíria sa služby pošty(+1prac.miesto).

D. Ochrana pred požiarom

Východiskový stav

| Reg.priestor. | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | Požiarna zbrojnica | plocha(m2) | 150 |

Plán, prognóza

V návrhoveh časti bude postačovať existujúca požiarna zbrojnica.

#### E.OSVETA

Východiskový stav

| Reg.priestor. | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Knižnica verejná | m2 na obyv. | 150m2 7 700 zväzkov |
| stred/N | Klub mladých | počet miest | 0 |
| stred/N | Klub dôchodcov | počet miest | 0 |
| stred/N | Klub politických organizácií ( | počet miest | 0 |

Plán, prognóza

- Rozšíriť priestory a vybavenie knižnice,

- V návrhovom období v projekčne pripravenom kultúrnom dome sa zriadi klub dôchodcov, klub mladých a klub politických organizácii.

2.7.2.2. Komerčná občianska vybavenosť

F.TELOVÝCHOVA  A  ŠPORT

Východiskový stav

| Reg.prie stor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Futbalové ihrisko Tenisové ihrisko 2x | počet počet | 1 ks -100x50m 1 ks 36x36m |
| 35/N | Šatne pri futbalovom ihrisku | počet objektov | 0 |
| 35/N | Fitnescentrum pri futbalovom ihrisku | m2 | 0 |
| 35/N | Viacúčelová športová hala pri futbalovom ihrisku | m2 | 0 |

Plán, prognóza

- územný plán rieši rozšírenie športového areálu fufbalového ihriska o nové aktivity

- Tenisové ihrisko 1ks - 36x36 m

- šatne   1 objekt , rozmerov  cca     150 m2

- fitnescentrum		cca     500 m2

- viacúčelová športová hala   cca 2 100 m2

G.KULTÚRNE ZARIADENIA

Východiskový stav

Národné kultúrne pamiatky sú dokladom historických udalostí a staviteľského majstrovstva obyvateľov Liskovej, preto je potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu a nepoškodzovať ich bezprostredné okolie. Medzi ne patrí:

| Názov pamiatky | Katastrálne územie | Číslo podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Pomník SNP | Lisková | ÚZPF č. 409/0 |
| Dom pamätný | Lisková | ÚZPF č. 10517/0 |
| Archeologická pamiatka – hradisko - Konislav | Lisková | ÚZPF č. 2172 |

Popis kultúrnych zariadení

| Reg.prie stor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Družstevný kultúrny dom stredisko | počet sed. | 350 sed |
| 05 | Rímskokatolícky kostol | počet sed. | 600 sed |
| 21 | Evanjelický zborový dom | zast.pl. m2 | 120 m2 |

Plán, prognóza

Kultúrne objekty vyhovujú potrebám obce v súčasnosti i v návrhovom období.

Podľa pamiatkového zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti  a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objaví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.

H.MALOOBCHOD

Východiskový stav

| Reg.prie stor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| stred | Predajňa potravín | m2 predaj. plochy | 2 predajní(á80m2) |
| stred | Rozličný tovar | m2 predaj. plochy | 1 predajňa(á80m2) |
| stred | Textil, obuv, papier, hračky | m2 predaj. plochy | 1 predajňa(á80m2) |
| stred | Drogéria, textil | m2 predaj. plochy | 1 predajňa(á80m2 |
| stred | Mäso, údeniny | m2 predaj. plochy | 1 predajňa(á80m2 |

Plán, prognóza

- územný plán rieši priestor stredu obce okolo cesty III/018104, kde navrhujeme prestavbu existujúcich rodinných domov na polyfunkčné domy  s cca 2 predajňami(á 80m2)

I.VEREJNÉ UBYTOVANIE

Východiskový stav

| Reg.prie stor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | Športový klub na futbalovom ihrisku | počet lôžok . | 42 |
| 12 | Turistická ubytovňa v Družstevnom kultúrnom dome | počet lôžok | 50 |
| 09 | Penzión | počet lôžok | 200 |
| 12/N | Turistická informačná kancelária | počet zariad. | 0 |
| stred | Polyfunkčné domy | počet lôžok | 0 |
|  | Ubytovanie v súkromí | počet lôžok | 13 x4=52 |
|  | Rekreačné domy | počet lôžok | 32 x 8 = 256 |
|  | Spolu |  | 420lôžok |

Plán, prognóza

- územný plán navrhuje realizáciu 40 lôžok, čím sa zvýši počet lôžok z 420 lôžok na  468, v týchto zariadeniach:

- ubytovanie v súkromí v strede obce – 40 lôžok,

- ubytovanie v polyfunkčných domoch 8 lôžok

- realizáciu turistickej informačnej kancelárie v strede obce, napr. v Družstevnom kultúrnom dome,

J.VEREJNÉ STRAVOVANIE

Východiskový stav

| Reg. prie stor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| stred | Pohostinstvo – 3x | počet stoličiek | 172 |
| 09 | Penzión | počet stoličiek | 20 |
|  | spolu |  | 192 |

Plán, prognóza

- územný plán rieši priestor stredu obce okolo cesty III/018104, kde navrhujeme prestavbu existujúcich rodinných domov na polyfunkčné domy  s cca 2 stravovacími zariadeniami v polyfunkčných domoch – 2x20 stoličiek

- zvýšenie počtu stoličiek z 192 na 232 stoličiek

K.SLUŽBY

Východiskový stav

| Reg. prie stor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| UE | Cintorín | počet hrobov na 1000 obyv. | 1200 hrobov 12000 m2 |
| UE | Dom smútku | miesto v obrad. sieni na 1000obyv | 60 miest 150 m2 |
| stred | Nevýrobné služby | počet prac. miest na 1000 obyv. | 2x kaderníctvo |
| stred | Oprava tovaru a potrieb pre domácnosť | počet prac. miest na 1000obyv. | 0 |
|  | Výrobné služby | počet prac. miest na 1000 obyv. | Kamenárstvo KOVEX Stolárstvo |

Plán, prognóza

- územný plán rieši rozšírenie nevýrobných služieb (Zberňa šatstva,Sklenárstvo a iné služby)

- územný plán rieši rozšírenie výrobných služieb (Výr. areáli okolo cesty I/18)

- územný plán rieši rozšírenie (Oprava tovaru a potrieb pre domácnosť - Oprava obuvi, Oprava elektrospotr. a iné služby)

- rozšírenie cintorína,

Realizácia nových prevádzok je podmienená rastom konkurencie uvedených služieb.

I.FINANČNĚ SLUŽBY

Východiskový stav

| Reg. prie stor | Popis vybavenosti | Ukazovateľ | Súčasná kapacita |
| --- | --- | --- | --- |
| stred | Bankové služby | počet zariad. | 1 |
| stred | Poisťovacie služby - Sociálna poisťovňa | počet zariad. | 0 |

Plán, prognóza

-  územný plán rieši rozšírenie bankových a poisťovacích služieb po 1 pracovisku.

Realizácia nových prevádzok je podmienená rastom konkurencie uvedených služieb.

#### A.2.7.3 Výrobné územia

Krajinná štruktúra Liptova má výrazne prírodný charakter.  Najcennejšími prírodnými zdrojmi sú lesy a orná pôda, ktoré sú chránené osobitnými predpismi.

- Ťažba nerastných surovín

Lokality s výskytom nerastných surovín nie sú evidované na riešenom území.

- Poľnohospodárstvo a obhospodarovanie PPF

Východiskový stav

Kataster  obce Lisková patrí  do  32  produkčno-ekonomickej skupiny.  Územie patrí do typu  rastlinnej produkcie s malou produkciou,  strednou  intenzifikáciou,  malou trhovosťou a veľmi malou efektívnosťou priamych nákladov. Štruktúra  hrubej      rastlinnej   produkcie je  zemiakársko  - pasienkárska  - lúčna. Hlavné pestované      plodiny sú kukurica, jačmeň, pšenica, zemiaky, VRK.

Živočíšna produkcia  je charakterizovaná typom  s malou  produkciou,  strednou  intenzifikáciou  a  veľmi  malou efektívnosťou  priamych nákladov.  Štruktúra živočíšnej  produkcie je mäsovo -  mliečna s prevahou produkcie výkrmných ošípaných a kráv.

Poľnohospodársky pôdny fond v katastrálnom území Lisková je obhospodarovaný   poľnohospodárskym  družstvom  Lisková-Sliače  hospodárstvo Lisková.  Stavy hospodárskych zvierat  chovaných na tomto dvore  k februáru 1997  sú nasledovné:

kravy    	       100 ks

mladý dobytok	         60 ks

prasnice    	      100 ks

ostatné ošípané	        180 ks

Podľa  ÚHDP bolo  v katastri  k 31.12.1995  810.5359 ha  poľnohospodárskej  pôdy, z  čoho je  475.9154 ha  ornej  pôdy, 25.2059 ha záhrad a 309.4146 ha trvalých porastov. Podiel poľnohospodárskej pôdy k výmere katastra je 52.16 % a stupeň zornenia je 58.64 %.

Najlepšou bonitou v katastri je bonita 5.

Značná  časť poľnohospodárskej  krajiny územia katastra Liskovej  bola zasiahnutá  investičnými opatreniami  do  pôdy. Ich  realizácia sa datuje  do rokov 1969  až 1977  a jedná sa o odvodnenia. Ich rozloženie je viditeľné na mape stavu krajiny.

V území sa nachádzajú  dva veľkokapacitné objekty chovu  nutrí, kde  v nižšom v  súčasnosti prebieha chov  líšok  a vyššie umiestnený objekt je opustený.

V blízkosti týchto objektov sa náchádza objekt , kde sa  spracúva mäso z blízkeho hospodárskeho dvora.

V katasri obce sa nachádza bývalý Mäsokombinát TATRAN s r. o.,  ktorý  ukončil prevádzku nešťastnou privatizáciou. Predpokladá sa , že areál bude slúžiť na výrobu možno iného druhu.

Podľa ÚHDP bolo v katastri k 31.5.2000  819.2568 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 474.7236 ha ornej pôdy, 24.9576 ha záhrad a 309.5756 ha trvalých trávnych porastov. Podiel poľnohospodárskej pôdy k výmere katastra je 50.74 % a stupeň zornenia je 58.66 %.    Najlepšou bonitou v katastri je bonita 5.

Značná časť poľnohospodárskej krajiny územia katastra Liskovej bola zasiahnutá investičnými opatreniami do pôdy. Ich realizácia sa datuje do rokov 1969 až 1977 a jedná sa o odvodnenia.

Plán, prognóza

Pre poľnohospodárstvo je charakteristické, že územie patrí do typu rastlinnej produkcie s malou produkciou, strednou intenzifikáciou, malou trhovosťou a veľmi malou efektívnosťou priamych nákladov. Štruktúra hrubej rastlinnej produkcie je pasienkársko-lúčno-zemiakárska. Hlavné pestované plodiny v oblasti sú kukurica, jačmeň, pšenica, zemiaky .

Živočíšna produkcia je charakterizovaná typom so strednou produkciou, strednou intenzifikáciou a strednou efektívnosťou priamych nákladov. Štruktúra živočíšnej produkcie je mäsovo-mliečna s prevahou produkcie výkrmných ošípaných a kráv.

Pre poľnohospodárstvo môžeme doporučiť  zásady ekologického hospodárenia na pôde, ku ktorým patrí:

- podnik musí mať uzavretú sústavu hospodárenia s dostatočne veľkým zaťažením živočíšnej výroby najmä z hľadiska produkcie maštaľného hnoja

- minimalizácia alebo úplné vylúčenie vonkajších vstupov

- uzavretý obrat stáda, vlastná produkcia ciciakov, nie príliš koncentrované stavy chovu ošípaných, individuálny spôsob ošetrovania i s vedomím vyššieho podielu ľudskej práce

- monitoring znečistenia pôd nežiadúcimi cudzorodými látkami

- v rastlinnej výrobe uplatňovanie pestrej skladby plodín, dodržiavanie všeobecne platných osevných postupov ako predpokladu účinného spôsobu regulácie výskytu burín

- konzervácia kŕmnych plodín iba prirodzenou cestou

- potreba zmenšovania honov ako predpokladu pre zabránenie infekčného tlaku chorôb a škodcov

- výber nových odrôd schopných úspešne obstáť v konkurencii s burinami

- potreba vypracovania špeciálnej pestovateľskej technológie, v ktorej bude možné uplatňovať iba určité druhy povolených hnojív a pesticídov

- špecifická potravinárska výroba, ktorá bude garantovať nemožnosť miešania produktov alternatívneho a konvenčného poľnohospodárstva

- distribúciu a obchod budú zabezpečovať špecializované organizácie, tovar bude označený certifikátom a preverený štátnou inštitúciou

- optimalizácia dávok živín

- obmedziť hnojenie dusíkom na jeseň na minimum a nehnojiť na holú pôdu a sneh

- obmedziť celkové dávky dusíkatých hnojív

Poľnohospodárstvo prechádza výraznými transformačnými  zmenami vlastníckych pomerov a následne foriem hospodárenia. V súčasnosti nie je možné identifikovať, akú po dobu budú mať tieto základné odvetvia.

Budúca urbanizácia a organizácia štruktúry obce bude  závislá od zamestnanosti obyvateľov a prevládajúcej  forme budúcej poľnohospodárskej výroby. Veľký dôraz je  možné klásť na prvovýrobu a pasenie hospodárskych  zvierat.

V pôvodnej, aj  v novších častiach obce bez podstatnejšieho zásahu je  možné rozvíjať malú poľnoh. výrobu/ napr. výroba syrov,  výroba perníkov, konzervovanie lesných plodov a pod./  a nevýrobné služby vrátane turizmu. Podmienkou je však  vybudovanie technickej vybavenosti najmä dopravnej,  energetickej a ekologickej. Turizmus môže byť zameraný  hlavne rodinný pobyt a rôzne formy agrorekreácie a agroturistiky.

Poľnohosp. výroba môže mať rôzny charakter, od pôvodné ho maloroľníckeho hosp. cez rodinné farmy, po modifikovanú družstevnú alebo súkromnú veľkovýrobu.

- Priemyselná  výroba

Východiskový stav

Obec Lisková sa nachádza v blízkosti priemyselného mesta Ružomberok. Cez riešené územie prechádza cesta I/18 a hlavná železničná trať Bratislava – Žilina – Košice. V kastrálnom území obce Lisková  - medzi cestou I/sa nachádza časť18 a železnicou - sa nachádza časť priemyselného areálu MONDI business paper SCP a. s. Ružomberok. Veľká časť nákladnej dopravy do tohto areálu prechádza po hlavnej prístupovej ceste do obce z cesty I/18. Táto skutočnosť a prítomnosť ďalších dvoch areálov – areálu Colnice a areálu Slovenského kontajnerového servisu – Terminal kombinovanej dopravy ŽSR má za následok veľké preťaženie prístupovej cesty do zastavaného územia obce Lisková.

V obci sa nachádzajú niekoľké menšie výrobné prevádzky v rámci zastavaného územia. V nasledujúcej tabuľke  uvádzame zoznam výrobných prevádzok:

| Por. č. | Zamestnávateľ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Areál MONDI business paper SCP a.s. Ružomberok |
| 2. | Slovenský kontajnerový servis – Terminal kombinovanej dopravy ŽSR |
| 3. | TMS MONTYS |
| 4. | Colnica |
| 5. | Dopravno-obchodné služby Demko s.r.o. Lisková |
| 6. | KOVEX (KOVO _ DREVO) – atyp výroba |
| 7. | INTERFROST – kovovýroba |
| 8. | Stolárstvo |
| 9. | Kamenárstvo |

Plán, prognóza

Za účelom ďalšieho rozvoja obce Lisková bude potrebné posilniť aj výrobnú sféru

V rámci územného plánu navrhujeme

- podporiť rozvoj drobných prevádzok výrobných služieb, remeselnej a tradičnej výroby, charakteristickej pre tento región – suveníry, výroba z dreva, keramiky a pod predovšetkým navrhujeme rodinné domy v časti zastavaného územia nachádzajúceho sa v ochrannom pásme železničnej trate Bratislava – Žilina – Košice pretransformovať na drobné výrobné a nevýrobné služby,

- oživiť výrobný areál bývalého Mäsokombinátu Tatran.

- v priestore pri sklade kalov navrhujeme nový výrobný areál,

- v priestore popri štátnej komunikácii I/18 vybudovať cca 4 výrobné areály,

- v jednotlivých firmách sa orientovať na vlastný výrobný program, nielen na zákazkovú výrobu,

- vytvoriť viac pracovných príležitosti pre ženy,

- modernizovať niektoré jestvujúce prevádzky, ktoré sa nachádzajú v nevyhovujúcich priestoroch a sú vybavené opotrebovanými technologickými zariadeniami.

- Lesohospodárska výroba

Východiskový stav

Lesy v katastri obce Lisková sa podľa ÚHDP nachádzajú na výmere 559.7837 ha a z celkovej výmery katastra to tvorí 35.11 %.

Lesy nachádzajúce sa v riešenom území patria organizačne  do LHC  Liptovská Teplá  a LHC  Biely Potok, kde sa nachádza len  lesný porast prírodnej  rezervácie Ivachnovský luh.  Výmera lesov je podľa  ÚHDP 559.7837 ha čo  tvorí 36 % z výmery  katastra. Lesy sa nachádzajú najmä  v jeho severnej časti v Chočských vrchoch. Zastúpené sú    nasledovné hospodárske súbory a kategórie lesov:

Hospodárske lesy:

41-HV-100 - vápencové bučiny s jedľou a smrekom, cieľové hospodárstvo je  bukové exponovaných stanovíšť, hospodársky  spôsob rúbaňový,  forma hospodárskeho  súboru  odrubná a podrastová maloplošná,  rubná doba 100 rokov, obnovná doba  30 rokov, cieľové dreviny  sú buk a smrek s prímesou  cenných listnáčov, jedle,  borovice a smrekovca, v súčasnosti prevláda  smrek a dobré je zastúpenie borovice, buka, jedle, smrekovca

45-HV-100 -  živné bučiny s  jedľou a smrekom,  hospodárstvo  bukové   živných  stanovíšť,  hospodársky  spôsob  rúbaňový, forma  holorubná maloplošná,  odrubná      a podrastová maloplošná, rubná  doba 100 rokov, obnovná  doba 20-30 rokov, cieľové dreviny  sú buk a smrek, prímes  borovice,  jedle,  smrekovca  a cenných listnáčov,  v súčasnosti sú zastúpené  najmä dreviny ako smrek, borovica, smrekovec, dub, buk a borovica

55-HV-110 - živné bukovo jedľové smrečiny, cieľové hospodárstvo  smrekové  živných  stanovíšť  vyšších polôh,  hospodársky spôsov rúbaňový,  forma holorubná maloplošná, odrubná a podrastová maloplošná, rubná doba 110 rokov,  obnovná doba  30-40 rokov,  cieľovou drevinou  je smrek, prímes smrekovca, buka,  jedle a cenných listnáčov,  v  terajšom  drevinovom  zložení  prevláda  smrek  a  slušné je zastúpenie buka,  menej jedle,  borovice,  smrekovca

65-HV-110 -  živné smrečiny s  jedľou a bukom,  cieľové  hospodárstvo smrekové živných stanovíšť horských polôh,  hospodársky spôsob rúbaňový,  formy holorubná maloplošná, odrubná a podrastová maloplošná, rubná doba 110 rokov,  obnovná  doba  30  rokov,  cieľová  drevina smrek  s prímesou smrekovca, buka,  jedle a cenných listnáčov,  v súčasnom drevinovom zložení  prevláda smrek, menej sú zastúpené dreviny jedľa, borovica, buk, javor

Ochranné lesy:

01-OV-150 - lesy  na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach, vyskytujú sa tu vápencové bučiny, jedľové bučiny  so smrekom, hospodársky spôsob je výberkový, forma účelový výber, obnovná doba nepretržitá, v drevinovom zložení sú silno zastúpené dreviny smrek, borovica a buk

02-OV-150 - lesy vysokohorské  pod hornou stromovej vegetácie, plnia funkciu ochrany nižšie položených lesov,  lesy na exponovaných horských hrebeňoch a lesy znižujúce  nebezpečentvo  lavín,  vyskytujú  sa tu smrekovcové  smrečiny, hospodársky spôsob je výberkový, forma účelový výber., obnovná doba  nepretržitá, v súčasnom drevinovom zložení dominujú dreviny smrek a buk

Lesy osobitného určenia:

65-UV-130 - živné smrečiny s jedľou a bukom, - jedná sa  o prírodnú  rezerváciu Ivachnovský luh a  porast bol tohto súboru  len  priradený  z hľadiska hospodárenia.      V   skutočnosti  patrí do skupiny   lesných  typov  Saliceto-alnetum s prevahou vŕb a jelše sivej.

Územie patrí do poľovného revíru Likavka-Choč s bohatstvom bežnej poľovnej zveri.

Plán, prognóza

Hospodárenie lesov bude sa rozvíjať podľa Zákona NR SR  č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a platných  predpisov o hospodárení v lesoch.

V lesnom hospodárstve čo do výmery prevládajú  produkčné ale ostatné funkcie lesov. K nim patrí funkcia protierózna, vodohospodárska, ochrany prírody, protilavínová, protideflačná, poľovná, výchovno-výskumná.

V riešenom území sa nachádzajú všetky kategórie lesov: hospodárske lesy, lesy osobitného určenia a ochranné lesy. Z hospodárskych lesov sú to v piatom vegetačnom stupni vápencové bučiny s jedľou a smrekom, vápencové bukovo-jedľové smrečiny, živné bukovo jedľové smrečiny a v šiestom vegetačnom stupni živné smrečiny s jedľou a bukom. Ochranné lesy sú zastúpené lesmi na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach a lesmi vysokohorskými pod hornou stromovej vegetácie.

Územie patrí do poľovného revíru Likavka - Choč s bohatstvom bežnej poľovnej zveri

Rybárstvo je sústredené na tok Váhu, ktorý preteká katastrálnym územím v smere východ - západ..

- Odpadové hospodárstvo

Východiskový stav

Obec do roku 1998 vyvážala  odpad na skládku  v  priestore Mních.  Skládka jbola vedená ako  riadená so  skladovaním domového odpadu, uličných smetí a odpadu zo  zelene. Celková  kapacita skládky bola  určená na 55000  m3 a ročné množstvo uložených odpadov sa pohybuje okolo  5000 m3 za  rok. Výmera skládky je asi  4000 m2. O nepriaznivom vplyve  skládky na životné  prostredie svedčila  aj prítomnosť  dravých vtákov -  myšiakov v jej  areáli  - kŕmiacich sa na odpadoch.

Skládkovanie bolo povolené do 30.6.1997 a po tomto termíne obec vyvážala odpad  na regionálnu skládku v Ružomberku. V súčasnosti obec vyváža odpad na regionálnu skládku v Partizánskej Ľupči. Pre separovaný odpad sú vytvorené podmienky zatiaľ len čiastočne. Nádoby na separovaný odpad sú umietnené pri detských ihriskách (reg. priestor 02), pri cintoríne (reg. priestor 03), pri kultúrnom dome (reg. priestor 12).

Plán, prognóza

- Koncepcia vychádza zo schváleného programu odpadového hospodárstva obce. Program odpadového hospodárstva obce je sústredený na znižovanie množstva odpadov, separovaný zber a orientáciu na regionálnu skládku.

- Súčasnú skládku pri Liskovskej jaskyni by bolo vhodné asanovať vzhľadom k veľmi nevyhovujúcej lokalite vlastne na území národnej prírodnej rezervácie.

- Navrhujeme nádoby na separovaný odpad umiestniť ku Coop predajni pri ceste vedúcej do liptovskej Teplej alebo ku poľnohospodárskemu dvoru.

- Program odpadového hospodárstva obce je založený na obmedzovaní vzniku odpadov, zvýšení podielu využívania odpadov.

V zmysle zákona SNR č.494/96 Zb. určuje program odpadového hospodárstva ciele odpadového hospodárstva územného obvodu, jeho časti alebo pôvodcu, je podkladom pri nakladaní s odpadmi a jedným z podkladov pre zostavovanie územného plánu. Pre územie Slovenskej republiky platí Program odpadového hospodárstva SR do roku 2000 vydaný rozhodnutím ministra ŽP č. 1/97-2.3 s účinnosťou od 15.1.1997. Program vytyčuje strategické smery odpadového hospodárstva:

- prevencia

- využívanie druhotných surovín

- optimalizácia zneškodňovania odpadov

- riadenie prepravy odpadov

- sanácia starých neriadených skládok a ďalších environmentálnych záťaží

Základom stratégie je integrovaná koncepcia odpadového hospodárstva SR, ktorá je založená na nasledovných princípoch:

- obmezovanie vzniku odpadov

- znižovanie obsahu toxických látok v odpadoch

- materiálové zhodnotenie odpadov v čo najväčšej možnej miere

- tepelná úprava odpadov, pokiaľ nie je možné ich inak využiť

- skládkovanie odpadov v čo najmenšej možnej miere

#### A.2.7.4. Rekreácia a cestovný ruch, kúpeľníctvo

Východiskový stav

- zdroj: ÚPN VÚC Žilinský kraj:

Územie okresu Ružomberok tvorí západná časť Liptovskej kotliny, z nej pokračujúce úzke údolie Váhu po sútok s Oravou a hlboké doliny prítokov Váhu, riečok Revúcej, Ľubochnianky a Likavky, obklopenej zo severu Chočskými vrchmi, zo západu malou Fatrou a z juhu Starohorskými vrchami a Ďumbierskymi Nízkymi Tatrami. Ťažiskovým silne urbanizovaným priestorom okresu je mesto Ružomberok a okolie – sídla Likavka a Lisková, ktoré tvoria prirodzenú aglomeráciu.

V  Územnom pláne VÚC Žilinský kraj záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia v oblasti rozvoja rekreácie a turistiky obec Liskovú zaraďujú  rekreačného krajinného celku RKC : Ružomberok a okolie.

V okrese je potrebné pokryť nároky na oddych a zotavenie domácich obavateľov, hlavne mesta Ružomberok, v rozsahu približne 8-9 000 osôb za deň. Z toho asi 4-5 000 osôb mimi zastavaného územia sídel. Rekreačné nároky obyvateľov Ružomberka ovplyvňujú rozvoj domáceho a zahraničného turizmu v okolí mesta, hlavne v strediskách Ski-parku a v priestoroch Vlkolínca. To si vyžaduje vybudovať prímestské rekreačné zóny a strediská špecializované na prímestskú rekreáciu juhovýchodne od mesta a za riekou Váh. Možnosti budúceho rozvoja sú veľmi dobré ale územne obmedzené. Podstatnú časť okresu Ružomberok pokrývajú územia CHKO a NP, kde sú možnosti ďalšej výstavby obmedzené len na jestvujúce sídla a rekreačné útvary s požiadavkou nezvyšovať návštevnosť a ubytovacie kapacity.

Pri  prestavbe   a  rozvoji sídla  je   potrebné  rešpektovať zásady, ktoré sú nevyhnutné pri budovaní zdravého životného prostredia pre obyvateľov, ich pracovné možnosti, bývanie  i oddych, ale súčasne v ktorom  je prioritou  ochrana prírodného prostredia. Poloha a prírodné danosti otvárajú   veľké   možnosti  rozvoja rekreácie a turizmu v  rámci intravilánu a katastrálneho územia obce Lisková.

Návrh rozvoja rekreačných priestorov a útvarov vyššieho významu v okrese Ružomberok

| Rekreačný krajinný | Rekreačný priestor.útvar | Funkčný | Výmera (ha) | Denná návštevnosť v hlav. sezóne | Poznámka, spôsob rozv. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| celok | Obec, k.ú. | ID | Druh, názov | Typ | Význ | Stav | Návrh | Stav | VÚC Návrh | ÚPN Lisková |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| Ružomberok a oklolie | Ružomberok | 8.1. | PRZ Ružomberok - Hrabovo - Kalvária - Biely Potok - Ludrová - Hrboltová - Čebrať |  |  |  | 600 | 1200Z | 3400 Z | 900 L | dobud. vybav, a lesop. založ. PRZ Biely Potok a Ludrová |
|  |  | 8.2. | AGL.RÚ SKI P. Ružomberok -SRT Hrabovo -SRT Malinô Brdo -ZT Vlkolínec | III | M | 560 | 860 | 4600Z | 6000Z |  | dobud.vyb. SRT a špeciál. zariadenia PRĽA Vlkolínec |
|  |  | 8.3. | SRT Trlenská dolina | II | R | 190 | 280 | 200L | 500L |  | dobud. vyb. |
|  |  | 8.4. | SRT Podsuchá | II | R | 190 | 280 | 200L | 500L |  | dobud.vyb. |
|  |  | 8.5. | SRT (RK) Smrekovica | III | C | 380 | 230 | 100L | 300L |  | dobud. vyb. RK |

- geografické hľadisko

Riešené územie obce Lisková patrí z geomorfologického hľadiska patrí riešené územie do fatransko-tatranskej oblasti, jeho južná časť do celku Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská kotlina a oddielov Liptovské nivy, Chočské podhorie a Ľubeľská pahorkatina. Severná časť katastra patrí do celku Chočské vrchy a podcelku Choč.

V území možno rozoznať nasledovné tvary reliéfu: poriečne nivy, morfologicky výrazné stráne na tektonických poruchách, zosuvy, nerozlíšené proluviálne kužele a hlboké doliny bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou.Výškové rozpätie katastra je od 480 (Váh) do 1486 (Zadný Choč) m nad morom.

- ochrana prírody

Územie Liskovej je bohaté na výskyt rôznych druhov chránených území.

V území katastra sa nachádza európske chránené územie Choč SKUEV0305, ktoré sa prakticky územne kryje s NPR Choč

V južnej časti katastra od štátnej cesty I/18 prebieha hranica súčasného ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry.

Na sever od Váhu ponad obec prebieha návrh ochranného pásma Národného parku Chočské vrchy a jeho vlastné územie má prebiehať upätím Chočských vrchov.

V Chočských vrchoch je v súčasnosti vyhlásená Národná prírodná rezervácia Choč.

Národnou prírodnou pamiatkou je Liskovská jaskyňa nachádzajúca sa v lokalite Mních.

Severne tesne nad obcou sa nachádza prírodná rezervácia Mohylky. Hlavným motívom ochrany je paleontologická stránka lokality.

Vo východnej časti katastra pri rieke Váh do riešeného územia čiastočne zasahuje prírodná rezervácia Ivachnovský luh. Stupeň pôvodnosti a zachovanosti územia je vysoký.

Pri ceste spájajúcej Likavku a Liskovú sa nachádza v západnej časti katastra prírodná pamiatka Skalná päsť.

Pri tej istej ceste ale východne za obcou v smere na Liptovskú Teplú bol vyhlásený chránený strom jedinca lipy malolistej.

- historické hľadisko

História sídla  Lisková potvrdzuje  jej prírodný potenciál okolia  je veľký a  zaujímavý pre osídlencov  už v období neolitu a paleolitu. Vtedy vzniká jaskynné sídlisko Lisková vo vrchu Mních  (bukovohorská kultúra). Z obdobia eneolitu sa zachovala kanelovaná keramika, ďalej  sa zachovali pamiatky z mladšej doby bronzovej ( kultúra lužická ) a z doby rímskej ( kultúra púchovská ). Najstaršie zmienky o obci sú z roku 1251 – 1252 . Obec patrila likavskému panstvu. V roku 1625 dostala obe výsadu variť pivo a otvoril sa kameňolom.V 20. storočí žilo v obci 1670 obyvateľov, kroí sa venovali poľnohospodárstvu, remeslám alebo pracovali ako nádenníci.

V obci je niekoľko objektov, ktoré si zasluhujú  pozornosť. Sú to hlavne tieto nehnuteľné kultúrne pamiatky  - objekty  zapísané  v ústrednom zozname pamiatkového fondu na  Slovensku:

| Názov pamiatky | Katastrálne územie | Číslo podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Pomník SNP | Lisková | ÚZPF č. 409/0 |
| Dom pamätný | Lisková | ÚZPF č. 10517/0 |
| Archeologická pamiatka – hradisko - Konislav | Lisková | ÚZPF č. 2172 |

Ďalej sú to nasledovné pamiatky, ktoré dotvárajú historicky obraz obce Lisková:

1. Kostol Premenenia Pána (rímsko-katolícky)

- moderný, 1935-1936 (arch. M.H.Harminec)

- baroková  veža  s  cibuľou  -  z pôvodného gotického kostola - nadstavaná v roku 1803

2. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého - cintorín

3. Kaplnka sv. Márie (1902) - pod Mníchom

4. Pamätná tabuľa - dom č.308  - rodinný dom Dr. Vavra Šrobára

- dopravné hľadisko a  technická infraštruktúra

Hlavnými  dopravnými tepnami sídelných štruktúr sú na severe  diaľnica D-1, na ňu naväzujúca štátna cesta I-018. Uzlové body  týchto štruktúr sú sídla Banská Bystrica, Liptovský  Mikuláš, Brezno, Ružomberok a Liptovský Hrádok. Mestské  sídelné štruktúry sú nositeľmi hospodárskej funkcie,  vytvárajú pracovné príležitosti pre široké zázemie a  sústreďujú služby vyššieho významu. Na ne je naviazaná  intenzívne osídlená krajina podhorského pásma s hospodárskym potenciálom zameraným prevažne na  poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, rekreáciu a  turizmus.

Sídelný  útvar Lisková  je  sformovaný okolo cesty  III/ 018104 a III/ 018104, ktorá  nadväzuje na štátnu  cestu I/18 (Ružomberok - Liptovský Mikuláš)  a náväzne na diaľnicu D1  (úsek 9-7220).

Užnou   časťou  zastavaného  územia  obce   prechádza  železničná trať Žilina - Košice, ktorá bola postavená v  rokoch 1868-1884 za richtára  Štefana Šrobára. V rokoch  1877-78 bola postavená železničná stanica.

Hlavné prepravné vzťahy smerujú  do Liptovskej Teplej a Lúčok  na  jednej  strane  a  do  Ružomberka  na druhej  strane.

V obci  Lisková je vybudovaný  čiastočne zokruhovaný verejný vodovod . Tento vodovod je zásobovaný zo zdroja L.Revúc pre mesto Ružomberok.  Z vodojemu  Kosovo  je  pre obec Lisková zriadený samostatný  privádzač. Z  tohto  privádzača je  pitná  voda akumulovaná v 2 x 400 m3 vodojemoch .

V súčastnosti   je  obec   Lisková  zásobovaná   elektrickou energiou z jestvujúcich  stožiarových distribučných transformačných staníc  (DTS. Napojené sú vzdušnými VN prípojkami. Pre  posilnenie  terajších  rozvodov  a pokrytie požiadaviek plánovanej výstavby  je uvažované s  výstavbou ďalších dvoch DTS.

Obec  Lisková je  zásobovaná zemným  plynom od  r. 1985 z   plynovodu Severné Slovensko. Pre obec je spracovaný a schválený   generel plynofikácie a tento zohľadňoval rozvoj obce do r. 2000

podľa spracovaného územného plánu  v tomto období. Plynofikácia   obce   prebiehala   v   rámci   možností   výstavbou  miestnych   plynovodov  s napojovaním  odberateľov bytovej  výstavby IBV  a   HBV,  VO  a  MO  s  komplexným  zásobovaním  plynom  pre  účely   vykurovania, varenia a technológie.

Zásobovanie  plynom obce  je  z  regulačnej stanice  - VVTL/STL   umiestnenej  na  okraji  obce  Pod  baňou  s  napojením na VVTL   plynovodnú prípojku vybudovanú pre SCP s napojovacím plynovodom

STL  o tlaku  0,1 MPa.  Na území  obce sú  sú vybudované ďalšie   doregulačné  stanice   s  reguláciou  STL/NTL   v  jednotlivých   uliciach.  Považujeme  uvedený systém miestnych  plynovodov ako   kombinovaný.

- rekreácia a služby

V súčasnosti význam obce Lisková vzrastá úmerne s rastom významu blízkeho mesta Ružomberok ako strediska turizmu a cestovného ruchu, termálneho kúpaliska Bešeňová a kúpeľov Lúčky.

V severozápadnej časti katastra nad zastavaným územím obce je situovaných 32 rekreačných objektov. Vzhľadom na stupeň ochrany príprody v riešenom území sa neuvažuje s novými rekreačnými objektami podobného charakteru.

Plán, prognóza

Tieto skutočnosti dávajú obci  predpoklady pre optimálne fungovanie regionálneho strediska vidieckej rekreácie s veľkosťou do 3100 trvalých obyvateľov s možnosťou prechodného ubytovania do  462 lôžok, návštevnosť v lete 500 a návštevnosť v zime 500 návštevníkov.

Rozvoj  obce sa zabezpečí intenzifikáciou a reštrukturalizáciou  už urbanizovaných plôch v zastavanom území, racionalizáciou poľnohospodárskej výroby, oživením remesiel, regeneráciou jestvujúcich a návrhom nových plôch stabilizujúcej zelene a oddychových priestorov v zastavanom území. Zastavané územie obce sa rozšíri pre rozvoj bývania o ktorý je vzhľadom na blízkosť mestskej aglomerácie Ružomberok veľký záujem .Ružomberok je podľa priestorovej štruktúry rekreácie turizmu a kúpeľníctva Územného plánu VÚC Žilinský kraj označený ako ťažiskové turistické centrum v oblasti cestovného ruchu. Prírodné podmienky obce nedávajú možnosť tradičného spôsobu obživy poľnohospodárstvom, lesy sú vyčerpané. Výrobný sektor , sústredený v Ružomberku zaznamenáva v súčasnosti klesajúcu tendenciu, preto obec v rámci vlastného prežitia si musí hľadať nové  netradičné zdroje. Navrhované urbanistické riešenie je založené na princípe rešpektovania existujúcich hodnot urbanistickej štruktúry, charakteru zástavby a zakomponovania do krajinného prírodného prostredia. Návrh nových plôch na bývanie, nových ubytovacích kapacít, vzhľadom na blízkosť kúpaliska s termálnou vodou v Bešeňovej, kúpeľov Lúčky a strediska zimných športov – Malinô Brdo, a  je v súlade so stanovenými limitami rekreačnej návštevnosti. Atraktivitu umocňuje prítomnosť letiska, ktoré v súčasnosti slúži na športové účely a dobuduje sa na regionálne verejné letisko.

Cez Liskovú budú prechádzať  všetky  líniové motocyklové a  cyklistické  trasy,   ktoré  sa dobudujú v rámci Slovenska. Vznik lesoparku a záhradkovej osady zvýšia záujem obyvateľov a návštevníkov o prechádzkové trasy v rámci katastra.

Územie  medzi  vodný tokom Váh a železnicou v priestore jestvujúceho futbalového ihriska poskytuje množstvo príležitostí pre  rozvoj športovo-rekreačných služieb dobudovaním ubytovacích kapacít, fitnescentra a športovej haly a hracích plôch. Ubytovacie kapacity v športovom areáli a v kultúrnom dome posilní možnosť ubytovania v súkromí.

Územný plán zhodnotil tunajšie podmienky na rekreačné využitie v zime a v lete a stanoviť kapacity športových zariadení a návštevnosť z optimálneho využitia riešeného územia.

ZIMNÉ OBDOBIE

- Zjazdové lyžovanie

Z hľadiska dochádzky je zaujímavé a využívané stredisko zimných športov Ružomberok – Malinô Brdo, ktoré je vybavené ako ťažiskové turistické centrum v oblasti cestovného ruchu.

- Bežecké lyžovanie

Aj pre bežecké lyžovanie sú v Liskovej veľmi dobré podmienky. Predpokladáme, že na tieto účely sa budú využívať letné vychádzkové trasy.

LETNÉ OBDOBIE

- Pešia turistika

je možná v celom katastrálnom území obce Lisková po poľných a lesných účelových komunikáciách.

- Cykloturistika

Motocyklové a cyklistické trasy navrhujeme realizovať na komunikácii III/018104 a III/018105, ktoré budú súčasťou motocyklových a cyklistických trás v rámci Liptova.

- Letné športy a hry na ihriskách

V súčasnosti je možné prevádzať na futbalovom ihrisku, ktoré navrhujeme rozšíriť o ďalšie ihriská. Športové plochy v školskom areáli bude možné využívať aj po vyučovaní vhodnou organizáciou. V rámci navrhovanej IBV sú tiež zrealizované detské ihriská.

- Fitnesscentrum

Navrhnuté fitness zariadenie budú neodmysliteľnou  súčasťou športového areálu.

- Areál letiska

V súčasnosti sa letisko využíva na športové účely. Na základe VÚC Žilinský kraj sa letisko dobuduje na regionálne verejného letiska Ružomberok-Lisková.

- Oddych v prírode a piknik

je možné realizovať na vytipovaných miestach pozdĺž  prechádzkových. Vhodne je začleňovať tieto miesta do  štruktúry uvažovaných rekreačných lokalít pod Chočom a spojiť ich  s poznávaním prírodných zaujímavostí.

- Špecifické rekreačné záľuby a aktivity  /napr. vidiecky relaxačný a rekreačný pobyt/

sú závislé hlavne od podnikateľských aktivít. Doporučujeme obnoviť poľnohospodársku malovýrobu, remeslá, chov oviec, hovädzieho dobytka, koní, kôz,  psov, a pod.

- Poznávanie histórie

je významnou atraktivitou obce. Navrhujeme využiť široké spektrum ponuky od miestnych muzeálnych expozícií až  po systematickú obnovu a využitie dreveníc a neobývaných domov na rekreáciu.

- Rekreačné rodinné bývanie

môže mať rôzne formy, v závislosti na umiestnení a podnikateľských aktivitách obyvateľov obce. Tento spôsob  rekreácie umožňujú individuálne rodinné domy a  rekreačné rodinné chaty. Sezónny prenájom izieb, bytov  a chát rekreantom je aktuálny v celej obci.

Územný plán uvažuje s ubytovaním na súkromí.  Prenájom izieb a bytov spojený so stravovaním a ich životom na dedine, tzv. vidiecka rekreácia a agrorekreácia je možná v tých domoch, kde sa zachovali  obytno-hospodárske usadlosti.

Obnova stávajúceho domového fondu je nevyhnutná. Pokiaľ  to nie sú schopní urobiť vlastníci, je nutné hľadať iné  formy obnovy aj za spoluúčasti obce.

### A.2.8. Vymedzenie zastavaného územia obce

#### A.2.8.1. Súčasné zastavané územie

V súčasnosti je zastavané územie obce Lisková  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na  ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy.

#### A.2.8.2. Navrhované územie na zástavbu

V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územné ho plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu. Zastavané územie obce sa rozšíri pre rozvoj primárnej (obytnej) funkcie o nové lokality, vhodné na realizáciu individuálnej bytovej výstavby.

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  je zdokumentované vo výkresovej dokumentácii a v nasledujúcej tabuľke.

Rozšírenie zastavaného územia

| Por. číslo | Regulovaný priestor č. | Zmena hranice zastavaného územia |
| --- | --- | --- |
| 1 | RP č. 04 | - na východnom okraji RP - rozšírenie cintorína |
| 2 | RP č. 28 | - na severovýchodnom okraji - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |
| 3 | RP č. 26 | - severne od školského areálu - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |
| 4 | RP č. 19 | - západne od RP č. 18 - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |
| 5 | RP č. 17 | - južne od RP č. 16 a - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |

Obec Lisková ako prímestská oblasť mesta Ružomberok bude významná ako obytný satelit mesta.  Obyvatelia mestských aglomerácii hľadajú na bývanie územia, ktoré spĺňajú zároveň obytnú aj rekreačnú funkciu.  Lisková svojou polohou spĺňa tieto podmienky. Obec v rámci vlastného prežitia si musí hľadať nové  netradičné zdroje – agroturistika, vidiecka rekreácia, cestovný ruch, turizmus a obnova tradičných remesiel

### A.2.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

PRÍRODA

Územie Liskovej je bohaté na výskyt rôznych druhov chránených území.

V území katastra sa nachádza európske chránené územie Choč SKUEV0305, ktoré sa prakticky územne kryje s NPR Choč

V južnej časti katastra od štátnej cesty I/18 prebieha hranica súčasného ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry.

Na sever od Váhu ponad obec prebieha návrh ochranného pásma Národného parku Chočské vrchy a jeho vlastné územie má prebiehať upätím Chočských vrchov.

V Chočských vrchoch je v súčasnosti vyhlásená Národná prírodná rezervácia Choč.

V chránenom území sú platné ochranné podmienky piateho stupňa ochrany podľa zákona ochrane prírody a krajiny.

Národnou prírodnou pamiatkou je Liskovská jaskyňa nachádzajúca sa v lokalite Mních. Ochranné pásmo jaskyne bolo vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Žiline  č. 5/2003 z 29.10.2003. V jaskyni ako i v jej ochrannom pásme platí osobitný režim ochrany vymedzený §24 zákona ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a nevzťahujú sa na ňu stupne ochrany iných druhov chránených území.

Severne tesne nad obcou sa nachádza prírodná rezervácia Mohylky. Hlavným motívom ochrany je paleontologická stránka lokality. V rezervácii platí 4. stupeň ochrany podľa vyhlášky KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004.

Vo východnej časti katastra pri rieke Váh do riešeného územia čiastočne zasahuje prírodná rezervácia Ivachnovský luh. Stupeň pôvodnosti a zachovanosti územia je vysoký. Dôvodom ochrany bolo zachovanie fragmentu lužného lesa v jednej z najsevernejších oblastí Slovenska.

Pri ceste spájajúcej Likavku a Liskovú sa nachádza v západnej časti katastra prírodná pamiatka Skalná päsť.

Pri tej istej ceste ale východne za obcou v smere na Liptovskú Teplú bol vyhlásený chránený strom jedinca lipy malolistej.

V chránených oblastiach platí Zákon NR SR č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.

Jeho účelom je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi , utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.

TECHNICKÉ ZARIADENIA

Z hľadiska hygienického a technického v riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma:

- ochranné pásmo poľnohospodárskeho dvora bolo vyhlásené v čase najväčšieho rozvoja, v súčasnosti sa znížili počty dobytka, navrhujeme ho prehodnotiť,

- poľné hnojiská majú ochranné pásmo 100 m,

- cintoríny majú ochranné pásmo 50 m v prípade, že v obci nie je vodovod.

Pre vedenie elektrickej energie

- pre napätie 220 kV je ochranné pásmo 20 m od krajného vodiča a

- pre napätie 22 kV 10m od krajného vodiča,

- ochranné pásmo stožiarových trafostaníc –v šírke 10 m od okraja,

Pre plynovody platia tieto ochranné pásma:

#### Ochranné pásma

- pre plynovody a prípojky do DN 200 mm je 4,0 m –/platí pre STL a NTL plynovody/ a nad DN 200 mm

- do 500 mm 8,0 m / platí pre VTL plynovody a prípojky a RS/.

- pre regulačnú stanicu plynu je ochranné pásmo 8 m,

Bezpečnostné pásma

Pre VTL plynovody a prípojky nad DN 200 a do 300 mm  a prevádzkovom tlaku nad 4,0 MPa je vzdialenosť od osi plynovodu 100 m /platí pre riešený UPN/ a vyhovuje!

Pre STL plynovody do tlaku 0,4 MPA  platí vzdialenosť od budov 2,0 m – môže sa znížiť na 1,0 m za podmienok podľa STN. Pre NTL plynovody platí vzdialenosť od budov 1,0 m.

Ochranné pásma komunikácií

- diaľnica má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 100 m kolmo na os cesty po - oboch stranách vozovky,

- cesta prvej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 50 m kolmo na os cesty po - oboch stranách vozovky,

- cesta druhej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 25 m kolmo na os cesty po - oboch stranách vozovky,

cesta tretej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 20 m kolmo na os cesty po oboch stranách vozovky,

- inžinierske siete miestneho významu /vodovody, kanalizácia, plynovody/ majú ochranné pásmo 1 m.

Ostatné

Ochranné pásmo Letiska Ružomberok  - Lisková sú určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-173/84, zo dňa 29. 12. 1984, v ktorom je uvedené

a/ Výškové obmedzesa stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod je stanovené:

- ochranným pásmom vodorovnej roviny s obmedzujúcou výškou 535,00 m n.m. B.p.v.,

- ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov v sklone 2,50 % (1:40),

- ochranným pásmom kúžeľovej plochy, ktorá stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 535,00 m n.m. B.p.v. až do výšky 570 m n.m. B.p.v. v sklone 4%(1:25)

- ochranným pásmom prechodových plôch v sklone 14,30% (1:7).

b/ Ďalšie obmedzenia sú stanovené:

- ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám,

- na povrchovú úpravu striech, obvodových plášťov objektov, oplotenia stavenísk, plochy reklamných zariadení a pod. budú použité materiály s nereflexnou úpravou,

- osvetlenie objektov a komunikácií bude riešené sklopenámi svietidlami, ktorých svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na osvetľovací povrchtak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádky lietadiel,

- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN ( elektrická prípojka bude riešená podzemným káblom),

- ornitologickým vnútorným a vonkajším ochranným pásmom (je tu zákaz budovať skládky, stohy, siláže a prevádzovať činnosti, ktoré by spôsobili zvýšený výskyt vtáctva) – grafick é zdokumentovanie ochranných pásiem – viď. výkrčes č. 1 a výkres 4b.

Poznámka:

Presné parametre ochranných pásiem a z nich vyplývajúce obmedzenia sú popísané v rozhodnutí o určení ochranných pásiem Letiska Ružomberok – Lisková.

Časť katastrálneho územia (severná časť) sa nachádza na území , kde už samotný terén tvorí leteckú prekážku.

V zmysle § 28, odst. 3 a § 30 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve(letecký zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej správy  v povoľovacom procese stavieb a zariadení  nestavebnej povyhy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách:

- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť popísané ochranné pásma letiska Ružomberok,

- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 odst. 1, písmeno a),

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách , ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30, odst. 1, písmeno b),

- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadení priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30, odst. 1, písm.c),

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30, odst.1, písm. d).

### A.2.10. Návrh na riešenie záujmov obrany štátu a požiarnej ochrany,

Zariadenia požiarnej ochrany

Východiskový stav

V obci Zákamennom sa nachádza 1 požiarna  zbrojnica  -  v regulovanom priestore Poriečanská vyšná - na križovatke cesty III/5206 a odbočky cesty vedúcej k Obecnému úradu.

Plán, prognóza

V územnom pláne sa uvažuje z modernizáciou, prípadne,  s prístavbou jestvujúcej požiarnej zbrojnice.

Zariadenia civilnej ochrany

Ustanovenia obsiahnuté v zákone NR SR č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou FMTIR č. 83/1976 Zb. a 84/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a s vykonávacími a metodickými predpismi o územnom plánovaní umožňujú orgánom CO ako dotknutým orgánom štátnej správy uplatňovať v rámci územného konania požiadavky na ochranu obyvateľstva.

Podľa vyhlášky č. 297 Ministerstva vnútra SR z 19. októbra 1994 o stavebnotechnických požiadavkách na stavby  vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany a informácii  z Okresného úradu Ružomberok - referát CO patrí územný  obvod Okresného úradu Ružomberok , aj obec Lisková, do územia I.  kategórie. V Liskovej sa ukrytie obyvateľstva  sa predpokladá v úkrytoch budovaných svojpomocne do  100% obyvateľov .

### A.2.11. Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení

#### A.2.11.1. Ochrana prírody.

Územie Liskovej je bohaté na výskyt rôznych druhov chránených území.

V území katastra sa nachádza európske chránené územie Choč SKUEV0305, ktoré sa prakticky územne kryje s NPR Choč. Dôvodom ochrany je ochrana biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), klinček lesklý (Dianthus nitidus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).

V južnej časti katastra od štátnej cesty I/18 prebieha hranica súčasného ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry.

Na sever od Váhu ponad obec prebieha návrh ochranného pásma Národného parku Chočské vrchy a jeho vlastné územie má prebiehať upätím Chočských vrchov.

V Chočských vrchoch je v súčasnosti vyhlásená Národná prírodná rezervácia Choč. Celková výmera rezervácie je 1428.05 ha. Dôvodmi ochrany sú osobitosti a zvláštnosti tektonicko-geomorfologického vývoja, vplyvu podložia klímy v závislosti od nadmorskej výšky. Osobitný vedecký a kultúrny význam má hojné zastúpenie vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Územie je využiteľné pre vedecký výskum, študijné ciele, turistiku aj kultúru.

V chránenom území sú platné ochranné podmienky piateho stupňa ochrany podľa zákona ochrane prírody a krajiny.

Národnou prírodnou pamiatkou je Liskovská jaskyňa nachádzajúca sa v lokalite Mních. Jaskyňa je vytvorená vo vápencovej kryhe vystupujúcej z flyšových hornín Liptovskej kotliny. Vchod sa nachádza vo východnej časti vrchu Mních vo výške asi 500 m n.m. Jaskyňa je výsledkom eróznej a koróznej činnosti vôd Váhu a atmosférickej vody. Vznikla po puklinách smerom SZ-JV a SV-JZ a po vrstevných plochách. Výplň jaskyne tvorí najmä hlinito-štrkový fluviálny materiál. Jaskyňa je známa od konca 19. storočia aj ako významná archeologická a paleontologická lokalita. Cieľom ochrany jaskyne je zachovať jej najpôvodnejší stav. Význam spočíva v jej geomorfologických, archeologických a paleontologických hodnotách. Ochranné pásmo jaskyne bolo vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Žiline  č. 5/2003 z 29.10.2003. V jaskyni ako i v jej ochrannom pásme platí osobitný režim ochrany vymedzený §24 zákona ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a nevzťahujú sa na ňu stupne ochrany iných druhov chránených území.

Severne tesne nad obcou sa nachádza prírodná rezervácia Mohylky. Výmera je 0.7481 ha. Územie prezentuje odkryvy brekcií a zlepencov mnohonásobne sa striedajúcich s lavicami organodetritických až organogénnych vápencov. Hrúbka lavíc numulitových vápencov je až 150 cm uprostred ktorých sú plochy slieňovcov neobyčajne bohatých paleontologickými zvyškami. Hlavným motívom ochrany je paleontologická stránka lokality. V rezervácii platí 4. stupeň ochrany podľa vyhlášky KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004.

Vo východnej časti katastra pri rieke Váh do riešeného územia čiastočne zasahuje prírodná rezervácia Ivachnovský luh. Celková výmera je 10.04 ha. tvorený je pozostatkami niekdajšieho luhu - rozptýlenými krovinami, brehovými porastami vŕb s roztrúsenou jelšou patriace do zväzu Salicion albae. Stupeň pôvodnosti a zachovanosti územia je vysoký. Dôvodom ochrany bolo zachovanie fragmentu lužného lesa v jednej z najsevernejších oblastí Slovenska.

Pri ceste spájajúcej Likavku a Liskovú sa nachádza v západnej časti katastra prírodná pamiatka Skalná päsť. Jedná sa o skalný útvar s výškou 6m, šírkou v hornej časti 4.5 m a v spodnej 2.5 m. Skalná päsť sa nachádza na styku chočskej jednotky mezozoika s karpatským paleogénom. Skala vznikla pravdepodobne rozmodelovaním vápencov spôsobeným intenzívnym vplyvom rôznorodých eróznych činiteľov.

Pri tej istej ceste ale východne za obcou v smere na Liptovskú Teplú bol vyhlásený chránený strom jedinca lipy malolistej.

A.2.11.2. ÚSES.

Z prvkov regionálneho ÚSESu sa v riešenom území nachádza:

nadregionálne biocentrum Choč, ktoré sa prakticky kryje s NPR Choč. Uvedené biocentrum je obkolesené nadregionálnym biokoridorom prebiehajúcim orografickým celkom Chočských vrchov. Ďalším nadregionálnym biokoridorom je koridor rieky Váh. K miestnym biocentrám patrí vrch Mních s ochranným lesmi, Skalnou päsťou a Liskovskou jaskyňou. Ivachnovský luh je podobne zaradený do kategórie miestneho biocentra.

Interakčnými prvkami možno chápať plochy drevinovej vegetácie v poľnohospodárskej krajine, ktoré zostali z rôznych dôvodov zachované vo viac-menej prirodzenom stave.

Ako stresové javy možno chápať prvky narušujúce priebeh alebo stav prirodzených prírodných procesov v najvšeobecnejšom zmysle. Územie koncentruje viacero súčasných aj potenciálnych negatívnych javov z hľadiska prírody. K súčasným patrí takmer bezprostredný vplyv celulózky v Ružomberku, vplyv bariérového efektu železnice, cesty prvej triedy ako umelých bariér (je tu aj vplyv prirodzenej bariéry Váhu). K potenciálnym patrí najmä návrh výstavby diaľnice prechádzajúcej naprieč katastrom. Vďaka procesu EIA tu však možno očakávať čiastočné zmiernenie jej negatívnych vplyvov, najmä umožnením pohybu naprieč (budovanie dostatočne presvetlených viaduktov diaľnice pre bezpečný prechod zvere).

Ekostabilizačné opatrenia ako časť navrhovaných opatrení R-ÚSESu sú spomínané ako zachovanie súčasnej štruktúry krajiny v miestach menej narušených.

### A.2.12. Návrh verejného dopravného a technického riešenia

2.12.1. CESTNÁ DOPRAVA

Základný komunikačný systém

obce používaný dodnes, zostane zachovaný aj do budúcnosti. Naďalej zostanu hlavnými komunikáciami obce cesty tretej triedy III/018104 a III/018105, v polohe v ktorej sú dnes vybudované. Spojenie s nadradenou komunikačnou sieťou zabezpečuje cesta III/01805, ktorá je napojená na cestu I/18 na východnom okraji intravilánu Ružomberka. Uvedenými cestami III triedy je obec napojená na najbližšie územné celky, Ružomberok na západe a Liptovskú Teplú na východe. Vzhľadom na skutočnosť, že kvalita spojenia s Ružomberkom, prostredníctvom cesty III/018104 je limitovaná jej nedostatočným šírkovým usporiadaním, bude i naďalej hlavnou prístupovou komunikáciou do obce cesta III/01805.

Organizácia vnútornej dopravy bude založená na vytvorení dopravného „kríža“ zberných komunikácií pretínajúcich sa v malej okružnej križovatke uprostred obce, pričom okrem už uvedených ciest III triedy bude patriť do tohoto systému aj ulica Pod Chočom. Tento základný systém bude rozvádzať dopravu na ostatnú   sieť obslužných komunikácií zabezpečujúcich prístup ku všetkým objektom vyžadujúcim obsluhu.

#### Koncepcia prepravných vzťahov

Všetky prepravné vzťahy majúce zdroj, alebo cieľ mimo obce, ako sú cesty do  zamestnania, za vyššou vybavenosťou a čiastočne i za rekreáciou, sa budú realizovať hlavne po cestách III/018105 a III/018104.

Podľa sčítaní, ktoré každých päť rokov organizuje Slovenská správa ciest Bratislava, bol objem prepravných vzťahov za posledné desaťročie následovný :

Cesta III/018104 – sčítací úsek 92980:

Rok 1990 ... 281 nákl.voz. ..... 477 os.voz. ... 23 mot. =   781 voz/24 h.

Rok 1995 ... 213                ....  674              ...15          =   902 voz/24 h.

Rok 2000 ... 178                ..... 974             ..... 8          = 1160 voz/24 h.

Ako vidieť, objem dopravy na ceste III/01804 narástol za posledných päť rokov (1995-2000) o 28,6% čo je enormný nárast predstavujúci v priemerných podmienkach Slovenska pätnásťročný prírastok. Potešujúce je, že klesá podiel nákladnej dopravy, ktorý z pôvodných 36%, v roku 1990 postupne klesol až na 15,3%, v roku 2000.

Na ceste III/018105 sčítania SSC Bratislava nezabezpečuje a preto údaje o intenzite dopravy nie sú k dispozícii, je však evidentné, že zaťaženie v úseku medzi cestou I/18 a žel. traťou je ešte väčšie ako na ceste III/018104, s vysokým podielom nákladnej dopravy.

Výhľadové zaťaženie, vypočítané pomocou „výhľadových koeficientov“, ktoré stanovuje Slovenská správa ciest Bratislava a pri ktorom sa vychádza z posledne známeho objemu dopravy ( v našom prípade rok 2000) by bolo následovné:

Cesta III/018104 (úsek 92980) – rok 2005 ... 1160  x 1,02 =   1183 voz/24 h.

-  rok 2015 ...           x 1,06 =   1230 voz/24 h.

-  rok 2025 ...           x 1,12 =   1299 voz/24 h.

K vypočítanému zaťaženiu je potrebné dodať, že predpokladané zaťaženie nevystihuje celkom reálnu situáciu, pretože uvedené hodnoty nepredstavujú intenzitu dopravy v obci, tam  sčítanie nebolo robené, uvedené zaťaženie bolo zistené mimo obec, pred obcou, alebo za obcou, naviac výhľadivé koeficienty pre cesty III triedy sú veľmi nízke (2-6% päťročný nárast) a ak ich porovnáme s nárastom dopravy za posledných 5 rokov – 28,6% je výhľadové zaťaženie veľmi nízke.

Intenzita dopravy nebude dostatočným argumentom na , zmenu vnímania dopravných problémov, tým argumentom by mala byť skutočnosť, že zakiaľ  „dnešné“ hodnoty intenzity dopravy (rok 2000) sú z pohľadu životného prostredia považované ešte za prípustné , už sa výrazne približujú hranici, za ktorou sa už intenzita dopravy považuje z pohľadu životného prostredia za neprípustnú (hodnoty  presahujúce  intenzitu 1200 vozidiel/24 h.).

Hlavne z   dôvodu bezpečnosti, z dôrazom na kvalitu obytného prostredia navrhujeme, aby bola križovatka ciest III/018104 a III/018105 bola už v blízkej budúcnosti rekonštruovaná na „malú okružnú križovatku“, čo by znamenalo výrazné ukľudnenie dopravy vstupujúcej do centrálnej časti obce.

Rovnaký princip ukľudnenia dopravy by mal byť použitý aj pre vstup cesty z východu, aby doprava vchádzajúca do centra obce nebola „ukľudnená“ iba dopravnými značkami predpisujúcimi zníženie rýchlosti, ale aj fyzickými opatreniami, ktoré dosiahnu oveľa priaznivejší výsledok.

Špecifickým problémom obce sú rovné a dlhé ulice, ako sú ul.Na močiar, Partizánska ulica a nakoniec aj cesta III/018104 – Tatranská cesta. Napriek tomu, že po prvých dvoch sa pohybuje iba cieľová a zdrojová doprava a preto ich zaťaženie nie je veľké, je riešenie ktoré už dnes v obci slúži, ako sú „obytné ulice“ a výškové retardéry  tou správnou cestou na zaistenie bepečnosti dopravy.

Napriek tomu, že dopravný život v obci diaľnica neovplyvni, je potrebné sa zmieniť o uvažovanom vybudovaní diaľnice D1, ktorá ma v smere V-Z  obchádzať obec, ako jej severná tangenta.  Zatiaľ je jej trasa fixovaná iba v prípravnej dokumentácií, preto z pohľadu obce bude potrebné pri upresňovaní jej polohy, zabezpečiť bezkolízne prepojenie obce smerom na sever so svojím poľnohospodárskym a rekreačným zázemím.

#### Funkčné členenie a kategorizácia ciest

Funkčné členenie komunikačnej siete obce bolo navrhnuté v zmysle pred- chádzajúcich zásad, podľa Slov.technickej normy STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií, kap.3-6.

Cesty III/018104 a  III/018105 boli  po vstupe do obce klasifikované ako komunikácie funkčnej triedy B3 s funkciou zbernou, ale s neobmedzenou dopravnou obsluhou.

Kategórie oboch ciest boli navrhnuté rovnaké, ako MZ 8,0/ 40. V poradí dôležitosti je ďalšou komunikáciou ulica Pod Chočom, ktorá má kategóriu MOU 7,5/30 a funkčnú triedu C2

Ostatné komunikácie pre motorovú dopravu zabezpečujúce pohyb vozidiel vnútri obytných skupín sú klasifikované tiež ako obslužné komunikácie, ale funkčnej triedy C3. ako komunikácie kat. MO 7,5/30, alebo MO 6,5/30 Výnimkou sú iba cesty  navrhované v lokalitách, kde by mala byť doprava ukľudnená, tam bola navrhnutá kategória MOU 5,5/30 ktorá by mala byť doplnená prvkami pre upokojenie dopravy.

#### Koncepcia hlavných peších trás

Vzhľadom na skutočnosť, že intenzita dopravy v prípade cesty  III/018104   už  pomali presahuje hodnotu 1 200 voz/24 h. (prípustné množstvo pre životné prostredie) je nevyhnutné rátať so segregáciou chodcov a preto treba doplniť už vybudované úseky v súvislý chodník, v dĺžke zodpovedajúcej dĺžke cesty prechádzajúcej zastavanou časťou obce. V úseku kde cesta prechádza vybavenosťou situovanou po oboch stranách treba obojstranné chodníky, v ostatných častiach, vrátane prístupu k škole stačí jednostranný chodník.

Chodníky by sa mali vybudovať aj v priestore autobusových zastavok, tak aby uľahčili výstup a nástup cestujúcich .

Samostatné pešie komunikácie budú budované iba v krátkych úsekoch, ako prístup k hlavným peším komunikáciám.

#### Kapacity plôch pre statickú dopravu

Plochy pre statickú dopravu sú v zmysle STN 736110 Projektovanie miestnych komunikácií členené na plochy odstavné a parkovacie.  Odstavné plochy slúžiace odstaveniu vozidiel po dobu ich nepoužívania, budú zabez pečené, v prípade rodinných  domov  na vlastnom pozemku (za plotom),  prípadne v individuánych garážiach.

Parkovacie plochy budú vybudované iba pre potreby návštevníkov vybavenosti. Parkoviská sú dokumentované v grafickej prílohe, a sú situované tak, aby dochádzková vzdialenosť k objektom vybavenosti nepresiahla 100 m.

Počet parkovacích miest musí zodpovedať nárokom definovaným v STN 736110, čl.16.3a tab.20, preto pri umiestňovaní novej vybavenosti, alebo pri zmene jej funkcie je nevyhnutné riadiť sa ustanoveniami citovanej normy a parkoviská navrhnúť v dostatočnom množstve. V každom prípade treba počítať s rezervou pre parkovacie plochy pri Obecnom úrade, obchodnej vybavenosti, pri Kultúrnom dome, kostole, cintoríne, železničnej stanici a pri futbalovom štadione.

#### Systém hromadnej dopravy

Obyvatelia obce majú možnosť využívať dva druhy hromadnej dopravy,  autobusovu dopravu a železničnú dopravu. Autobusovú dopravu prevádzkuje  SAD Liptovský Mikuláš.  Obcou prechádzajú linky umožňujúce spojenie s najbližšími sídlami, ako je Ružomberok, Liptovská Teplá, ale aj vzdialenejšími sídlami ako sú Lúčky.

Linky sa pohybujú po ceste III/018104 a III/018105 a v obci majú dve zastávky, celkove obcou prejde okolo štyridsať spojov za deň.

Ako južná tangenta prechádza obcou železničná trať č. 180 Žilina – Košice, ktorá ma v priamej väzbe na centrum obce situovanú žel. zastávku, na ktorej zastavujú osobné vlaky. Železničná zastávka je priebežná , jednostranná. Trať je dvojkoľajná, elektrifikovaná, bez nárokov na územie obce.

#### Hlukové zaťaženie

Hlavným zdrojom hluku z dopravy je doprava pohybujúca sa po cestách III/018104 a III/181050. Poloha ciest, ako aj rozsah obytnej zástavby v jej bezprostrednej blízkosti je historicky daná a zostane aj naďalej zachovaná, preto nie je možné v súvislosti s hlukom uvažovať o uplatnení urbanistických, ale ani technických prostriedkov na obmedzujúce opatrenia - zníženie hluku. Je evidentné, že časť obce nachádzajúca sa v priamom kontakte s uvede nými cestami bude v budúcnosti  zasiahnutá nadmerným hlukom. Očakávaný nárast dopravy, v budúcnosti bude znamenať ešte väčšie zhoršenie tohoto stavu.

Rozhodujúce zlepšenie je možné očakávať až po  zavedení limitov, ktoré Európska únia pripravuje po roku 2010 pre produkciu exhalátov a hluku. V súčasnosti asi jediným zlepšením pre ochranu vnútorného prostredia by bola výmena okien, za okná s trojitým zasklením.

2.12.2. CIKLISTICKÁ  DOPRAVA

#### Cyklistické komunikácie

Okrem ciest pre motorovú dopravu obcou prechádzajú aj cykloturistické trasy publikované v „Podrobnej cykloturistickej mape č.2“ ako trasa č.5 „Oravská cyklomagistrála“, alebo tiež „Oravsko-Liptovská“ spájajúca   Oravu s Liptovom. Trasa č. je na Liptovskej strane vedená Kvačianskou dolinou, cez Liptovskú Sielnicu, Liptovskú Teplú a cez Liskovú, po ceste III/018104 do Ružomberka. Trasa je klasifikovaná, ako stredne náročná. V Liptovskej Teplej je možné odbočiť na ďalšie dve, trasu č.15 a č.16.

Vo všetkých prípadoch sa cyklisti pohybujú po vozovke, ako účastníci cestnej premávky.  Tento stav by sa nemal meniť, ale  perspektívne je potrebné s prítomnosťou cyklistov rátať a v priestore obce ich rešpektovať, vytvoriť im vhodné podmienky.

2.12.3. ŽELEZNIČNÁ  DOPRAVA

Riešeným územím prechádza železničná trať Bratislava – Žilina – Košice, ktorá križuje štátnu cestu III/018105 v jednej úrovni. Podľa zistených údajov do roku 2040 sa nepredpokladá vybudovanie viacúrovňového križovania cesty a železnice. V obci sa nachádza osobná železničná stanica, prekladisko a koncová stanica železničnej vlečky, ktorá vedie do areálu MONDI business  paper SCP a.s. Ružomberok.

2.12.4. LETECKÁ   DOPRAVA

Na katastrálnom území obce Lisková sa nachádza Letisko Ružomberok - Lisková, ktoré prevádzkuje Aeroklub Ružomberok. Aeroklub bol založený v roku 1954 a má v súčasnosti cca 50 členov.  Letisko má štatút športového letiska. Areál lletiska je prístupný z cesty I/78. Prevádzkové zariadenie letiska tvoria 4 objekty, ktoré slúžia hlavne  na garážovanie lietadiel a miernu údržbu lietadiel. Najmenší objekt slúži ako oddychodá zóna pilotov. Súčasťou areíálu je stojan PHM a održiavané dráhy.

Ochranné pásmo Letiska Ružomberok  - Lisková sú určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-173/84, zo dňa 29. 12. 1984, v ktorom je uvedené

a/ Výškové obmedzesa stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov,

b/ Ďalšie obmedzenia

Poznámka:

Presné parametre ochranných pásiem a z nich vyplývajúce obmedzenia sú popísané v rozhodnutí o určení ochranných pásiem Letiska Ružomberok – Lisková.

Časť katastrálneho územia (severná časť) sa nachádza na území , kde už samotný terén tvorí leteckú prekážku.

V zmysle § 28, odst. 3 a § 30 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve(letecký zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej správy  v povoľovacom procese stavieb a zariadení  nestavebnej povyhy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri projektovej príprave určitých stavieb.

Na základe Územného plánu VÚC Žilinský kraj sa letisko dobuduje na regionálne verejné letisko Ružomberok-Lisková s malou vnútroštátnou dopravou - cca 15 pasažierov ( podľa Územného plánu VÚC Žilinský kraj).

#### A.2.12.2. Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou

1. Východiskový stav vodného hospodárstva

V obci  Lisková je vybudovaný  čiastočne zokruhovaný verejný vodovod . Tento vodovod je zásobovaný zo zdroja Liptovských Revúc pre mesto Ružomberok.  Z vodojemu  Kosovo  je  pre obec Lisková zriadený samostatný  privádzač. Z  tohto  privádzača je  pitná  voda akumulovaná v 2 x 400 m3 vodojemoch . Verejná  kanalizácia v  obci je  vybudovaná na veľkej väčšine územia.

V rámci  Plánu rozvoja verejných vodovodov a kanalizácií územného celku okresu Ružomberok sa plánuje zrealizovať v KÚ Lisková  výtlačné vodovodné potrubie (pre Lúčky, Lipt. Teplá, Kalameny, Bešeňová, Potok a Lipt. Michal), vedené pozdĺž cesty I/18. Podľa tohto plánu navrhované výtlačné potrubie bude križovať cestu III/018105 – odbočenie na Liskovú – a pokračovalo ďalej na Liptovský Mikuláš.

2. Hydrotechnické výpočty zásobovania vodou:

Výpočet potreby vody je prevedený podľa Úpravy vyhlášky č.477/99- 810 MP SR z r. 2000 .

Údaje o počte obyvateľstva

súčasnosť - 2 124 obyvateľov

návrh     -  742 obyvateľov

spolu    - 2 866 obyvateľov

V obci je  občianska  vybavenosť a  prevádzky  drobného priemyslu   ,ktoré   nepresahujú   bežnú vybavenosť pre obce s uvedeným počtom obyvateľstva.

Pozn. Navrhované výrobné areály medzi vodným tokom Váh a štátnou cestou I/018 budú riešené samostatnými výpočtami s údajmi, ktorý poskytnú potenciálni investori

2.1 Denná potreba vody

2.1.a. Potreba vody pre obyvateľstvo

výhľad 2 866 obyvateľov  - priem. potreba 145 l/os/deň

Qd = 2 866 .145 = 415,57 m3/deň = 4,8 l/sek.

maximálna potreba vody pre obyvateľstvo

Qdmax. = 415,57.1,6  = 664,91 m3/deň = 7,69 l/sek.

hodinová maximálna potreba vody pre obyvateľstvo

Qhod.max. = 4,8 .1,6 .1,8 . 60 = 829,44 l/hod.

2.1.b.Základná a vyššia vybavenosť obce

Potreba vody  pre základnú a vyššiu  vybavenosť v závislosti

od počtu obyvateľov je 25 l/obyvateľ/deň x 1,1,2 /zvýšenie potreby o 20 % podľa čl. 6- aj nárast

turistického ruchu – nové penzióny

Qdvyb  = 2 866 x 25 x 1,20 =   85 980 l/deň = 0,99 l/sek.

Qdvyb.max =  85 980 . 1,6 = 137568 l/deň = 1,59 l/sek.

2.1.c. Potreba vody pre drobný priemysel:

V  obci  sú  v  súčasnosti  drobné  prevádzky,  s ktorými sa uvažuje aj  do výhľadovo ,ako aj  rozšírenie drobného priemyslu v nových oblastiach .

-priama potreba  vody pre prevádzky s  malým znečistením - 5 l/os/smenu

nepriama potreba 120 l/os/smenu

Pri uvažovanom  počte cca 75 pracovníkov  priemerná denná potreba vody - Qd = 9 375 l/deň.

Maximálna denná potreba vody

Qdmax. = 15 000 l/deň.

Maximálna hodinová potreba vody 1 125 l/hod.

Poľnohospodárska  výroba v  obci je  zásobovaná z  vlastného vodovodu so zdrojom len pre poľ. družstvo .

DENNÁ POTREBA VODY SPOLU:

priemerná            maximálna

/m3/deň/

obyvateľstvo                  415,57                664,91

občian. vybavennosť       85,98                137,568

drobný priemysel               9,375                15,00

spolu:                       510,925=5,9 l/s        817,478= 9,46 l/s

3. Napojenie  vodovodu

Rozvod pitnej  vody je napojený  z verejného vodovodu  mesta Ružomberok  -  z  vod. zdroja   L. Revuce  cez  vodojem  Kosovo  do vodojemov pre obec s akumuláciou 2 x 400 m3.

4. Vodovodná  sieť

V obci  je vybudovaný verejný  vodovod čiastočne zokruhovaný ,čiastočne z LT tlakového potrubia DN  150 a PVC tlakového DN 150 a 100 .

K navrhovaným bytovým oblasti  sa vodovodná sieť rozšíri PVC tlakovým  potrubím  DN  100.Na   vodovodných  vetvách  sa  osadia podzemné hydranty. Vodovodná sieť sa prepojením v nových obytných častiach zokruhuje a do vzdialenejších oblastí bude sieť vetvová.

5. Kanalizácia

V    súčasnosti    sa     v    obci    dobudováva    verejná kanalizácia. Verejna  kanalizácia  obce  je  napojená  na  verejnú kanalizáciu mesta Ružomberok cez prečerpávaciu stanicu odpad.vôd.

Napojenie  verejnej  kanalizácie  mesta  Ružomberok  je na ČOV Hrboltová.

Zberače  sú  zväčša  z   PVC  odpadových  rúr  a  betónových odpad. rúr.

Daž. vody zo svahu v severozápadnej časti  sa budú zachytávať v záchytnej nádrži s Qn  - denným vyrovnávacím prietokom.

6.Hydraulické výpočty kanalizácie

Množstvo splaškových vôd je totožné s potrebou vody a to:

DENNÁ POTREBA VODY SPOLU:

priemerná            maximálna

/m3/deň/

obyvateľstvo                  415,57                664,91

občian. vybavennosť       85,98                137,568

drobný priemysel              9,375                15,00

spolu:                       510,925=5,9 l/s        817,478= 9,46 l/s

Napojenie  vodovodu

Max.prietok splaškových vôd

Q = Q max  x kmax = 9,46 . 2,0 = 19,63 l/sek.

Návrh potrubia pre dvojnásobok max. prietoku

Q . 2 = 19,63 . 2 = 39,26 l/sek.

Hlavný zberač kanalizácie /DN/ s napojením na prečer.stanicu pre celú obec výhľadovo aj pre navrhovanú zástavbu postačuje .

V novej zástavbe IBV navrhujeme kanalizačné  potrubie z PVC odpad. rúr DN 300 .

7.Výpočet pre ČOV - znečistenie

Prítok množstva splaškových vôd na ČOV - 1 313,27 m3/deň

Počet obyvateľov 2 866

Produkcia znečistenia - BSK5  - 60 g/obyvat./deň

celková produkcia BSK5 – 171,96 kg

celková produkcia RL   - 358,25 kg

celková produkcia NL   - 157,63 kg

171,96 . 106

cBSK5 = ------------ = 202,7 mg/l

848,198 . 103

358,25. 103

cRL = ----------–––- = 422,3 mg/l

848,198 . 103

157,63 .103

cNL = ------------– - =  185,58 mg/l

848,198 . 103

#### A.2.12.3. Energetika

##### a. Zásobovanie elektrickou energiou

1. Súčasny stav

1.1. Vedenie VN

Obec Lisková je napojená na el. energiu zo vzdušnej VN linky č. 164, ktorá vedie poza obec a čiastočne ju križuje. Z uvedenej VN linky sú na odbočky napojené transformátorove stanice (TS) ako koncové.

Prehľad exist. transformátorových staníc (TS)

číslo	názov 						transformátor (kVA)

1	TS Cintorín						630

2	TS Lauko							250

3	TS ZŠ				 			400

4	TS RD							400

5	TS Kerdík						250

6	TS Poľná							400

V rámci návrhu nových plôch IBV -  navrhujeme 1 novú trafostanicu oproti Poľnohospodárskemu družstvu v regulovanom priestore č. 26. V priemyselnej zóne, ktorú navrhujeme popri ceste I/18 sa budú podľa potreby rekonštruovať jestvujúce trafostanice.

#### 1.2. Vedenie NN

Exist. NN rozvody obce sú vo väčšine vzdušné, napájané z uvedených TS.

1.3.Vonkajšie osvetlenie

Po stožiaroch NN vedenia sú prevedené aj rozvody vonkajšieho obecného osvetlenia.

Zhodnotenie súčasného stavu

Súčasne rozvody postačujú len pre terašiu zástavbu. Exist. NN rozvody obce sú vzdušné, napájané z uvedených TS.

Pre plánovanú výstavbu potrebné vybudovať NN kabelové rozvody a príslušné TS.

2. Návrh zásobovania el. energiou

2.1. Projektové podklady

situácia v mierke 1:2000

požiadavky autora

2.2.  Spoločné elektrotechnické údaje

Rozvodná sústava    NN	: 3 PEN ~ 50 Hz, 230/400 V / TN-C

VN	: 3 ~ 50 Hz, 22 kV / IT

Ochrana pred ÚEP:

Ochrana pred úrazom elektr. prúdom v normálnej prevádzke a pri poruche bude podľa STN 33-2000-4-41.

Prostredie         	: 411 Vonkajšie

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie : č.3 v zmysle STN 34 1610.

Dodávku el. energie nie je potrebné  zaisťovať zvláštnymi opatreniami a môžu byť pripojené na jediný zdroj (prívod).

2.3. Energetická bilancia:

Obec je plynofikovaná, el. energia bude využívaná pre vykurovanie a na prípravu TÚV v 15% novej výstavby.

Pre výpočet nárastu odberu el. energie je počítané s nasledovnými hodnotami pre elektrifikáciu stupňa “B” a "C".

rodinný dom (RD)					8,0 kW

obchodná vybavenosť a služby (OVS)			70 W/m2

Navrh RD a OVS je tabulkách č. A9

RD (212)						1696 kW

OVS						  265 kW

Spolu						1 961 kW

Pre výpočet súčasného príkonu bol použitý

koeficient súčasnosti b = 0,25

Súčasný príkon novej výstavby	Pp = Pi x b = 1961 x 0,25 = 490 kW

#### 2.4. Zdroje el. energie a VN vedenie

Plánovaná výstavba je rozdelená do blokov, pre ktoré je potrebné vybudovať jednu TS na križovatke novej ulice „L“ pri RD. Bude napojená z blízkej VN linky.

Pri exist. hati na rieke Váh je plánovaná MVE Lisková I.a II. o výkone 2x1,28 MW, ktorá bude napojená do exist. VN siete.

2.5. Sekundárna NN sieť

Objekty budú na el. energiu pripájané zo sekundárnej kabelovej NN siete. Tie budú umiestnené v chodníkoch a zelených pásoch jednotlivých nových ulíc, v súbehu s ďalšími inžinierskými sieťami. V zástavbe RD budú situované po obidvoch stranách cesty.

Sekundárna NN sieť bude kabelová, mrežová, napájaná z uvedených TS. Tým sa dosiahne prepojenie napájacích distribučných TS, dosiahne sa vylepšenie parametrov existujúcej NN siete a napájanie z viacerých strán. Nová výstavba v exist. zástavbe bude riešená posilnením exist. NN rozvodov a rekonštrukciou exist. TS.

2.6. Vonkajšie osvetlenie

Nové komunikácie bude osvetľovaná sústavou vonkajšieho osvetlenia, napojeného zo samostatného rozvádzača RVO pri distribučnej TS ZŠ. Prepojenie s regulačným systémom obce, ktorý je při žel. stanici, bude zo stĺpa při RD č. 584. Stožiarové svietidlá budú osadené energeticky úspornými výbojkami.

Rozvody budú v trase kabelových NN rozvodov.

#### Napojenie na telekomunikačné a informačné siete

1. Súčasný stav

1.1.Telekomunikačné zariadenia

Prívod telefónnych liniek je optickým káblom popri štátnej ceste I/018, cez Liskovú popri ceste č. III/018105 a na križovatke pri pošte odbočuje na Lipt. Teplú popri ceste č. III/018104.

Miestne rozvody sú prevedené metalickými káblami uloženými v zemi vedľa miestnych komunikácii. Okrajové časti mimo kabel siete sú napojené vzdušnými rozvodmi závesnými káblami.

2. Navrhované vonkajšie oznamovacie rozvody

V trasách NN káblových rozvodov budú položené nové káble miestnej telekomunikačnej a dátovej siete. Rozvody budú smerované do centa obce, kde je telefónna ústredňa PE 201. Rezervné vývody pre novu ulicu sú aj v skrini UR 19, kde je plánované prepojenie na Martinček

3. Obecný rozhlas

Existujúce rozvody obecného rozhlasu sú totožné s trasou vonkajšieho osvetlenia. Napojené sú z rozhlasovej ústredne, ktorá je v budove Obecného úradu.

##### b. Zásobovanie teplom

V obci  Lisková sa neuvažuje s teplovodom a s centrálnou kotolňou.

##### c. Zásobovanie plynom

1. Jestvujúci stav

Obec  Lisková je  zásobovaná zemným  plynom od  r. 1985 z   plynovodu Severné Slovensko. Pre obec je spracovaný a schválený   generel plynofikácie a tento zohľadňoval rozvoj obce do r. 2000

podľa spracovaného územného plánu  v tomto období. Plynofikácia   obce   prebiehala   v   rámci   možností   výstavbou  miestnych   plynovodov  s napojovaním  odberateľov bytovej  výstavby IBV  a   HBV,  VO  a  MO  s  komplexným  zásobovaním  plynom  pre  účely   vykurovania, varenia a technológie.

Zásobovanie  plynom obce  je  z  regulačnej stanice  - VTL/STL   umiestnenej  na  okraji  obce  Pod  baňou  s  napojením na VTL /VVTL/   plynovodnú prípojku vybudovanú pre SCP s napojovacím plynovodom 6,4 MPa.

STL  o tlaku  0,1 MPa.  Na území  obce sú  sú vybudované ďalšie   doregulačné  stanice   s  reguláciou  STL/NTL   v  jednotlivých   uliciach.  Považujeme  uvedený systém miestnych  plynovodov ako   kombinovaný.

Vonkajšia výpočtová teplota je podľa STN 060210 a 383350 -18oC.

Priemerná vonkajšia teplota počas vykurovacieho obdobia + 2,4oC

Počet vykurovacích dní -   253

Počet dennostupňov     - 3.490

Denná stredná teplota v mesiaci január - 5,3 oC

Obec v danej oblasti je s intenzívnymi vetrami.

2. Stav a riešenie plynofikácie

Tepelno - energetická bilancia

Spotreba plynu v danej lokalite je určená podľa prieskumu   a podkladov skutočných  odberov VO a MO  u dodavateľa plynu SPP   Bratislava - region sever Žilina.

2.1 Štruktúra spotreby zemného plynu

Pre  jednotlivé  skupiny   odberateľov  je  stanovená  spotreba   zemného  plynu  s  uvažovaním  súčinnosti  riešeného  odberu  a   tepelnej oblasti nasledovne:

Tržný fond- obyvateľstvo

Pri výpočte je uvažované s priemerom 80 % plynofikáciou domácností v   cieľovom  roku  plynofikácie.  Použitá  je  metodika  stanovená   smernicou  vydanou  Slovenským   plynárenským  priemyslom  a.s.   Bratislava. Pri výpočtoch a  posudzovaní spotreby zemného plynu   vychádzame z  nasledovných hodnôt:

Druh použitia ZP                                 Priemerná               spotreba

Kategória odberateľa                             m3/hod                 m3/rok

Varenie     	                                    0,18             180

Príprava TÚV                                           0,30             400

Vykurovanie                                             1,50          3.000 - 3500

Kategória odberateľa

1 - Komplexný odber vyk. + TÚV + var.  1,80          3.500 - 4.000 priemer 3.800

2 - Lokálne plyn. vykurov + TÚV + var    1,20          2.000 - 2.400    „        2.200

3 - Príprava TÚV + var.                           1,00             600

4 - Odber plynu v bytovej jednotke

vykurov. + var. + príprava TÚV            1,00         1.800

5 - varenie v byt. jednotke                       0,40            200

Pri výpočte  spotreby tepla pre vybavenosť  je vychádzané podľa   obostavaného priestoru  a výpočet spotreby tepla  - na spotrebu   plynu je podľa STN 383350.

2.2 Štruktúra odberov obyvateľstva

Údaj                             	     	       Jestvuj .     Návrh           Spolu

stav           ÚPN

Počet obyvateľov                                       2.124          713             2.837

Počet rodinných domov a bytov                   713          208                921

Priemerná obývanosť                                  3,35         2,91               3,24

z toho jestv. a predpokl. odberateľov           298          185

prírastok jestv. domov                           212                695

Percento plynofikácie                                  40,2         87,2               75,4

Počet odberateľov plynu  predpoklad          298           397                695

2.3 Štruktúra odberov v členení :

Počet odberateľov - 1.kategória                  228          301                 529

- 2.kategória                          46           /94/                140

- 5.kategória          24            /2/                  26

Maximálna hodinová spotreba

- 1.kategória                    410          542                 952

- 2.kategória              55         /113/                168

- 5.kategória           10             /1/                  11

Spolu m3/hod        	                          475          656               1.131

Ročná spotreba plynu

- 1.kategória                      867       1.144               2.011

- 2.kategória              101           207                 308

- 5.kategória                  5              1                      6

Spolu tis m3/rok                   	            973       1.352               2.325

2.4 Spotreba plynu pre maloodber a VO

Spotreba  plynu u  maloodberateľov a  veľkoodberu je vypočítaná   podľa súčasnej  spotreby iného druhu  paliva a podľa  odborného   odhadu v zmysle platných noriem a predpisov.

2.4.1 Odber podľa zistenia z prieskumov, rozborov a výpočtov

Veľkoodber + MO            -                       m3/hod/tis m3/rok                      Poznámka

Jestvujúci stav

Veľkoodberatelia

Základná škola                                                  45/112                        napojené po r. 2000

Maloodberatelia                                   - jest. stav celkom - 16 odberateľov   - zistené

Roľnícke družstvo - hosp. dvor             		22/ 52

- farma                                  16/ 35

Kultúrny dom RD                  	                               30/ 60

2x12 bj- RD                      	                               24/ 34

Materská škola                  	                                 8/ 18

Telovýchova - Šport klub                                      18/ 33                       napojené v r. 2004

Ostatní drobní odberatelia poč. 10                       22/ 65

Spolu odberatelia - jestv. odber   17 odber.      122/264

Predpoklad napojenia - návrh UPN

Materská škola rozšírenie 20 miest                  5,0/  8,0

Klub mládeže a dôchodcov 30+30 m2              2,5/  3,0

Maloobchodné predajne  4 odb.                        6,5/ 10,5

Verejné stravovanie bufety pohost. 3 odb.        4,5/   6,0

Zdravotné služby                                               2,0/   4,0

Ostatné služby jestv -poč. odber. 8                 14,0/ 20,0

Polícia a ost. zariadenia                                     2,5/  3,5

Penzion 2 x – 20 stoličiek                                  8,0/ 12,0

Telovýchova - Šport klub  - dostavba                8,0/ 12,0

Viacúčelová šport. hala - výhľad                          24/    52                  podľa návrhu ÚP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

C e l k o m  MO + V0  - 21 odberat.                  72/131,0

2.4 Celková spotreba zemného plynu a vývoj odberateľov

Rekapitulácia spotreby zemného plynu:

Kategória                  Jestvujúci        Návrh a predp.    Konečné rieš.

odberateľov

m3/h  tis m3/r     m3/h  tis m3/r      m3/h   tis m3/r

Obyvateľstvo           475      973          656    1.352       1.131   2.325

Maloodber +VO       122      264           72        131         194       395

S p o l u                   597   1.237          728    1.483      1.325    2.720

#### Rekapitulácia počtu odberateľov

Kategória                   Jestvujúci        Návrh                   Konečné

odberateľov                                       a predpokl.           riešenie

Obyvateľstvo                  298                 397                     695

Maloodber + VO              17                   21                        38

S p o l u                          315                418                      733

Poznámka

Navrhované výrobné areály medzi vodným tokom Váh a štátnou cestou I/018 budú riešené samostatnými výpočtami s údajmi, ktorý poskytnú potenciálni investori.

3. Popis riešenia návrhu zásobovania plynom

V  navrhovanej štúdii  ÚP je  riešenie zásobovania teplom   decentralizovaným   systémom  plynových   kotolní  s  možnosťou   komplexného riešenia plynofikácie pre jednotlivých odberateľov.

Návrh nových plynovodov podľa UPN  je riešené so zohľadnením  na jestvujúce plynovody s možnosťou ich využitia s  napojovaním   jestvujúcich  i  navrhovaných   objektov  na  miestne a navrhované  vetvy   plynovodov.

Celý systém v obci Liková je  riešený kombinovaný STL a NTL ako   už  bolo  uvedené.  Nové  plynovody  v  navrhovaných uliciach v   lokalite  - "Pod  Mníchom a Pri  trati"  sú  navrhované    s   napojením   na  jestvujúce   plynovody  STL   a  vybudovaním rovnako STL plynovodov .

V lokalite Pod Mníchom bola v koncepte riešenia navrhovaná ulica s výstavbou IBV – rod. domov.

V tejto casti je  vedená VTL prípojka  plynu DN 200 PN 6,4 MPA  pre SCP z ktorej   je napojená aj regulačná stanica  RS 3000 pre obec Liskovú VVTL   prípojkou  DN 100  PN 6,4.  Z dôvodov  návrhu výstavby  v tejto   lokalite bolo uvažované s prekládkou týchto  zariadení s návrhom   ochranného   pásma   podľa   STN   366410.

V konečnom návrhu UPN v tejto lokalite je riešená IBV tak aby boli dodržané bezpečnostné pásma.

Vednie VTL  prípojky  je  vyznačené  v  situácii a nedôjde ku kolízii a narušeniu ani regulačnej  stanice   ani STL plynovodu vedeného z RS. J

#### Ochranné pásma

Pre plynovody a prípojky do DN 200 mm je 4,0 m –/platí pre STL a NTL plynovody/ a nad DN 200 mm

Do 500 mm 8,0 m / platí pre VTL plynovody a prípojky a RS/.

Bezpečnostné pásma

Pre VTL plynovody a prípojky nad DN 200 a do 300 mm  a prevádzkovom tlaku nad 4,0 MPa je vzdialenosť od osi plynovodu 100 m /platí pre riešený UPN/ a vyhovuje!

Pre STL plynovody do tlaku 0,4 MPA  platí vzdialenosť od budov 2,0 m – môže sa znížiť na 1,0 m za podmienok podľa STN. Pre NTL plynovody platí vzdialenosť od budov 1,0 m.

Plynovody sú uložené z materíálu - polyetylén  s vedením podľa situácie a v   zmysle  platných noriem  STN 386415  a 386413  s križovaním a v   súbehu  s  ostatnými  podzemnými  sieťami  podľa  STN  736005 a   ostatných súvisiacich noriem a predpisov.  Plynovody  sú navrhované do výstavby z rovnakého materiálu s vedením   mimo komunikácií v zelených pásoch.

Regulačná stanica  je jestvujúca o výkone  3.000 m3/hod a podľa   výpočtov spotreby plynu aj s výhľadom vyhovuje pre potreby obce   Lisková.

### A.2.13. Koncepcia starostlivosti o životné prostredie, prípadne hodnotenie z hľadiska predpokladaných vplyvov na životné prostredie

Koncepcia starostlivosti o životné prostredie vychádza z uplatnenia zákona o ochrane prírody a krajiny (č. 543/2005 Z.z.) a iných záväzných dokumentov ochrany prírody. Jedná sa hlavne o vytváranie a udržiavanie územného systému ekologickej stability, ktoré je verejným záujmom a o zabezpečenie priaznivého stavu biotopov európskych chránených území v katastri obce Lisková. Priaznivým stavom je stav, keď predmet ochrany je v súlade s cieľmi ochrany určenými v dokumentácii ochrany prírody a krajiny pre dané územie.

#### A. 2.13.1.  Stav životného prostredia v riešenom území.

Životné prostredie v riešenom území možno hodnotiť z viacerých hľadísk. Prírodné prostredie obsahuje prvky zachovalé a vzácne – prírodné rezervácie a pamiatky, ako aj bežné ako hospodárske lesy, lúky, pasienky, ornú pôdu. Nachádza sa tu pomerne veľké množstvo technických prvkov – komunikácie existujúce a plánované, línie elektrických vedení, výrobné a skladové areály.

#### A.2.13.2. Zásady funkčného, hlavne hospodárskeho a rekreačného využívania územia vo vzťahu k ekologickej únosnosti územia(Súčasná krajinná štruktúra)

Východiskový stav

SKŠ je  obrazom využitia zeme,  ktorý sa vyvinul  počas historického  vzťahu  človeka   ku  krajine.  Miesta  lepšie hospodársky využiteľné  a prístupnejšie boli  predurčené pre  poľnohospodárstvo menej  úrodné pre lesné  hospodárstvo a do neprístupných   človek  zväčša   nezasahoval.  Tak   vznikli podmienky aj pre ochranu prírody.

Prvky súčasnej krajinnej štruktúry /SKŠ/ možno sledovať na mape podobného názvu v mierke 1:10000.

Súčasná krajinná štruktúra

Lesné porasty  v katastri patria  prevažne do kategórie ochranných  lesov a sú  sústredené  prevažne na južne orientovaných svahoch Chočských  vrchov. Z tohoto faktu ako aj z dôvodu  vápencového podložia je druhové zloženie porastov  na naše pomery pestré  s nezvykle vysokým      zastúpením drevín ako  borovica, buk, smrekovec, jedľa,  javor  na úkor smreka obyčajného.

Trávnaté  porasty   v  kotlinovej časti  obsahujú okrem  bežných druhov  aj  niektoré teplomilné  prvky flóry a  fauny. Zastúpené sú menej ako orná pôda, ktorá tvorí väčšinu poľnohospodárskej plochy katastra.  Rôznorodosť podmienok potvrdzuje aj počet mapovaných  pôdnych  jednotiek.

Nelesná  drevinová vegetácia  tvorí stabilizačný prvok  v intenzívne využívanej poľnohospodárskej  krajine. V druhovom  zložení  prevládajú bežné  domáce druhy  drevín - vŕby,  čremcha, jelša, topoľ, baza,  šípka, hloh, trnka. Tieto porasty a skupinky drevín vytvárajú prechodné alebo trvalé útočiská  pre drobné a  menšie druhy fauny.

Vodné  toky sú  reprezentované predovšetkým tokom  Váhu, ktorý      napriek regulácii  a znečisteniu priemyslom  a ostatnou  antropickou činnosťou hrá  významnú  ekologickú úlohu  v súčasnej  krajine. Okrem rýb  je miestom koncentrácie  pomerne vysokého množstva vodného vtáctva, kde nechýbajú ani labute. V katastri  sa nachádza pri rieke Váh aj      športový rybník  rybárskeho zväzu s výmerou  asi 1.7 ha  a chovom kaprov.

Skaly  a skalné substráty ostali obnažené a nehostinné pre vyššie formy života a ukazujú súčasné prírodné pomery.

Technické  diela ako je železnica, cesty a iné  vedenia sú prvkami krajinnej štruktúry potrebnými pre život  ľudskej spoločnosti. Stožiare vedení, zvlášť 22 kV sú nebezpečným prvkom najmä pre dravé vtáky, ktoré často končia  život po kontakte s vedením.

Ľudské osídlenia  tvoria významný  prvok krajiny,      ktorý môže prostredníctvom  vhodného urbanizmu a architektúry zapadnúť do prostredia  a tak spoluvytvárať ráz krajiny. Okrem estetických  a priestorotvorných hľadísk  je dôležité  splniť základné ekologické  požiadavky ako kanalizácia, zásobovanie energiou, odpadové hospodárstvo.

Vegetácia intravilánu.

Verejná vegetácia v intraviláne je zastúpená len v menšej miere. Významnou plochou  je cintorín, ktorý je obkolesený  stromoradím zo smreka,  smrekovca,  jaseňa. V blízkosti kostola sa nachádzajú viaceré jedince smreka  obyčajného a  pichľavého, tuje  západnej. Miesto je      upravené  a vidno  starostlivosť o  túto plochu. Ďalšia významnejšia  plocha  je  pre  škole  a  kultúrnom dome  v strede obce, kde  nájdeme jedince brezy, smreka pichľavého,  tuje, topoľa.  Okolie futbalového  štadióna je      porastené stromoradím topoľov  vysokého vzrastu tvoriacim výraznú kulisu  tomuto priestoru. Stromoradie topoľov delí taktiež  priestor hospodárskeho dvora družstva   od  obytnej časti  obce. Ojedinelé  prvky vyššej zelene  možno badať sporadicky na rôznych častiach obce prevažne v súkromných záhradách a pozemkoch.

Stav životného prostredia spomínaných obcí výrazne ovplyvňujú  aj faktory  ako palivovo-energetická základňa,  kanalizácia, hospodárenie s odpadmi.

Plán, prognóza

Návrh sa opiera o zistený stav z prieskumov a rozborov  a požiadaviek na spracovanie koncepcie zelene v sídlach.

Vzhľadom k stavu a spôsobu urbanizácie obce Lisková je najvýznamnejším potenciálnym prvkom stromovej a krovinnej vegetácie koridor vodného toku Váh a vodné toky prechádzajúce cez obec. Navrhujeme, aby bol umožnený rast brehových drevín . K prepojeniu s okolitou krajinou v smere sever juh by malo dôjsť línii poľných ciest, ktoré budú slúžiť okrem svojej hospodárskej funkcie ako turistické a vychádzkové trasy. K dispozícii pre verejnú zeleň sú priestory v rámci zastavaného územia ako je športový areál, cintorín a areál kostola.

Možno tu použiť aj nepôvodné  druhy drevín, ak spĺňajú vyššie uvedené funkčné kritériá. Z vhodných druhov možno spomenúť: breza bradavičnatá (Betula verrucosa), Jelša sivá (Alnus incana), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), dub zimný (Quercus robur), javor horský  (Acer pseudoplatanus), brest horský (Ulmus glabra), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), borovica sosna (Pinus silvestris), smrek obyčajný (Picea abies) ai.  Z krovitých drevín sú to: baza čierna (Sambucus nigra),  kalina obyčajná (Viburnum lantana), hloh jednosemenný  (Crataegus monogyna), lieska obyčajná (Corylus avellana), svíb červený (Swida sanguinea), vtáčí zob (Ligustrum vulgare)ai. Z introdukovaných drevín doporučujeme  smrek pichľavý (Picea pungens), borovicu čiernu (Pinus  nigra), javorovec jaseňolistý (Negundo aceroides), lipu  striebristú (Tilia tomentosa), pajaseň žliazkatý (Ailantus altissima), hlošinu úzkolistú (Eleagnus angusti folia), smrek omorikový (Picea omorika), duglasku tisolistú (Pseudotsuga menzeisii), tavoľníky (Spirea sp.)  a iné.

#### A.2.13.3. Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine

Východiskový stav

Stresové javy v krajine katastra Lisková sú v zmysle krajinnoekologického chápania viacerých druhov.

Stresové javy a zdroje

-  Primárne stresové javy (geodynamické javy)

stresové faktory vplyvom podložia

Na území katastra registrujeme väčšie množstvo zosuvov pôdy jednak minulých a jednak aktuálnych. Hlavnou príčinou takejto prírodnej nestability je flyšové podložie so striedajúcimi sa vrstvami ílovcov a pieskovcov s rôznymi sklonmi. Pri dosiahnutí vyššieho stupňa nasýtenia vodou dochádza k presunom po uklonených plochách v smere gravitácie.

stresové faktory vodných tokov

Bariérové prvky vodných tokov sú reprezentované viacerými fenoménmi. Patria sem nevhodne stavané mosty, priepusty pod cestné komunikácie, pre niektoré druhy ichtyofauny sú to kaskády v koryte rieky. Bariérovým prvkom je v bloku aj celé územie zastavanej časti, ktorým prechádza vodný tok – pôsobiaci z hľadiska narušovania prirodzenosti toku, vyhadzovaním a vypúšťaním odpadov a ničením okolitej brehovej vegetácie.

stresové faktory v lesných ekosystémoch

Nachádzajú sa tu tri hlavné typy stresových prvkov:

lesné spoločenstvá s drevinovým zložením v zastúpení jednej dreviny 95 % a viac (ide o jednoetážové lesné monokultúry)

lesné cesty

lesy osobitného určenia z titulu imisií

stresové faktory v poľnohospodárskych ekosystémoch

Územie je sústavne na celej rozlohe vystavené veľkej erózii (hlavne vodnej) a aktívnym svahovým pohybom. Spôsobuje ju hlavne členitosť územia, geologické zloženie a hydrologické pomery. Flyšové pásmo vytvára veľmi nepriaznivé prírodné podmienky pre tvorenie zásob spodných vôd. Striedanie vrstiev pieskovcov a bridlíc zamedzuje výdatnejšiemu vsakovaniu vzdušných zrážok a tým i tvorenie zásob podzemných vôd. Bridlice sú často slienité, pieskovce obsahujú veľké percento vápenatého tmelu, súvislejšie vodné horizonty sa nevytvárajú, pretože pukliny pieskovcov sú vyplnené ílom. Pramene, ktoré sa tu vyskytujú majú malú výdatnosť alebo aj vysychajú. Zrážková voda znásobená svahovitosťou a odlesnením vytvára podmienky pre eróziu. Trvalé plošné výsadby nepôvodných druhov, ktoré by vytvárali významný bariérový prvok, sa na území nenachádzajú. Políčka ornej pôdy sú malé a po určitom čase presúvané na trávnaté porasty. Pred rokom využívaná orná pôda opäť prerastie porastom trávy. Ovocné stromy sa vyskytujú len v malých skupinách a to väčšinou v rámci záhrad pri existujúcej zástavbe rodinných domov a hospodárskych budov. Ovocné sady a chmeľnice sa vo vymedzenom území nenachádzajú.

stresové faktory súvisiace s urbanizáciou a osídlením

Rastliny:

Invázne druhy rastlín:

Tak, ako i inde nájdu sa v Zákamennom aj lokality s výskytom inváznych druhov – zistené - Impatiens glandulifera, Helianthus tuberosus, Telekia speciosa, Fallopia japonica.

Živočíchy:

Na niektorých miestach riešeného územia nastáva kolízia migračných trás živočíchov s komunikáciami  a vzdušným elektrickým vedením. Hlavnou dopravnou osou je cesta druhej triedy II/520, ktorá od križovatky s cestou  tretej triedy II/5206 vedie do Oravskej Lesnej. Pozdĺž cesty sú vybudované zemné odvodňovacie priekopy.

Ďalšou bariérou a nebezpečím z hľadiska ochrany prírody sú vzdušné elektrické vedenia vysokého napätia.

Odkaliská ani oficiálne skládky odpadu sa vo vymedzenom území nenachádzajú. Divoké skládky v okolí vodných tokov predstavujú skôr  riziká v súvislosti s hygienou životného prostredia, znečistením vôd, možných návykov na ľahko dostupnú potravu a šíreniu chorôb.

- Sekundárne stresové javy

zaťaženie prostredia pachom a hlukom

Vzhľadom k umiestneniu vlastnej obce mimo hlavných trás je tu tento vplyv výrazne obmedzený a do úvahy prichádza hluk len z ciest II/520 a III/5206. Pachové zaťaženie môže pochádzať z dvora poľnohospodárskeho družstva najmä pri juhozápadnom  prúdení vetra.

kontaminácia pôdy

Kontaminácia pôdy sa môže vyskytnúť len v lokálnych prípadoch pri individuálnej nedbalosti ľudí.

znečistenie vôd

Patrí sem znečisťovanie brehov vodných tokov, hlavne Zasihlianka a Klinianka, ktoré spôsobujú miestni obyvatelia svojimi negatívnymi návykmi likvidovania odpadov. Takto sú vytvárané výsypky pevného odpadu na brehoch vodných tokov (funkcia spevňovania koryta), ktoré väčšia voda roznesie po celom toku.

znečistenie ovzdušia a poškodenie vegetácie imisiami

Medzi tieto územia patria najmä lesné porasty v katastri obce ovplyvnené diaľkovým prenosom imisií. Poškodenie je vyjadrené zaradením časti lesov do kategórie lesov osobitného určenia z dôvodu imisií.

- Zdroje sekundárnych stresových javov

zdroje znečistenia ovzdušia

Pochádzajú z území mimo katastra aj mimo územia Slovenska.

Plán, prognóza

Návrh opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine:

- Eliminovanie záplav a odvodnenie a oplotenie diaľnice

K momentálne najakútnejším problémom v katastri Liskovej patrí vysporiadanie sa s periodickým zaplavovaním časti obce po dlhšie trvajúcich dažďoch a zime, keď sa voda dostáva do pivníc domov. Takáto situácia sa vyskytuje najmä v dvoch častiach obce – na východnom okraji a v severo-západnej časti obce. Po konzultácii s Povodím Váhu navrhuje obec vybudovanie malej záchytnej nádrže na sever od obce na poľnohospodárskej pôde. Jej funkciou by bolo vyrovnávanie kolísania vodných stavov a v letnom období aj na rekreáciu. Táto nádrž je ekonomicky výhodnejšia ako prípadná nádrž nad východnou časťou obce. Tu by mohlo byť riešením dlhotrvajúcich nepríjemností práve budovanie diaľnice, ktorá sa v tomto mieste zarezáva do terénu. Odvodnenie diaľnice navrhujeme vyviesť až do Váhu a pomôcť tak vyriešiť tento problém. K tomuto technickému riešeniu navrhujeme výsadbu prevažne krovitých drevín pozdĺž poľných ciest v tejto časti katastra o šírke 2-3 metre, ktoré by plnili funkciu zasakovacích pásov. Čiastočné zastúpenie by mali aj vysoké dreviny pre zvýšenie stability svahov ako aj vzhľadu krajiny.

K ďalším ekostabilizačným opatreniam do budúcnosti patrí oplotenie diaľnice s vyvedením plotov pod navrhované viadukty aby sa čím viac zabránilo prechodu vyššej a malej zvere cez diaľnicu.

K opatreniam na zmiernenie negatívneho vplyvu diaľnice na ľudí patrí výstavba protihlukových bariér popri diaľnici.

### - Výsadba líniovej drevinovej vegetácie vo voľnej krajine

Kataster má v niektorých častiach pomerne veľké množstvo nelesnej drevinovej vegetácie. Nová výsadba prichádza do úvahy v oblasti severovýchodne nad obcou, kde má plniť hlavne funkciu zasakovacích pásov pri prívaloch vôd. Výsadba je navrhovaná pozdĺž poľných ciest tu existujúcich v šírke minimálne 3 metre. Vhodná je aj v iných častiach katastra, najmä na medziach a predeloch ornej pôdy a trvalých trávnych porastov a pri niektorých poľných cestách.

Funkcia tejto vegetácie spočíva v rozčlenení väčších plôch poľnohospodárskej pôdy, v krajinotvornom poslaní, v zmierňovaní nárazových vetrov, biologickom pôsobení apod. Na jej priestorové umiestnenie doporučujeme využiť úzky pás popri každej poľnej ceste, ktorý aj tak v súčasnosti nie je z technického hľadiska využitý a využiteľný. Návrh predpokladá výsadbu týchto prvkov hlavne krovitými drevinami a vysoké dreviny (stromy) len na záveternej a severnej strane ciest, na náveternej strane je doporučená výsadba krovitých drevín. Druhové zloženie má byť výhradne z domácich druhov drevín.

### -  Výsadba hygienickej a izolačnej vegetácie

Tieto výsadby sa uplatnia najmä v objekte poľnohospodárskeho dvora v Liskovej. Dvor je z hľadiska stavu zelene zanedbaný a neudržiavaný. Od obytného priestoru ho delí rad vysokých topoľov. Riešenie je potrebné samostatným projektom berúcim do úvahy jednak estetické ale aj hygienické a izolačné vlastnosti zelene, čím by súčasne mohlo dôjsť k redukcii ochranného pásma hospodárskeho dvora. Výsadba by mala pozostávať z druhov odolných voči znečisteniu životného prostredia, nadpriemerných produkciou fytoncídov, ktoré sú domácej proveniencie. Z vhodných druhov možno spomenúť: breza bradavičnatá (Betula verrucosa), Jelša sivá (Alnus incana), jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia), jaseň štíhly (Fraxinus excelsior), dub zimný (Quercus robur), javor horský (Acer pseudoplatanus), brest horský (Ulmus glabra), lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos), borovica sosna (Pinus silvestris), smrek obyčajný (Picea abies) ai. Z krovitých drevín sú to: baza čierna (Sambucus nigra), kalina obyčajná (Viburnum lantana), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), lieska obyčajná (Corylus avellana), svíb červený (Swida sanguinea), vtáčí zob (Ligustrum vulgare) ai.

### - Návrh riešenia koncepcie systému vegetácie v intraviláne

Vegetáciu intravilánu možno na účely územného plánu členiť na verejnú, čiastočne prístupnú a neprístupnú. Verejná vegetácia v intraviláne je zastúpená len v menšej miere. Významnou plochou je cintorín, ktorý je obkolesený stromoradím zo smreka, smrekovca, jaseňa. V blízkosti kostola sa nachádzajú viaceré jedince smreka obyčajného a pichľavého, tuje západnej. Miesto je upravené a vidno starostlivosť o túto plochu. Ďalšia významnejšia plocha je pri škole a kultúrnom dome v strede obce, kde nájdeme jedince brezy, smreka pichľavého, tuje, topoľa. Okolie futbalového štadióna je porastené stromoradím topoľov vysokého vzrastu tvoriacim výraznú kulisu tomuto priestoru. Stromoradie topoľov delí taktiež priestor hospodárskeho dvora družstva od obytnej časti obce. Ojedinelé prvky vyššej zelene možno badať sporadicky na rôznych častiach obce prevažne v súkromných záhradách a pozemkoch.

Z hľadiska koncepcie systému verejnej zelene v obci treba konštatovať, že možnosti sú značne obmedzené a ťažiskovými plochami sú vyššie vymenované priestory. Priestor okolo futbalového ihriska zahrňuje viaceré športoviská a je oplotený nepekným plotom z vlnitého plechu. Navrhujeme alternatívne tento plot vymeniť za priehľadný a zvnútra vysadiť hustý živý plot, alebo ako oplotenie použiť len živý plot. Takáto úprava by mala podstatne spríjemniť vnímanie tohoto priestoru pre domácich obyvateľov ako aj hostí.

Čiastočne prístupná zeleň (kostol, škola..) je v správe adresovateľnej skupiny ľudí a jej stav je väčšinou vyhovujúci, dá sa však navrhnúť detailné riešenie každej lokality menším samostatným projektom.

Z neprístupnej zelene treba spomenúť plochy predzáhradok, ktoré sú akousi vizitkou obyvateľov obce. Tu sa žiada podporiť zastúpenie okrasných drevín a kvetov voči úžitkovým rastlinám.

#### A.2.13.3. Zásady vymedzenia hraníc zastavaného územia obce, návrh opatrení na zachovanie a obnovenie krajinno-estetických hodnôt územia (zásady priestorového rozvoja obce)

V súčasnosti je zastavané územie obce Lisková legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. V územnom pláne obce Lisková  navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce je výsledkom požiadaviek objednávateľa územného plánu, výsledkom dodržania platných zákonov a predpisov, ktoré sa tákajú územnoplánovacej činnosti a výsledkom prerokovania konceptu územného plánu obce Lisková. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu.

#### A.2.13.4. Zložky životného prostredia

VODA

Vytvára vo svojich rôznych formách podmienky existencie ekosystémov a pre život organizmov na Zemi. Povrchové a podzemné vody na území Slovenskej republiky, ako je zakotvené v Ústave SR, sú národným bohatstvom. V súlade so zásadami Európskej vodnej charty a potrebami ich treba chrániť, regulovať s regenoerovať tým zodpovednejšie, čím intenzívnejšie sa využívajú. Aktívna ocrana vôd, tak po stránke kvalitatívnej a kvantitatívnej, vyplýva priamo zo zákona č. 138/1973 Zb. o vodách v znení neskorších predpisov.

Pre hospodárenie v pásmach hygienickej ochrany vodných zdrojov platia nasledovné pravidlá: PHO I. stupňa musí byť oplotené a platí tu najprísnejší režim ochrany. PHO II. stupňa je označené tabuľami a zakazuje sa tu vykonávať holoruby, postreky voči škodcom, opravy techniky, ťažba dreva a približovanie dreva sa smie vykonávať len v čase vegetačného pokoja, za sucha a v zime. Hnojenie je obmedzené na max. 200 kg na ha NPK, zakázané je košarovanie, zriaďovanie silážnych jám, hnojísk a vykonávanie rekultivácií.

OVZDUŠIE

Tuhé a plynné emisie patria medzi najzávažnejšie škodliviny, ohrozujúce životné prostredie. Ich nebezpečenstvo spočíva nielen v produkovanom množstve a chemickom zložení, ale aj vo veľkom plošnom dosahu ohrozenia a najmä v tom, že prispievajú k zvyšovaniu skleníkového efektu a prípadným ohrozovaním ochrannej ozónovej vrstvy, môžu priamo ovplyvňovať podmienky života na Zemi.

Pri vychádzaní z komplexnej  analýzy súčasného stavu  boli v Rozpracovaní stratégie, zásad a priorít štátnej enviromentálnej politiky na podmienky rezortu výstavby a verejných prác stanovené v roku 1976 strategické ciele v oblasti ochrany ovzdušia.

Základný legislatívny rámec pre tuhé a plynné emisie, respektíve pre ochranu ovzdušia vytvára zákon č. 31/1995 Z.z., ktorý je úplným znením zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimo látkami, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom  č. 212/1992 Zb. a zákonom NR SR  č. 148/1994 Z.z. Ďalšie upresnenie  niektorých pojmov uvádza zákon SR č. 256/1995 Z.z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon SNR č. 134/1992 ZB. o štátnej správe ochrany ovzdušia v znení zákona NR SR č. 148/1994 Z.z.

V zmysle uvedených zákonov sú znečisťujúcimi látkami tuhé, kvapalné a plynné látky, ktoré priamo alebo po chemickej alebo fyzikálnej zmene v ovzduší, alebo po spolupôsobení s inou látkou nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie a tým ohrozujú a poškodzujú zdravie ľudí alebo ostatných organizmov, zhoršujú životné prostredie, nadmerne ho obťažujú alebo poškodzjú majetok.

Orgány ochrany ovzdušia a rozsah ich pôsobnosti stanovuje zákon č. 32/1995 Z.z. Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia sú:	- Ministerstvo životného prostredia SR,

- Slovenská inšpekcia životného prostredia,

- Úrady životného prostredia a

obce

Obce dávajú súhlas na pvoľovanie stavieb malých zdrojov znečisťovania, kontroluje prevádzku, ukladá pokuty apod.

PODA  A  BIOTA

Je súčasťou poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu, je veľmi významnou a nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. V Európskej charte o pôde, prijatej Radou Európy v roku 1972, je pôda považovaná za jedno z najvzácnejších bohatstiev ľudstva, ktoré umožňujú rastlinám, zvieratám a človeku (BIOTE)žiť na Zemi. V dokumente sa zdôrazňuje , že pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj, ktorý musí byť chránený proti poškodeniu poľnohospodárskou činnosťou, eróziou, znečistením a degradáciou.

Ochranu poľ. pôdy zabezpečuje Zákon č. 220/2004 Zb. o ochrane poľnohospodárskej pôdy. Hospodárenie lesov bude sa rozvíjať podľa Zákona NR SR  č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a platných  predpisov o hospodárení v lesoch.

A.2.13.5. Faktory negatívne ovplyvňujúce životné prostredie

HLUK

Zvuk, ktorý človek vníma ako rušivý nepríjemný pocit sa nazýva hlukom. Podľa poznatkov zdravotníctva hluková hladina 65 dB predstavuje hranicu, od ktorej začína byť negatívne ovplyvňuovaný vegetatívny nervový systém.

Negatívne ovplyvňovanie kvality životného prostredia nadmerným hlukom je špecifickým problémom najmä veľkých sídelných aglomerácií. Nadmerný hluk spolu s kvalitou ovzdušia, produkciou a nakladaním s odpadmi patrí k najväčším problémom ovplyvňujúcim kvalitu životného prostredia.Problematikou zaťaženia obyvateľstva Slovenskej republiky hlukom sa zaoberá Štátny zdravotný ústav SR.

V zmysle vyhlášky MZ SSR č. 14/1997 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií sú organizácie a občania povinní  vykonávať opatrenia na zníženie hluku a vibrácií a starať sa o to, aby pracovníci a ostatní občania boli len v najmenšej možnej miere vystavení hluku a vibráciám. Musia najmä zabezpečovať , aby sa neprekračovali najvyššie prípustné hodnoty hluku a vibrácií určené vo vyhláške.

V územnom pláne obce Bobrov  sa všetci perspektívni výrobcovia hluku sústredení na územie priemyselnej zóny, ktorá sa nachádza západne od zastavaného územia obce v dostatočnej vzdialenosti od obytných častí obce.

PRÍRODNÁ  RADIOAKTIVITA

Patrí medzi rizikové faktory odvodené od prírodných činiteľov .U človeka rozdeľujeme účinky žiarenia na somatické, ktoré poškodzujú iba ožiarenie jednotlivca a genetické, ktoré postihujú potomkov v dôsledku mutácií génov postihnutých rodičov. Podobné účinky má rádioaktívne žiarenie aj na iné organizmy. Zdroje prírodného žiarenia podľa pôvodu rozdeľujeme na

- kozmické,

- Gama žiarenie,

- prírodné rádionuklidy obsiahnuté v ľudskom tele,

- kontaminácia potravín,

- radónové riziko.

Údaje o radiačnej situácii na území SR sú zhromažďované a vyhodnocované v Slovenskom ústredí radiačnej monitorovacej siete (SÚRMS).

Miera radónového rizika v jednotlivých obladtiach Slovenska je determinovaná ich geologickou a štruktúrno-tektonickou stavbou.  Oblasť riešeného územia obce Breza nevykazuje ohrozujúce množstvá radónu.

### A.2.14. Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov

V riešenom území sa nenachádza chránené ložiskové územia ani prieskumné územia pre ťažbu nerastných surovín.

### A.2.15. Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu,

Východiskový stav

V riešenom území sa nachádzajú nasledovné územia ochrany prírody:

- európske chránené územia

V území katastra sa nachádza európske chránené územie Choč SKUEV0305, ktoré sa prakticky územne kryje s NPR Choč. Dôvodom ochrany je ochrana biotopov európskeho významu: Horské kosné lúky (6520), Karbonátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8210), Karbonátové skalné sutiny alpínskeho až montánneho stupňa (8120), Horské smrekové lesy (9410), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Vápnomilné bukové lesy (9150), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Nesprístupnené jaskynné útvary (8310), Kosodrevina (4070) a druhov európskeho významu: črievičník papučkový (Cypripedium calceolus), poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), klinček lesklý (Dianthus nitidus), kunka žltobruchá (Bombina variegata), rys ostrovid (Lynx lynx), vydra riečna (Lutra lutra), medveď hnedý (Ursus arctos), vlk dravý (Canis lupus), netopier obyčajný (Myotis myotis) a uchaňa čierna (Barbastella barbastellus).

- územná ochrana prírody

V južnej časti katastra od štátnej cesty I/18 prebieha hranica súčasného ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry.

Na sever od Váhu ponad obec prebieha návrh ochranného pásma Národného parku Chočské vrchy a jeho vlastné územie má prebiehať upätím Chočských vrchov.

V Chočských vrchoch je v súčasnosti vyhlásená Národná prírodná rezervácia Choč. Dôvodmi ochrany sú osobitosti a zvláštnosti tektonicko-geomorfologického vývoja, vplyvu podložia klímy v závislosti od nadmorskej výšky. Osobitný vedecký a kultúrny význam má hojné zastúpenie vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. Územie je využiteľné pre vedecký výskum, študijné ciele, turistiku aj kultúru.

V chránenom území sú platné ochranné podmienky piateho stupňa ochrany podľa zákona ochrane prírody a krajiny.

Národnou prírodnou pamiatkou je Liskovská jaskyňa nachádzajúca sa v lokalite Mních. Jaskyňa je vytvorená vo vápencovej kryhe vystupujúcej z flyšových hornín Liptovskej kotliny. Cieľom ochrany jaskyne je zachovať jej najpôvodnejší stav. Význam spočíva v jej geomorfologických, archeologických a paleontologických hodnotách. Ochranné pásmo jaskyne bolo vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Žiline  č. 5/2003 z 29.10.2003. V jaskyni ako i v jej ochrannom pásme platí osobitný režim ochrany vymedzený §24 zákona ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a nevzťahujú sa na ňu stupne ochrany iných druhov chránených území.

Severne tesne nad obcou sa nachádza prírodná rezervácia Mohylky. Výmera je 0.7481 ha. Hlavným motívom ochrany je paleontologická stránka lokality. V rezervácii platí 4. stupeň ochrany podľa vyhlášky KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004.

Vo východnej časti katastra pri rieke Váh do riešeného územia čiastočne zasahuje prírodná rezervácia Ivachnovský luh. Stupeň pôvodnosti a zachovanosti územia je vysoký. Dôvodom ochrany bolo zachovanie fragmentu lužného lesa v jednej z najsevernejších oblastí Slovenska.

Pri ceste spájajúcej Likavku a Liskovú sa nachádza v západnej časti katastra prírodná pamiatka Skalná päsť. Jedná sa o skalný útvar s výškou 6m, šírkou v hornej časti 4.5 m a v spodnej 2.5 m. Skalná päsť sa nachádza na styku chočskej jednotky mezozoika s karpatským paleogénom. Skala vznikla pravdepodobne rozmodelovaním vápencov spôsobeným intenzívnym vplyvom rôznorodých eróznych činiteľov.

Pri tej istej ceste ale východne za obcou v smere na Liptovskú Teplú bol vyhlásený chránený strom jedinca lipy malolistej.

- chránené druhy (druhová ochrana)

Chránené druhy rastlín aj živočíchov možno nájsť na viacerých miestach katastra. Pre ich ochranu je dôležitá osveta príslušných orgánov ako aj vzdelanostná úroveň obyvateľstva. Zo živočíchov je kataster bohatý na možnosti hniezdenia vtákov, vyskytujú sa tu aj chránené obojživelníky, plazy a cicavce a iné skupiny fauny.

- ochrana drevín

V rámci katastra sa nenachádzajú chránené stromy ako kategória zákona o ochrane prírody a krajiny. Platí tu ale všeobecná ochrana drevín rastúcich mimo les dosahujúcich potrebné parametre, ktorá vyplýva takisto z uvedeného zákona.

### A.2.16. Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy  na nepoľnohospodárske účely

Návrh  ÚPN obce Lisková – Zábery poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zábery - je spracovaná v textovej, tabuľkovej  a výkresovej časti v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245&ú2003 &&z.z. o intergrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a Spoločných metodických usmernení pre  spracovanie záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné nepoľnohospodárske účely.

Základné východiskové podklady:

- komplexný urbanistický návrh

- prieskumy a rozbory

- BPEJ, prevzaté z Pozemkového úradu v Ružomberku

- hranice zastavaného územia k 1.1.1990

- mapový podklad v M 1: 2 000

- súpis parciel a užívateľov

- údaje Katastrálneho úradu v Ružomberku

- Zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z.z.

- Zákon č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevenciia kontrole znečisťovania životného prostredia.

2.16.1. Zdôvodnenie navrhovaného urbanistického riešenia

V rámci ÚPN obce Lisková okrem využitia voľných  plôch v súčasnosti zastavanom území obce, uvažuje sa  o riešení rozvoja obce aj mimo zastavané území.

Potrebný záber pre rozšírenie IBV, rekreácie a ostatných plôch vyplýva z predpokladaného demografického  rozvoja, ktorý bude súvisieť s rozvojom obce, rozvojom rekreácie, cestovného ruchu,  agroturistiky a ekologicky nezávadnej výroby v Liskovej a jej okolí.

Využitie poľnohospodárskej pôdy bude do značnej miery podmienené vlastníkmi pôdy a solventnosťou občanov.

2.16.2. Zhodnotenie prírodných podmienok

Z geomorfologického hľadiska patrí riešené územie do fatransko-tatranskej oblasti, jeho južná časť do celku Podtatranská kotlina, podcelku Liptovská kotlina a oddielov Liptovské nivy, Chočské podhorie a Ľubeľská pahorkatina. Severná časť katastra patrí do celku Chočské vrchy a podcelku Choč.

V území možno rozoznať nasledovné tvary reliéfu: poriečne nivy, morfologicky výrazné stráne na tektonických poruchách, zosuvy, nerozlíšené proluviálne kužele a hlboké doliny bez nivy alebo so slabo vyvinutou nivou.

Výškové rozpätie katastra je od 480 (Váh) do 1486 (Zadný Choč) m nad morom.

Geologický podklad tvorí v časti Ľubeľskej pahorkatiny vrchný a spodný eocén s flyšovými vývojmi s premenlivým obsahom pieskovcov, ílovcov a slieňovcov. V nive Váhu sú podkladom fluviálne štrkopieskové terasy mindelské, günské a risské. V Chočských vrchoch je podkladom stredný trias s bielymi a svetlosivými vápencami, vápencovo-slieňovcovými vývojmi vnútrokarpatskými a jura - vrchný trias s tmavými bridlicami, vápencami a silicitmi.

Z pedologického hľadiska prevládajú v Chočských vrchoch rendziny s typmi hnedými, vylúhovanými, sutinovými a typickými. Nájdu sa tu aj pararendziny a sprievodné hnedozeme na polygenetických hlinách. Popri Váhu sú to prevažne nivné pôdy karbonátové a sprievodné nivné pôdy glejové na karbonátových sedimentoch. Južne od Váhu sa nachádzajú najmä illimerizované pôdy oglejené so sprievodnými pseudoglejmi a lokálnymi hnedými pôdami. V ostatnej pahorkatinnej časti katastra sú zastúpené hnedé pôdy oglejené so sprievodnými pseudoglejmi a hnedé pôdy nasýtené s lokálnymi glejmi.

Pôdy vo Vážskej nive sú prevažne hlinito-piesočnaté, v pahorkatinovej časti katastra ílovito-hlinité a v časti Chočských vrchov najmä hlinité.

Najnižšia časť územia okolo rieky Váh patrí do klimatickej oblasti mierne teplej, okrsku mierne teplého, vlhkého s chladnou alebo studenou zimou a s teplotou v januári pod -3º C. Ostatná časť katastra patrí do chladnej klimatickej oblasti - pahorkatiny do mierne chladného okrsku a Chočské vrchy do chladného horského okrsku.

Z hydrologického hľadiska patrí riešené územie do stredohorskej oblasti so snehovo-dažďovým typom režimu odtoku. Vysokú vodnosť dosahujú toky v marci a apríli s najvyšším prietokom v apríli a najnižším v januári - februári a septembri - októbri.

Územie patrí do dvoch hydrogeologických rajónov QP 016 - paleogén a kvartér západnej a strednej časti Liptovskej kotliny a M019 mezozoikum západnej časti Chočských vrchov. Využiteľné zásoby podzemných vôd sa pohybujú od 0.2 do 10 ls-1km-2.

Podľa fytogeografického členenia patrí riešené územie do oblasti západokarpatskej kveteny (Carpaticum occidentale) obvodu flóry vnútrokarpatských kotlín (Intercarpaticum), okresu Podtatranské kotliny - Liptovská kotlina a obvodu flóry vysokých (centrálnych Karpát) (Eucarpaticum), okresu Chočské vrchy.

Riešené územie patrí do živočíšneho regiónu Západných Karpát, vonkajšieho obvodu - podtatranský okrsok a vnútorného obvodu - centrálny vysokotatranský okrsok.

2.16.3. Štruktúra územia

Z údajov Katastrálneho úradu v Ružomberku v katastrálnom území obce Lisková v roku 2005 nasledovná

Identifikačný znak, názov

Úhrnné hodnoty druhov pozemkov (ÚPN-O Lisková)entifikačný znak, názov

| Katastrálne územie /KÚ/Lisková | č. 832871 |
| --- | --- |
| Počet parciel k 31.1.1997 | 2512 |
| Držitelia a nájomníci | 793 |
| Pôvodné nehnuteľnosti | 452 |
| Vlastníci | 2283 |

| Druh pozemku | Výmera (ha) | Zastúpenie (%) |
| --- | --- | --- |
| orná pôda | 474.7236 | 29.77 |
| záhrady | 24.9576 | 1.56 |
| TTP | 309.5756 | 19.41 |
| Poľnohospodárska pôda | 809.2568 | 50.74 |
| lesné pozemky | 559.7837 | 35.11 |
| vodné plochy | 34.3583 | 2.15 |
| zastavané plochy | 152.3143 | 9.55 |
| ostatné plochy | 38.8934 | 2.44 |
| CELKOM | 1594.6065 | 100.00 |

Z uvedeného vyplývajú nasledovné ukazovatele:

- Podľa ÚHDP bolo v katastri k 31.5.2000  819.2568 ha poľnohospodárskej pôdy, z čoho je 474.7236 ha ornej pôdy, 24.9576 ha záhrad a 309.5756 ha trvalých trávnych porastov. Podiel poľnohospodárskej pôdy k výmere katastra je 50.74 % a stupeň zornenia je 58.66 %. Najlepšou bonitou v katastri je bonita 5.

Značná časť poľnohospodárskej krajiny územia katastra Liskovej bola zasiahnutá investičnými opatreniami do pôdy. Ich realizácia sa datuje do rokov 1969 až 1977 a jedná sa o odvodnenia.

2.16.4. Kvalita poľnohospodárskej pôdy

Podkladom pre kategorizáciu poľnohospárskych pôd pre účely  ich optimálneho využívania boli mapy bonitovaných  pôdnoekologických jednotiek, na ktoré je viazané štátne  cenenie pôdy aj výška odvodov za odňatie pôd z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.

V    riešenom území sa nachádzajú nasledovné inžiniersko-geologické rajóny:

- Rajón karbonátových a klastických  hornín (Sk)

- Rajón vápencových hornín (Sv)

- Rajón  ílovcovo-prachovcových hornín  (Si)

- Rajón  deluviálnych sedimentov  (D)

- Rajón  náplavov terasovitých  stupňov (T)

- Rajón údolných riečnych náplavov (F)

- V rajóne flyšoidných hornín (Sf)

- Rajón zlepencových hornín (Sz)

- Rajón dolomitických hornín (Sd)

- Rajón  ílovcovo-vápencových  hornín  (Ss)

Druhy pôd v katastri sú charakterizované nasledujúcimi  BPEJ. Na území územia, ktoré navrhujeme urbanizovať sú evidované nasledovné BPEJ :

0802002 - 80201	bonita   6

0802005 - 80201	bonita   7

0802012 - 80201	bonita   7

0811045 - 81103	bonita   6

0814061- 81401	bonita   7

0814062 - 81401	bonita   7

0887213 - 88701	bonita   7

0887413 - 88702	bonita   7

0990463 - 99001   bonita   8

0990683 - 99201   bonita   9

Najlepšou bonitou v katastri je bonita  6.

Osobitne chránenou pôdou v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy je pôda prvých troch bonít  chránená. Najlepšou bonitou v katastri je bonita 5 a teda kataster nemá chránenú poľnohospodársku pôdu.

Na základe požiadavky sústrediť výstavbu a nerozptylovať ju v rámci katastra, navrhujeme v návrhovom období výstavby využiť v maximálnej miere voľné nezastavané preluky a vo výhľadovom období realizovať aktivity mimo hraníc zastavaného územia k 1. 1. 1990.

2.16.5. Vyhodnotenie záberov plôch poľnohospodárskej pôdy, dotknutých urbanistickým riešením ÚPN-obce Lisková

Zábery poľnohospodárskej pôdy je vyhodnocovaný v súlade s Metodickými pokynmi na ochranu PP. Zabrané lokality boli  merané z digitálneho mapového podkladu, ktorý spracovateľovi poskytol objednávateľ. Podrobná špecifikácia jednotlivých lokalít je vo výkrese č. 7 v mierke 1:5000 a v tabuľkovej časti.

Pre rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v rámci  zastavaného územia a  v rámci rozšírenia zastavaného územia sa predpokladá do roku 2040

záber 22,3362 ha poľnohospodárskej pôdy,

z čoho je v zastavanom území 15,2640 ha a  mimo zastavaného územia  7,0722 ha. Poľnohospodárska pôda mimo zastavaného územia tvorí plochu 6,8401 ha. Ide  o záber plôch na dostavbu prelúk, výstavbu IBV, dobudovanie občianskej vybavenosti, dobudovanie športových  a rekreačných plôch v obci, komunikácii a technickej  vybavenosti.

Plochu záberov viď. Tabuľka J2 – Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde  (Tabuľková časť).

### A.2.17. Vyhodnotenie perspektívneho použitia lesnej pôdy na  iné účely

Zábery lesnej pôdy v katastri obce Lisková sú navrhované pre vysporiadanie pozemkov pod chatami umiestnenými na lesnom pôdnom fonde. Z tohto dôvodu sa jedná o trvalé vyňatie z lesnej pôdy.

Celková suma odvodov za trvalé vyňatie pozemkov z LPF je 428 077 Sk.

Tabuľka č. 1: Údaje pre lesné porasty:

| Porast | cieľové dreviny | zastúpenie | bonita nová/stará | zásoba na ha v rubnej dobe (vyhláška 608/92, príl.9, tab.III.) | základná cena pôdy SKK/ha (drevina, bonita vyhláška 608/92, príl.9, tab.I.) | priem zasoby podla ciel. zastup. | priemerná cena/ha (pre cieľové zastúpenie) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 293a | sm | 64 | 22/4 | 614 | 51000 | 524.36 | 38832 |
|  | bo | 36 | 20/5 | 365 | 17200 |  |  |
| 293b | bo | 100 | 20/5 | 365 | 17200 | 365 | 17200 |
| 288a | bo | 100 | 20/5 | 365 | 17200 | 365 | 17200 |
| 288b | bo | 100 | 24/3 | 450 | 24300 | 450 | 24300 |
| 288c | bo | 65 | 20/5 | 365 | 17200 | 428.7 | 22100 |
|  | sm | 35 | 20/5 | 547 | 31200 |  |  |
| 277d | sm | 90 | 28/2 | 747 | 61300 | 733.4 | 59445 |
|  | jh | 5 | 22/3 | 568 | 35600 |  |  |
|  | js | 5 | 24/1 | 654 | 49900 |  |  |
| 266a | bo | 90 | 12/9 | 184 | 3000 | 198.4 | 3580 |
|  | sm | 10 | 12/9 | 328 | 8800 |  |  |
| 266b | bo | 90 | 28/1 | 519 | 36900 | 541.8 | 39340 |
|  | sm | 10 | 28/2 | 747 | 61300 |  |  |
| 274 | sm | 70 | 22/4 | 614 | 40500 | 532.3 | 31170 |
|  | bo | 20 | 16/7 | 280 | 3000 |  |  |
|  | jd | 10 | 20/6 | 465 | 22200 |  |  |
| 275a | sm | 60 | 26/3 | 682 | 51000 | 589.2 | 40320 |
|  | bo | 40 | 24/3 | 450 | 24300 |  |  |
| 275b | bo | 45 | 28/1 | 519 | 36900 | 541.2 | 54145 |
|  | sc | 30 | 26/2 | 485 | 73000 |  |  |
|  | sm | 20 | 32/1 | 773 | 72200 |  |  |
|  | jls | 5 | 14/5 | 151 | 24000 |  |  |
| 281 | sm | 70 | 20/5 | 547 | 31200 | 479.35 | 24160 |
|  | bo | 25 | 18/7 | 280 | 3000 |  |  |
|  | jd | 5 | 20/5 | 529 | 31400 |  |  |
| 282c | sm | 80 | 28/2 | 747 | 61300 | 694.6 | 63640 |
|  | sc | 20 | 26/2 | 485 | 73000 |  |  |
| 276b | sm | 80 | 24/4 | 614 | 40500 | 564.2 | 34740 |
|  | bo | 20 | 20/5 | 365 | 11700 |  |  |
| 241 | sm | 65 | 26/3 | 682 | 51000 | 638.45 | 59920 |
|  | sc | 25 | 28/1 | 519 | 88600 |  |  |
|  | bk | 5 | 24/1 | 654 | 41000 |  |  |
|  | jh | 5 | 24/1 | 654 | 51400 |  |  |

Plochu záberov lesnej pôdy - viď. Tabuľka J3  (Tabuľková časť).

### A.2.18. Návrh záväznej časti

V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení Zákona č. 237/2000 Z.z. súčasťou územného plánu je záväzná časť. Záväzná časť Územného plánu obce Lisková obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného využitia územia vyjadrené vo forme regulatívov, obsahujúcich záväzné pravidlá, ktoré stanovujú opatrenia v území, určujú podmienky využitia územia a umiestňovania stavieb.

Územný plán obce Lisková dokumentuje predstavu formulovania hmotovo - priestorovej  štruktúry jednotlivých komplexných jednotiek katastrálneho územia obce, zásad  funkčného  využitia, charakteru urbanistickej kompozície, dotváranie jednotlivých priestorov a spolupôsobenie prírodných faktorov v súlade so zadaním.

Prírodno-ekologický potenciál mikropriestoru obce Liskováho  dáva predpoklady pre optimálne fungovanie obce s veľkosťou do 3 100  trvalých obyvateľov s ubytovacou  možnosťou ubytovania  do 462  lôžok,  s návštevnosťou  500 návštevníkov v zime a v lete 500 návštevníkov.

Základné údaje o katastrálnom území obce Lisková:

### Identifikačný znak, názov

| Katastrálne územie /KÚ/Lisková | č. 832871 |
| --- | --- |
| Počet parciel k 31.1.1997 | 2512 |
| Držitelia a nájomci | 793 |
| Pôvodné nehnuteľnosti | 452 |
| Vlastníci | 2283 |

#### Návrh organizácie KÚ obce Lisková, a % zostupenie

|  | Východiskový Stav/2000/ | Plán | Prognóza |
| --- | --- | --- | --- |
| katastrálne územie | 1594.6065 ha | 1594.6065 ha | 1594.6065 ha |
| zastavané územie/ intravilán/ | 152.3143 ha | 158.8638 ha | 159.3865 ha |
| % | 9.55 % | 9,96 % | 9,996 % |
| ostatné územie KÚ | 1442.2922ha | 1435.2200 ha | 1428.0422ha |
| % | 90.44 % | 90,04 % | 90,004 % |

Prognózovaný vývoj obyvateľov , domov a bytov v obci Lisková do 2040

| Rok | 2001 | 2020 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet obyvateľov | 2126 | 2126 + 458 = 2 584 | 2126 + 458 + 284 = 2868 |
| Počet domov | 713 | 713 + 135 = 884 | 884 + 81= 965 |
| Počet bytov | 661 | 661+ 131= 792 | 792+ 81 = 873 |
| Obývanosť/obyv/byt/ | 3,30 | 3,50 | 3,50 |

#### 2.18.1. Zásady a regulatívy priestorového využívania celého riešeného územia

#### I. Katastrálne územie obce

je zložené zo zastavaného územia obce a ostatného územia obce. Ostatné územia katastra obce predstavuje plocha medzi hranicou zastavaného územia a hranicou katastrálneho územia obce. Obidve územia sú nerozlučne zviazané a ovplyvňované. Prírodný charakter ostatného územia je v protiklade s antropologickou činnosťou človeka v zastavanom území. Územný plán, založený na princípe optimalizácie možností viacfunkčného krajinného potenciálu, zmierňuje tieto protiklady. Dbá na zachovanie  ekologickej stability riešeného územia, diverzibility prírodných prvkov.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov katastrálneho územia obce Lisková bolo rozdelené na 37 regulovaných zón (A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, C, D1, D2, D3, D4, D5, D6, E, F1, F2, F3, F4, F5, G1, G2, G3, G4, H, I, J, K.

Vymedzenie regulovaných  zón vychádzalo z platných legislatívnych noriem všeobecného a odvetvového charakteru, podrobnej prehliadky terénu, úradných rozhodnutí a požiadaviek zo strany obstarávateľa. Výsledok je pokusom o zladenie niekedy protichodných tendencií v nárokoch na územie, ktoré boli prerokované vo fáze riešenia za pozvania zainteresovaných strán. Cieľom a účelom návrhovej mapy je okrem funkčného a priestorového usporiadania katastrálneho územia aj podľa možnosti čím názornejšie zobrazenie limitov a regulatívov, ktoré sú presne vztiahnuté na územia jednotlivých zón. Navrhované zóny sa svojím poslaním, funkciami, limitmi a regulatívmi neopakujú, sú jedinečné, i keď nie sú vždy priestorovo prepojené. Príslušnosť k zónam je graficky znázornená rovnakým druhom farby, niekedy boli použité aj odtiene. Takýto systém zobrazenia informácií by mal pomôcť v rýchlejšej a presnejšej orientácii v rámci rozhodovania obecnej samosprávy.

Katastrálne územie bolo rozdelené bez zbytku. Rozdelenie katastrálneho územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto zónam sú zdokumentované na výkrese č. 7 Funkčné a priestorové usporiadanie katastrálneho územia v M 1:10 000.

#### II. Zastavané územie obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Lisková  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude  navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu.

Pri riešení návrhu funkčného a priestorového usporiadania územia sme vychádzali zo súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá je odrazom dlhodobého hospodárenia v krajine a pravdivo odráža vzťah človeka k nej. Ďalším východiskom boli rôzne odvetvové záujmy ako je ochrana prírody, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, výroba, poľnohospodárstvo, rekreácia a cestovný ruch.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov urbanizovaného územia – zastavaného  územia obce Lisková bolo rozdelené na 37 regulovaných priestorov (regulovaná zóna G1, G2, G3, G4, H, I, J, K).

Rozdelenie zastavaného územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto regulovaným priestorom sú zdokumentované na výkrese č.  2, 2a,  3, 3a, 4, 4a  -  v M 1:2 000.

#### 2.18.2. Zásady a regulatívy funkčného využívania celého riešeného územia

#### I. Katastrálne územie obce

Pri riešení návrhu funkčného a priestorového usporiadania katastrálneho územia sme vychádzali zo súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá je odrazom dlhodobého hospodárenia v krajine a pravdivo odráža vzťah človeka k nej. Ďalším východiskom boli rôzne odvetvové záujmy ako je ochrana prírody, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, urbanizmus, rekreácia a cestovný ruch. Dôraz bol v tejto časti územného plánu kladený na hľadiská ochrany prírody, z ktorých vyplynulo aj navrhovanie nových prvkov územného systému ekologickej stability. Navrhované boli miestne biocentrá, biokoridory a interakčné prvky.

Riešenie  - výkres č. 7 - pozostáva z kombinácie skupinových a individuálnych kritérií, na základe ktorých boli vytvorené jedinečné kombinácie faktorov. Jedna komplexná jednotka teda znamená jednu kombináciu faktorov, pričom samozrejme sa v danom priestore môže ľubovoľný počet krát opakovať.

Pre praktické účely a pre zjednodušenie výstupu je vytvorená mapa zvýrazňujúca najdôležitejšie miesta v katastri z ekologického hľadiska. Je to forma mapy – výkres č. 5 - kde sú vyznačené biocentrá, biokoridory a interakčné prvky v území. Uvedené plochy tvoria základ ekologickej stability krajiny v riešenom území a významnejšie zasahovanie do nich musí byť konzultované s príslušným orgánom ochrany prírody a krajiny.

Návrh  funkčného a priestorového usporiadania KATASTRÁLNEHO územia OBCE LISKOVÁ

- REGULOVANÉ ZÓNY:

##### A1 (NPR Choč, nadregionálne biocentrum Choč, ochranné lesy, návrh NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

- ochrany prírody (stupeň 5) – národná prírodná rezervácia

- ochrana lesného pôdneho fondu

- lesoochranná (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach)

- protierózna

- biocentrum nadregionálneho významu

- vedecká, študijná, kultúrna

navrhované:

- národný park Chočské vrchy

Limity:

- pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; hojné zastúpenie vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov; zvláštnosti v stavbe reliéfu

pre ochranu lesného pôdneho fondu - zaradenie porastov do ochranných lesov podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.,

pre pôdoochrannú a protieróznu funkciu - pokryv územia porastami

pre funkciu biocentra - prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev

pre vedeckú a študijnú funkciu - zvláštnosti tektonicko-geomorfologického vývoja, vplyvu podložia klímy v závislosti od nadmorskej výšky

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 5.stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.;

pre protieróznu funkciu - zachovanie rastlinného krytu, zákaz narušovania vegetačného a pôdneho krytu

pre ochranu lesného pôdneho fondu - nezaberať pôdu na iný  účel ako lesné porasty

pre funkciu biocentra - chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území a dodržať dlhodobé ciele ochrany

pre ochranu lesa - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, nepretržitou obnovnou dobou, výberkovým spôsobom hospodárenia s formou jednotlivý a účelový výber, obnovným a cieľovým druhovým zložením, nutné je dodržiavanie hygieny porastov

A2 (NPP Liskovská jaskyňa, miestne biocentrum Mních, ochranné lesy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (§24 zák.543/2002) – národná prírodná pamiatka (geomorfologické hodnoty)

ochrana lesného pôdneho fondu

lesoochranná (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach)

protierózna

biocentrum miestneho významu

kultúrna (archeologické a paleontologické hodnoty)

Limity:

pre ochranu prírody – splnenie kritérií pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre ochranu lesného pôdneho fondu - zaradenie porastov do ochranných lesov podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.,

pre pôdoochrannú a protieróznu funkciu - pokryv územia porastami

pre funkciu biocentra - prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev

pre kultúrnu funkciu – archeologické a paleontologické nálezy v jaskyni

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti regulatívy §24 podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; neničiť, nelámať a nevynášať kvapľovú výzdobu v jaskyni; vstupovať len na základe povolenia krajského úradu, odboru ochrany prírody

pre ochranu lesného pôdneho fondu - nezaberať pôdu na iný  účel ako lesné porasty

pre funkciu biocentra - chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území

pre ochranu lesa - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, nepretržitou obnovnou dobou, výberkovým spôsobom hospodárenia s formou jednotlivý a účelový výber, obnovným a cieľovým druhovým zložením, nutné je dodržiavanie hygieny porastov

pre kultúrnu funkciu – zachovať nálezy paleontologické a archeologické, ich nájdenie hlásiť na príslušné pracovisko SAV resp. Správu slovenských jaskýň

A3 (ostatné ochranné lesy, nadregionálny biokoridor, návrh NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

účasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

ochrana lesného pôdneho fondu

lesoochranná (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach)

protierózna

biokoridor nadregionálneho významu

poľovníctvo

navrhované:

národný park Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre ochranu lesného pôdneho fondu - zaradenie porastov do ochranných lesov podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.,

pre pôdoochrannú a protieróznu funkciu - pokryv územia porastami

pre funkciu biokoridoru - možnosť migrácie a výmeny genetickej informácie živých organizmov a ich spoločenstiev

pre poľovníctvo - úživnosť revíru, stavy poľovnej zvere a predátorov, uplatňovanie iných funkcií lesa

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; po schválení NP 3. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre protieróznu funkciu - zachovanie rastlinného krytu, zákaz narušovania vegetačného a pôdneho krytu

pre ochranu lesného pôdneho fondu - nezaberať pôdu na iný  účel ako lesné porasty

pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich

pre ochranu lesa - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, nepretržitou obnovnou dobou, výberkovým spôsobom hospodárenia s formou jednotlivý a účelový výber, obnovným a cieľovým druhovým zložením, nutné je dodržiavanie hygieny porastov

pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zvere, nepotláčať predátorov

A4 (ostatné ochranné lesy, miestne biocentrum Mních)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

ochrana lesného pôdneho fondu

lesoochranná (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach)

protierózna

biocentrum miestneho významu

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre ochranu lesného pôdneho fondu - zaradenie porastov do ochranných lesov podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.,

pre pôdoochrannú a protieróznu funkciu - pokryv územia porastami

pre funkciu biocentra - prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.287/94 Zb

pre protieróznu funkciu - zachovanie rastlinného krytu, zákaz narušovania vegetačného a pôdneho krytu

pre ochranu lesného pôdneho fondu - nezaberať pôdu na iný  účel ako lesné porasty

pre funkciu biocentra - chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území

pre ochranu lesa - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, nepretržitou obnovnou dobou, výberkovým spôsobom hospodárenia s formou jednotlivý a účelový výber, obnovným a cieľovým druhovým zložením, nutné je dodržiavanie hygieny porastov

A5 (PR Ivachnovský luh, lesy osobitného určenia, miestne biocentrum)

#### Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 5) – prírodná rezervácia

lesná účelová (ochrana prírody)

biocentrum miestneho významu

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; vysoký stupeň pôvodnosti a zachovanosti územia

pre lesnú účelovú funkciu - splnenie podmienok pre zaradenie porastov do lesov osobitného určenia podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.

pre funkciu biocentra - prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 5. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; zachovanie fragmentu lužného lesa v jednej z najsevernejších oblastí Slovenska, prísne chrániť hniezdiská vtákov

pre lesnú účelovú funkciu - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, obnovnou dobou, spôsobom a formou hospodárenia, obnovným a cieľovým druhovým zložením; nutné je dodržiavanie hygieny porastov

pre funkciu biocentra - chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území a dodržať dlhodobé ciele ochrany pre

A6 (hospodárske lesy, nadregionálny biokoridor, návrh NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

lesohospodárska (exponované až živné stanovištia)

komplexná lesná (pôdoochranná, klimatická, vodoochranná,  ochrana a tvorba biotopov, krajinotvorná, rekreačná,  protierózna..)

biokoridor nadregionálneho významu

poľovníctvo

navrhované:

národný park Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre lesohospodársku funkciu - splnenie podmienok pre zaradenie porastov do hospodárskych lesov podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.

pre  komplexnú lesnú funkciu - blízkosť k prirodzenému lesu

pre funkciu biokoridoru - možnosť migrácie a výmeny genetickej informácie živých organizmov a ich spoločenstiev

pre poľovníctvo - úživnosť revíru, stavy poľovnej zvere a predátorov, uplatňovanie iných funkcií lesa

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; v prípade schválenia NP 3. stupeň  ochrany prírody a krajiny

pre lesohospodársku funkciu - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, obnovnou dobou, spôsobom a formou hospodárenia, obnovným a cieľovým druhovým zložením; nutné je dodržiavanie hygieny porastov

pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich

pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zvere, nepotláčať predátorov

A7 (NPR Choč, nadregionálne biocentrum Choč, ochranné lesy, návrh NP Chočské vrchy, PHO vodných zdrojov II. stupeň) Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 5) – národná prírodná rezervácia

ochrana lesného pôdneho fondu

lesoochranná (lesy na mimoriadne nepriaznivých stanovištiach)

vodohospodárska (PHO II.stupňa)

protierózna

biocentrum nadregionálneho významu

vedecká, študijná, kultúrna

navrhované:

národný park Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; hojné zastúpenie vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov; zvláštnosti v stavbe reliéfu

pre ochranu lesného pôdneho fondu - zaradenie porastov do ochranných lesov podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.,

pre vodohospodársku funkciu - hydrogeologické pomery, smer prúdenia podzemnej vody, výskyt prvkov ohrozujúcich vodné zdroje

pre pôdoochrannú a protieróznu funkciu - pokryv územia porastami

pre funkciu biocentra - prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev

pre vedeckú a študijnú funkciu - zvláštnosti tektonicko-geomorfologického vývoja, vplyvu podložia klímy v závislosti od nadmorskej výšky

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 5.stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.;

pre protieróznu funkciu - zachovanie rastlinného krytu, zákaz narušovania vegetačného a pôdneho krytu

pre ochranu lesného pôdneho fondu - nezaberať pôdu na iný  účel ako lesné porasty

pre PHO vodných zdrojov - režim SVS pre vonkajšiu časť druhého stupňa PHO (bližšie v časti Právne normy a úradné rozhodnutia)

pre funkciu biocentra - chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území a dodržať dlhodobé ciele ochrany

pre ochranu lesa - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, nepretržitou obnovnou dobou, výberkovým spôsobom hospodárenia s formou jednotlivý a účelový výber, obnovným a cieľovým druhovým zložením, nutné je dodržiavanie hygieny porastov

A8 (hospodárske lesy, nadregionálny biokoridor, návrh NP Chočské vrchy, PHO vodných zdrojov II. stupeň)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

lesohospodárska (exponované až živné stanovištia)

komplexná lesná (pôdoochranná, klimatická, vodoochranná,  ochrana a tvorba biotopov, krajinotvorná, rekreačná,  protierózna..)

biokoridor nadregionálneho významu

vodohospodárska (PHO II.stupňa)

poľovníctvo

navrhované:

národný park Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre lesohospodársku funkciu - splnenie podmienok pre zaradenie porastov do hospodárskych lesov podľa zákona o lesoch č.14/94 Zb.

pre  komplexnú lesnú funkciu - blízkosť k prirodzenému lesu

pre vodohospodársku funkciu - hydrogeologické pomery, smer prúdenia podzemnej vody, výskyt prvkov ohrozujúcich vodné zdroje

pre funkciu biokoridoru - možnosť migrácie a výmeny genetickej informácie živých organizmov a ich spoločenstiev

pre poľovníctvo - úživnosť revíru, stavy poľovnej zvere a predátorov, uplatňovanie iných funkcií lesa

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; v prípade schválenia NP 3. stupeň  ochrany prírody a krajiny

pre lesohospodársku funkciu - platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, obnovnou dobou, spôsobom a formou hospodárenia, obnovným a cieľovým druhovým zložením; nutné je dodržiavanie hygieny porastov

pre funkciu biokoridoru - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich

pre PHO vodných zdrojov - režim SVS pre vonkajšiu časť druhého stupňa PHO (bližšie v časti Právne normy a úradné rozhodnutia)

pre poľovníctvo - neprekračovať normované stavy zvere, nepotláčať predátorov

B1 (les na PPF; návrh lesoparku; návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná – neuplatnená, poľnohospodársky pôdny fond zarastený lesom

ostatné významné funkcie:

protierózna

navrhované:

lesopark

ochranné pásmo NP Chočské vrchy

interakčný prvok

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre lesopark – umiestnenie, stav porastu (rozvoľnený zápoj), konfigurácia terénu, vlastníctvo

pre interakčný prvok - možnosť priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh NP 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre poľnohospodársku produkčnú – nedá sa uplatniť

pre lesopark – potrebný je samostatný projekt lesoparku – rozvoľniť zápoj, lesoparkové úpravy (miesta pre piknik, výhľady, prírodné chodníky vytvoriť len priesekmi..), zachovať ráz lesa

pre interakčný prvok – zásahy viesť tak, aby prirodzené funkcie lesa ostali čo najviac zachované

B2 (TTP extenzívne s vyšším podielom krovín, návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - nízka intenzita

prechodná zóna

Ostatné významné funkcie:

protierózna

biodiverzita

navrhované:

ochranné pásmo NP Chočské vrchy

interakčný prvok

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre prechodnú zónu - intenzita narušovania prirodzených procesov

pre biodiverzitu – rôznorodosť rastlinných a živočíšnych druhov

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť nízku intenzitu využívania – pasenie s priehonom

pre prechodnú zónu - zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu a podmáčané lokality neodvodňovať

pre zachovanie biodiverzity a interakčný prvok - ponechať  prirodzenému vývoju, neodvodňovať umelými zásahmi do pôdy, nevyrubovať krovitú a stromovú vegetáciu

B3 (TTP intenzívne, návrh ochranného pásma Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - stredná intenzita

Ostatné významné funkcie:

protierózna

navrhované:

ochranné pásmo NP Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť strednú intenzitu využívania (kosenie)

B4 (TTP intenzívne; meliorácie, bonita; návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - stredná intenzita

ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

navrhované:

návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre ochranu PPF - splnenie podmienok zákona o ochrane PPF č.307/92 Zb., pre zaradenie do chránených pôd (najlepšia bonita v katastri a pôdy s vykonanými investičnými opatreniami)

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh OP NP Chočské vrchy 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť strednú intenzitu využívania

pre ochranu PPF - nerobiť podľa možnosti zábery pôdy na týchto plochách

B5 (TTP intenzívne)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - stredná intenzita (kosené lúky)

Ostatné významné funkcie:

protierózna

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zák. o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť strednú intenzitu využívania (kosenie)

B6 (TTP extenzívne s vyšším podielom krovín, návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy, PHO vodných zdrojov II. stupeň)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - nízka intenzita

vodohospodárska (PHO II.stupňa)

prechodná zóna

Ostatné významné funkcie:

protierózna

biodiverzita

navrhované:

ochranné pásmo NP Chočské vrchy

interakčný prvok

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre vodohospodársku funkciu - hydrogeologické pomery, smer prúdenia podzemnej vody, výskyt prvkov ohrozujúcich vodné zdroje

pre prechodnú zónu - intenzita narušovania prirodzených procesov

pre biodiverzitu – rôznorodosť rastlinných a živočíšnych druhov

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť nízku intenzitu využívania – pasenie s priehonom

pre prechodnú zónu - zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu a podmáčané lokality neodvodňovať

pre PHO vodných zdrojov - režim SVS pre vonkajšiu časť druhého stupňa PHO (bližšie v časti Právne normy a úradné rozhodnutia)

pre zachovanie biodiverzity a interakčný prvok - ponechať  prirodzenému vývoju, neodvodňovať umelými zásahmi do pôdy, nevyrubovať krovitú a stromovú vegetáciu

B7 (TTP intenzívne, návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy, PHO vodných zdrojov II. stupeň)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - stredná intenzita

vodohospodárska (PHO II.stupňa)

Ostatné významné funkcie:

protierózna

navrhované:

ochranné pásmo NP Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre vodohospodársku funkciu - hydrogeologické pomery, smer prúdenia podzemnej vody, výskyt prvkov ohrozujúcich vodné zdroje

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre PHO vodných zdrojov - režim SVS pre vonkajšiu časť druhého stupňa PHO (bližšie v časti Právne normy a úradné rozhodnutia)

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť strednú intenzitu využívania (kosenie)

B8 (TTP intenzívne, ochranné pásmo NAPANT)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 2)

poľnohospodárska produkčná - stredná intenzita

Ostatné významné funkcie:

protierózna

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 2. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.;

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť strednú intenzitu využívania (kosenie)

C (PR Mohylky; návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 4) – prírodná rezervácia

vedecká, študijná

poľnohospodárska produkčná – tesné okolie vlastnej lokality

navrhované:

-    ochranné pásmo NP Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; paleontologická stránka lokality

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 4. stupeň podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; vylúčenými činnosťami sú ťažba nerastných surovín, znečisťovanie odpadmi, zalesnenie, stavebná činnosť, kladenie ohňa. Zber skamenelín je povolený pre vedecké účely, nie pre komerčné.

pre poľnohospodársku produkčnú – využívanie bezprostredného okolia prispôsobiť funkcii lokality

D1 (orné pôdy; návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - vysoký stupeň intenzity

navrhované:

ochrana prírody (stupeň 2)

Limity:

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody – 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť vysokú intenzitu využívania, na medziach zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu

D2 (orné pôdy; návrh OP NP Chočské vrchy; chránená pôda)

#### Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - najvyšší stupeň intenzity (meliorácie, najlepšia bonita

ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

navrhované:

ochrana prírody (stupeň 2)

Limity:

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre ochranu PPF - splnenie podmienok zákona o ochrane PPF č.220/2004 Z.z., pre zaradenie do chránených pôd (najlepšia bonita v katastri a pôdy s vykonanými investičnými opatreniami)

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť vysokú intenzitu využívania, na medziach zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu

pre ochranu PPF - nerobiť podľa možnosti zábery pôdy na týchto plochách

D3 (orné pôdy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - vysoký stupeň intenzity

Limity:

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody – 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť vysokú intenzitu využívania, na medziach zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu

D4 (orné pôdy; chránená pôda)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - najvyšší stupeň intenzity (meliorácie, najlepšia bonita)

ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Limity:

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre ochranu PPF - splnenie podmienok zákona o ochrane PPF č.220/2004 Z.z.., pre zaradenie do chránených pôd (najlepšia bonita v katastri a pôdy s vykonanými investičnými opatreniami)

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť vysokú intenzitu využívania, na medziach zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu

pre ochranu PPF - nerobiť podľa možnosti zábery pôdy na týchto plochách

D5 (orné pôdy, ochranné pásmo NAPANT)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 2)

poľnohospodárska produkčná - vysoký stupeň intenzity

Limity:

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody – 2. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť vysokú intenzitu využívania, na medziach zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu

D6 (orné pôdy; chránená pôda, ochranné pásmo NAPANT)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 2)

poľnohospodárska produkčná - najvyšší stupeň intenzity (meliorácie, najlepšia bonita)

ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Limity:

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre ochranu PPF - splnenie podmienok zákona o ochrane PPF č.220/2004 Z.z., pre zaradenie do chránených pôd (najlepšia bonita v katastri a pôdy s vykonanými investičnými opatreniami)

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 2. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú - uplatniť vysokú intenzitu využívania, na medziach zachovať nelesnú drevinovú vegetáciu

pre ochranu PPF - nerobiť podľa možnosti zábery pôdy na týchto plochách

E (záhradkárska osada – návrh; TTP extenzívne s vyšším podielom krovín, návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrany prírody (stupeň 1)

poľnohospodárska produkčná - nízka intenzita (pasienok)

Ostatné významné funkcie:

protierózna

navrhované:

ochranné pásmo NP Chočské vrchy

záhradkárska osada

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre poľnohospodársku produkčnú funkciu - úrodnosť, dostupnosť, sklonovitosť, obrábateľnosť pozemkov, druh pozemkov

pre prechodnú zónu - intenzita narušovania prirodzených procesov

pre záhradkársku osadu – charakter lokality, kvalita pôdy, expozícia, zdroj vody

Regulatívy:

pre ochranu prírody - v súčasnosti 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre záhradkársku osadu – obmedziť výstavbu chatiek plošne aj výškovo, odpady likvidovať a neukladať do okolia

F1 (koridor Váhu; nadregionálny biokoridor)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrana prírody (1. stupeň)

nadregionálny biokoridor

podpora biodiverzity

tvorba krajiny

rybárstvo

bariérový efekt (prirodzená bariéra)

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území resp. do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; ochrana ichtyofauny a avifauny

pre tvorbu krajiny - významnosť prvku z hľadiska vzťahu dominantnosti a vzácnosti v krajine, stav brehových porastov

pre biokoridor - možnosť migrácie a výmeny genetickej informácie živých organizmov a ich spoločenstiev

pre rybárstvo – úživnosť vodného ekosystému, čistota vody, zákon o rybárstve, pravidlá rybolovu,  zákon o rybárstve 102/63 Zb. a vykonávacia vyhláška 103/63 Zb.

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre zachovanie biodiverzity – prísne dbať na dodržiavanie čistoty vody, nebudovať prehnané množstvo malých vodných elektrární, brehové porasty udržiavať v čo najprirodzenejšej forme

pre biokoridor - podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich; jedná sa hlavne o ryby a ostatné vodné živočíchy; na druhej strane bariérový efekt pre mnohé suchomilné živočíchy je neprekonateľný

pre rybárstvo - umožnený chov a lov rýb pre rybné hospodárstvo a členov rybárskeho zväzu

pre ochranu ichtyofauny a avifauny - dodržiavanie minimálnej čistoty vody, regulovaný výlov

F2 (významné koridory menších vodných tokov; návrh ochranného pásma NP Chočské vrchy)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrana prírody (1. stupeň)

brehoochranná

podpora biodiverzity

tvorba krajiny

navrhované:

interakčný prvok

ochranné pásmo NP Chočské vrchy

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území resp. do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre tvorbu krajiny a brehoochrannú funkciu - významnosť prvku z hľadiska vzťahu dominantnosti a vzácnosti v krajine, stav brehových porastov

pre interakčný prvok - možnosť priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.; pre návrh 2. stupeň ochrany prírody a krajiny

pre tvorbu krajiny - zachovať prvok v rámci krajinnej štruktúry, neničiť brehové porasty

pre zachovanie biodiverzity a interakčný prvok - ponechať  prirodzenému vývoju, nevyrubovať krovitú a stromovú vegetáciu

F3 (koridory menších vodných tokov)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrana prírody (1. stupeň)

brehoochranná

podpora biodiverzity

tvorba krajiny

navrhované:

interakčný prvok

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území resp. do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre tvorbu krajiny a brehoochrannú funkciu - významnosť prvku z hľadiska vzťahu dominantnosti a vzácnosti v krajine, stav brehových porastov

pre interakčný prvok - možnosť priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 1. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre tvorbu krajiny - zachovať prvok v rámci krajinnej štruktúry, neničiť brehové porasty

pre zachovanie biodiverzity a interakčný prvok - ponechať  prirodzenému vývoju, nevyrubovať krovitú a stromovú vegetáciu

F4 (koridory menších vodných tokov, ochranné pásmo NAPANT)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrana prírody (2. stupeň)

brehoochranná

tvorba krajiny

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území resp. do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre tvorbu krajiny a brehoochrannú funkciu - významnosť prvku z hľadiska vzťahu dominantnosti a vzácnosti v krajine, stav brehových porastov

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 2. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre tvorbu krajiny a podporu biodiverzity - zachovať prvok v rámci krajinnej štruktúry, neničiť brehové porasty a podľa možnosti doplniť brehové porasty o domáce druhy krovín

F5 (významné koridory menších vodných tokov; ochranné pásmo NAPANT)

Záväzné funkcie

súčasné:

ochrana prírody (2. stupeň)

brehoochranná

podpora biodiverzity

tvorba krajiny

navrhované:

interakčný prvok

Limity:

pre ochranu prírody - uznanie prírodných hodnôt územia pre zaradenie do kategórie chránených území resp. do stupňa ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.

pre tvorbu krajiny a brehoochrannú funkciu - významnosť prvku z hľadiska vzťahu dominantnosti a vzácnosti v krajine, stav brehových porastov

pre interakčný prvok - možnosť priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom

Návrhy regulatívov:

pre ochranu prírody - 2. stupeň ochrany prírody a krajiny podľa zákona o ochrane prírody a krajiny č.543/2002 Z.z.;

pre tvorbu krajiny - zachovať prvok v rámci krajinnej štruktúry, neničiť brehové porasty

pre zachovanie biodiverzity a interakčný prvok - ponechať  prirodzenému vývoju, nevyrubovať krovitú a stromovú vegetáciu

G1 (súčasné zastavané územie obce)

Záväzné funkcie

súčasné:

bývanie

Limity a regulatívy:

zabezpečiť vyhovujúce hospodárenie s prírodnými zdrojmi, energiou a odpadmi

zvýšiť možnosti kultúry

ostatné uvedené v urbanistickej časti

G2 (návrh na zastavané územie obce)

Záväzné funkcie

súčasné:

poľnohospodárska produkčná - vysoký stupeň intenzity

navrhované:

bývanie

Limity a regulatívy:

zabezpečiť vyhovujúce hospodárenie s prírodnými zdrojmi, energiou a odpadmi

požiadavky na záber poľnohospodárskej pôdy

jednotlivé časti rozšírenia intravilánu budú podporovať individuálnu výstavbu rodinných domov

ostatné uvedené v urbanistickej časti

G3 (priemyselný areál v zastavanom území obce – za Váhom)

Záväzné funkcie

súčasné:

priemysel – skladové areály

Limity a regulatívy:

zabezpečiť vyhovujúce hospodárenie s prírodnými zdrojmi, energiou a najmä odpadmi

ostatné uvedené v urbanistickej časti

G4 (areál poľnohospodárskej výroby v intraviláne obce)

Záväzné funkcie

súčasné:

poľnohospodársky areál – živočíšna výroba, chov dobytka a ošípaných

Limity a regulatívy:

zabezpečiť vyhovujúce hospodárenie s prírodnými zdrojmi, energiou a odpadmi

v areáli umiestniť dostatočné množstvo izolačnej a hygienickej vegetácie podľa zásad v časti Ostatné návrhy - Návrh ekostabilizačných opatrení

H (športové letisko, pristávacia a štartovacia plocha)

Záväzné funkcie

súčasné:

športové lietanie

Limity:

pre lietanie – vhodnosť lokality pre uvedenú funkciu

Návrhy regulatívov:

pre agrorekreáciu – chov orientovať na rekreačné účely, nepôsobiť negatívne na okolité bývanie, izolovať areál vhodnou výsadbou zelene, rešpektovať ochranné pásmo VN linky

I (technické prvky a  koridory – cestné komunikácie, železnica, návrh diaľnice, energetické siete, stará skládka KO)

Záväzné funkcie

súčasné:

doprava

bariérový efekt

Limity:

dané terénom, kapacitou a určením danej komunikácie

Návrhy regulatívov:

pre diaľnicu – doplniť odvodnenie až do Váhu v časti od poľnohospodárskeho družstva na východ; oplotiť okolie a zviesť ploty k viaduktom pre umožnenie priechodu zvere

rešpektovať ochranné pásma koridorov

bývalú skládku asanovať (likvidovať odvozom na regionálnu skládku)

J (výrobný a skládkový areál celulózky)

Záväzné funkcie

súčasné:

papierenská výroba

Limity:

dané zákonmi a technickými normami

Návrhy regulatívov:

neskládkovať nebezpečné druhy odpadov v areáli

K (bývalé farmy na chov kožušinových zvierat)

Záväzné funkcie

súčasné:

nevyužité

navrhované:

rezerva pre chov kožušinovej zvere

Limity:

dané zákonmi a technickými normami v závislosti od účelu

#### II. Zastavané územie obce

V súčasnosti je zastavané územie obce Lisková  legislatívne vymedzené hranicou zastavaného územia obce. Táto hranica zodpovedá stavu k 1.1.1990. Vzťahujú sa na ňu odvody a zábery poľnohospodárskej pôdy. V územnom pláne bude  navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územného plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu.

Pri riešení návrhu funkčného a priestorového usporiadania územia sme vychádzali zo súčasnej krajinnej štruktúry, ktorá je odrazom dlhodobého hospodárenia v krajine a pravdivo odráža vzťah človeka k nej. Ďalším východiskom boli rôzne odvetvové záujmy ako je ochrana prírody, vodné hospodárstvo, lesné hospodárstvo, výroba, poľnohospodárstvo, rekreácia a cestovný ruch.

Pre prehľadnejšie určenie regulatívov urbanizovaného územia – zastavaného  územia obce Lisková bolo rozdelené na 37 regulovanýchpriestorov (regulovaná zóna G1, G2, G3, G4).

Poznámka: Regulované priestora č.30 až 36 neprešli schvaľovacím konaním.

Rozdelenie zastavaného územia a regulatívy vzťahujúce sa k týmto regulovaným priestorom sú zdokumentované na výkrese č.  2, 2a,  3, 3a, 4, 4a  -  v M 1:2 000.

## návrh  FUNKČNÝCH A PRIESTOROVÝCH regulatívov:

### Regulovaný priestor  01

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, ulicou Na močiar, Partizánskou ulicou a Ulicou B1 |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI), |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra - šport a rekreácia (ŠR) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Nezastaviteľné je ochranné pásmo el. vedenia VN. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  02

| Ohraničenie RP | Medzi ulicou Na močiar, Partizánskou ulicou, Ulicou B1 a ulicou Pod Chočom |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  03

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Partizánskou ulicou a chodníkom |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Nezastaviteľné je ochranné pásmo el. vedenia VN a trafostanice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  04

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104 a železnicou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI) - cintorín |
|  | záväzné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI) - cintorín |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) - cintorín |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Plochy okolo areálu cintorína upraviť zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Areál cintorína |
|  | záväzné | Areál cintorína |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. Nezastaviteľné je ochranné pásmo el. vedenia VN. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia rozšírenia cintorína je navrhovaná v II. etape |

### Regulovaný priestor  05

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104 a Železničnou ulicou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI), občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI) - kostol |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI), občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI) - kostol |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Plochy okolo objektov upraviť zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape. |

### Regulovaný priestor  06

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Partizánskou ulicou, Ulicou B1 a chodníkom a Ulicou K |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  07

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Partizánskou ulicou, Ulicou K |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)), |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) a drobná (DPHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  08

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Partizánskou ulicou, Ulicou B1 a ulicou Pod Chočom a Ulicou K |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  09

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Partizánskou ulicou, Ulicou K |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)), |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) a drobná (DPHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  10

| Ohraničenie RP | Medzi železnicou Žilina – Košice a železničnou vlečkou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Drobná výroba a služby (DVS) Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Drobná výroba a služby (DVS) Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Zeleň (Z) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Pri realizácii zástavby dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  11

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104 a Železničnou ulicou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI), |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)), drobná výroba a služby (DVS) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri realizácii objektov dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  12

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Železničnou ulicou a Pribinovou ulicou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) |
|  | smerné | Technická a dopravná vybavenosť (TDV), zeleň (Z) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Plochy okolo objektov upraviť zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Upraviť priestor pred vstupom do kultúrneho domu |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  13

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Železničnou ulicou a Pribinovou ulicou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) |
|  | smerné | drobná výroba a služby (DVS), zeleň (Z) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Plochy okolo objektov upraviť zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri realizácii objektov dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  14

| Ohraničenie RP | Medzi Železničnou ulicou a Krivou ulicou, Poľnou ulicou a Ulicou T |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Poľnohospodárska pôda |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI), |
|  | smerné | Drobná výroba a služby (DVS), drpbná poľnohospodárska výroba (DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Čiastočne nezastavané územie |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi. Nezastaviteľné je ochranné pásmo el. vedenia VN. Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry |

### Regulovaný priestor  15

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Poľnou ulicou, Ulicou N a Ulicou O. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Drobná výroba a služby (DVS), drobná poľnohospodárska výroba(DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | - |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  16

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Krivou ulicou, Ulicou T a Ulicou O. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | - |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  16a

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Ulicou T, R a Ulicou S. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | - |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry |

### Regulovaný priestor  17

| Ohraničenie RP | Medzi Železničnou ulicou, Ulicou R, Ulicou T a poľnohospodárskou pôdou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Ppoľnohospodárska pôda |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Drobná výroba a služby (DVS), drobná poľnohospodárska výroba(DPHV |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže.Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou komunikácii a technickej infraštruktúry |

### Regulovaný priestor  18

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104 a Družstevnou ulicou |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (SI)) |
|  | smerné | Drobná výroba a služby (DVS |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | - |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže.Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi Nezastaviteľné je ochranné pásmo železnice. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  19

| Ohraničenie RP | Medzi Družstevnou ulicou a areálom Poľnohospodárskeho družstva |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie, poľnohospodárska pôda |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Bývanie v bytových domoch(BH) |
|  | smerné | Drobná výroba a služby (DVS), drobná poľnohospodárska výroba(DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Solitérna zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby a garáže.Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  20

| Ohraničenie RP | Areál Poľnohospodárskeho družstva, nad RP 19 |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | poľnohospodársky dvor |
|  | záväzné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PHV) |
|  | smerné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR) a verejná zeleň (VZ) |
|  | neprípustné | Bývanie |
|  | poznámka | Plochy areálu vysadiť izolačnú zeleň |
| priestorová forma | súčasné | zastavané |
|  | záväzné | Solitérna zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | Prestavať schátralé objekty na trvalé zariadenia |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Nezastaviteľné je ochranné pásmo el. vedenia VN. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  21

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104 (Tatranskou ulicou), Ulicou K a Ulicou U |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)), |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)), |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)), |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) a drobná (DPHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  22

| Ohraničenie RP | Medzi Partizánskou ulicou, Ulicou U a Ulicou K |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  23

| Ohraničenie RP | Medzi Partizánskou ulicou, Ulicou U, Ulicou K a ulicou Pod Chočom |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  24

| Ohraničenie RP | Medzi cestou III/018104, Ulicou K a ulicou Pod Chočom |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)) |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra (OV(SI)) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať normové odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  25   škola

| Ohraničenie RP | Medzi Partizánskou ulicou, ulicouL a ulicou Pod Chočom |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Bývanie hromadné v bytových domoch (BH) Občianska vybavenosť nekomerčná – ZŠ |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) Bývanie hromadné v bytových domoch (BH) Občianska vybavenosť nekomerčná – ZŠ |
|  | smerné | Vybavenosť komerčná a nekomerčná Čiastočne prístupná zeleň (Z) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Plochy okolo objektov upraviť zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná |
|  | záväzné | Uličná nízkopodlažná a solitérna zástavba strednopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Upraviť priestor pred vstupom do areálu školy Dosadiť zeleň v areáli školy. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape |

### Regulovaný priestor  26

| Ohraničenie RP | Nad ulicou L a areálom ZŠ |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | poľnohospodárska pôda |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (ŠR)), drobná poľnohospodárska výroba(DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Plochy okolo objektov upraviť zeleňou |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | Nezastaviteľné ochranné pásmo pozdĺž elektrického vedenia VN |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V rámci hospodárskej časti parciel je možné realizovať drobné stavby ako hospodárske objekty. Pri zlučovaní zástavby viacerých parciel dodržať odstupové vzdialenosti medzi objektmi. |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je navrhovaná v I. etape. |

### Regulovaný priestor  27

| Ohraničenie RP | Na ulicou Nad močiar |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (ŠR), Drobná výroba a služby (DVS), drobná poľnohospodárska výroba(DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Nezastaviteľné ochranné pásmo pozdĺž elektrického vedenia VN |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  28

| Ohraničenie RP | Západne od ulice Pod Chočom |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie, poľnohospodárska pôda |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Občianska vybavenosť a sociálna štruktúra(OV (ŠR), Drobná výroba a služby (DVS), drobná poľnohospodárska výroba(DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Nezastaviteľné ochranné pásmo pozdĺž elektrického vedenia VN |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  29

| Ohraničenie RP | Na ulicou Nad močiar |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Zastavané územie |
|  | záväzné | Bývanie individuálne v rodinných domoch (BI) |
|  | smerné | Drobná výroba a služby (DVS), drobná poľnohospodárska výroba(DPHV) |
|  | neprípustné | Výroba sekundárneho sektoru veľkokapacitná (PR, PHV) |
|  | poznámka | Na plochách okolo objektov udržiavať zeleň (Z) |
| priestorová forma | súčasné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | záväzné | Uličná zástavba nízkopodlažná |
|  | poznámky | - |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | Nezastaviteľné ochranné pásmo pozdĺž elektrického vedenia VN |
| Regulatív postupnosti využívania územia | - |

### Regulovaný priestor  30 až 36 neprešiel schvaľovacím konaním

### Regulovaný priestor  37

| Ohraničenie RP | Medzi RP 38 a RP 41 a cestou III/018105. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Výroba sekundárneho sektoru – výroba s sklady (PR) |
|  | hlavné doporučené | Výroba sekundárneho sektoru - výroba a sklady(PR) Technická a dopravná vybavenosť (TDV) |
|  | doplnkové doporučené | Izolačná zeleň (ZI) Individuálne a radové garáže |
|  | neprípustné | Bývanie individuálne (BI) a bývanie hromadné (BH) |
|  | poznámka | Plochy okolo areálu upraviť a vysadiť izolačnú zeleň |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná (I. až II. NP) |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná a solitérna strednopodlažná (I. až III. NP) |
|  | poznámky | Dodržať ochranné pásma, určených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.: 1-173/84, zo dňa 29.12.1984 |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V štádiu prípravnej dokumentácie výstavby nových stavieb a zariadení, pri rekonštrukcii existujúcich stavieb je potrebné konzultovať so Štátnou leteckou inšpekciou podľa príslušných ustanovení vyhl. č. 453/2000 Zb. o dokumentácii stavieb. Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná krajinná štruktúra. VN vedenia viesť v podzemných kábloch Dodržať ochranné pásmo cesty III/018105 |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Priebežna prestavba a výstavba |

### Regulovaný priestor  38

| Ohraničenie RP | Južne od vodného toku Váh, medzi RP 37 a RP 41. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Výroba sekundárneho sektoru – výroba s sklady (PR) |
|  | hlavné doporučené | Výroba sekundárneho sektoru - výroba a sklady(PR) Technická a dopravná vybavenosť (TDV) |
|  | doplnkové doporučené | Izolačná zeleň (ZI) Individuálne a radové garáže |
|  | neprípustné | Bývanie individuálne (BI) a bývanie hromadné (BH) |
|  | poznámka | Plochy okolo areálu upraviť a vysadiť izolačnú zeleň |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná (I. až II. NP) |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná a solitérna strednopodlažná (I. až III. NP) |
|  | poznámky | Dodržať ochranné pásma, určených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.: 1-173/84, zo dňa 29.12.1984 |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V štádiu prípravnej dokumentácie výstavby nových stavieb a zariadení, pri rekonštrukcii existujúcich stavieb je potrebné konzultovať so Štátnou leteckou inšpekciou podľa príslušných ustanovení vyhl. č. 453/2000 Zb. o dokumentácii stavieb. Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná krajinná štruktúra. VN vedenia viesť v podzemných kábloch |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Priebežna prestavba a výstavba |

### Regulovaný priestor  39

| Ohraničenie RP | Južne od vodného toku Váh, medzi RP 39a, RP 42 a RP 38. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Výroba sekundárneho sektoru – výroba s sklady (PR) |
|  | hlavné doporučené | Výroba sekundárneho sektoru - výroba a sklady(PR) Technická a dopravná vybavenosť (TDV) |
|  | doplnkové doporučené | Izolačná zeleň (ZI) Individuálne a radové garáže |
|  | neprípustné | Bývanie individuálne (BI) a bývanie hromadné (BH) |
|  | poznámka | Plochy okolo areálu upraviť a vysadiť izolačnú zeleň |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná (I. až III. NP) |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná a solitérna strednopodlažná (I. až III. NP) |
|  | poznámky | Dodržať ochranné pásma, určených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.: 1-173/84, zo dňa 29.12.1984 |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V štádiu prípravnej dokumentácie výstavby nových stavieb a zariadení, pri rekonštrukcii existujúcich stavieb je potrebné konzultovať so Štátnou leteckou inšpekciou podľa príslušných ustanovení vyhl. č. 453/2000 Zb. o dokumentácii stavieb. Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná krajinná štruktúra. VN vedenia viesť v podzemných kábloch |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Priebežna prestavba a výstavba |

### Regulovaný priestor  40

| Ohraničenie RP | Východne od cesty III/018105, medzi cestou I/18 a vodným tokom Váh. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | letisko, poľnohospodárska pôda |
|  | hlavné doporučené | Dopravné zariadenie - civilné letisko, Poľnohospodárska pôda |
|  | doplnkové doporučené | Šport a rekreácia (ŠR), Občianska vybavenosť komerčná – pohotovostné ubytovanie, stravovanie, Parkovisko (TDV), garáže v rámci objektov |
|  | neprípustné | Bývanie individuálne (BI), bývanie hromadné(BH), Výroba sekundárneho sektoru (PHV, PR) DVS, DPHV Individuálne a radové garáže |
|  | poznámka | Plochy okolo areálu upraviť . |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná (I. až II. NP) |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná (I. až II. NP) |
|  | poznámky | Dodržať ochranné pásma, určených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.: 1-173/84, zo dňa 29.12.1984 |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V štádiu prípravnej dokumentácie výstavby nových stavieb a zariadení, pri rekonštrukcii existujúcich stavieb je potrebné konzultovať so Štátnou leteckou inšpekciou podľa príslušných ustanovení vyhl. č. 453/2000 Zb. o dokumentácii stavieb. VN vedenia viesť v podzemných kábloch |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou technickej infraštruktúry. |

### Regulovaný priestor  41

| Ohraničenie RP | Severne od cesty I/18 a západne od cesty III/018105, medzi RP 37, Rp 38 a RP 42. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Výroba sekundárneho sektoru – výroba s sklady (PR) |
|  | hlavné doporučené | Výroba sekundárneho sektoru - výroba a sklady(PR) Technická a dopravná vybavenosť (TDV) |
|  | doplnkové doporučené | Izolačná zeleň (ZI) Individuálne a radové garáže |
|  | neprípustné | Bývanie individuálne (BI) a bývanie hromadné (BH) |
|  | poznámka | Plochy okolo areálu upraviť a vysadiť izolačnú zeleň |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná a solitérna strednopodlažná (I. až III. NP) |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná a solitérna strednopodlažná (I. až III. NP) |
|  | poznámky | Prestavať provizórne objekty na trvalé zariadenia Dodržať ochranné pásma, určených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.: 1-173/84, zo dňa 29.12.1984 |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V štádiu prípravnej dokumentácie výstavby nových stavieb a zariadení, pri rekonštrukcii existujúcich stavieb je potrebné konzultovať so Štátnou leteckou inšpekciou podľa príslušných ustanovení vyhl. č. 453/2000 Zb. o dokumentácii stavieb. Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná krajinná štruktúra. VN vedenia viesť v podzemných kábloch Dodržať ochranné pásmo cesty I/18 a III/018105 |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Priebežna prestavba a výstavba |

### Regulovaný priestor  42

| Ohraničenie RP | Na sever od cesty I/18, medzi RP 38, RP 39, RP 41. |
| --- | --- |
| funkčné využitie územia | súčasné | Výroba sekundárneho sektoru – výroba s sklady (PR) |
|  | hlavné doporučené | Výroba sekundárneho sektoru - výroba a sklady(PR) Technická a dopravná vybavenosť (TDV) |
|  | doplnkové doporučené | Izolačná zeleň (ZI) Individuálne a radové garáže |
|  | neprípustné | Bývanie individuálne (BI) a bývanie hromadné (BH) |
|  | poznámka | Plochy okolo areálu upraviť a vysadiť izolačnú zeleň |
| priestorová forma | súčasné | Solitérna zástavba nízkopodlažná a solitérna strednopodlažná (I. až III. NP) |
|  | navrhované | Solitérna zástavba nízkopodlažná a solitérna strednopodlažná (I. až III. NP) |
|  | poznámky | Dodržať ochranné pásma, určených rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn.: 1-173/84, zo dňa 29.12.1984 |
| Parciálne regulatívy (nezastaviteľné územia) | V štádiu prípravnej dokumentácie výstavby nových stavieb a zariadení, pri rekonštrukcii existujúcich stavieb je potrebné konzultovať so Štátnou leteckou inšpekciou podľa príslušných ustanovení vyhl. č. 453/2000 Zb. o dokumentácii stavieb. Z hospodárskych činností je možné vykonávať iba činnosti, pri vykonávaní ktorých nebude narušovaná, alebo znehodnocovaná krajinná štruktúra. VN vedenia viesť v podzemných kábloch Dodržať ochranné pásmo cesty I/18 |
| Regulatív postupnosti využívania územia | Realizácia navrhovaných aktivít je podmienená realizáciou technickej infraštruktúry. Priebežná výstavba. |

ZOZNAM HLAVNÝCH FUNKCIÍ:

BI 	Bývanie individuálne

BH	Bývanie hromadné

Bf	Bývanie - agrofarmy

OV(SI)	Občianska vybavenosť a sociálna infraštruktúra

TDV	Technická a dopravná vybavenosť – parkoviská, garáže, zastávka SAD

PR	Priemyselný areál

DVS	Drobná výroba a služby

PHV	Poľnohospodárska výroba

DPHV	Drobná poľnohospodárska výroba

ŠR	Šport a rekreácia

Z 	Zeleň (VZ - Verejná zeleň, BZ - Brehová zeleň, IZ - Izolačná zeleň)

REGULOVANÉ PRIESTORY:

| OBEC LISKOVÁ - Návrh funkčného využitia zastavaného územia obce |
| --- |
| Regulovaný priestor |  | Funkcia |  |  |  | Pozn. |
| por.č. | označ. | Názov | Charakter územia | Hlavná | % | doplnková |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | 1 | REGUL. PRIESTOR 01 | obytné | RD | 90 | ŠR | Z |  |
| 2 | 2 | REGUL. PRIESTOR 02 | obytné | RD | 80 | OV | Z |  |
| 3 | 3 | REGUL. PRIESTOR 03 | obytné | RD | 80 | TDV | Z |  |
| 4 | 4 | REGUL. PRIESTOR 04 | zmiešané | OV | 60 | Z |  |  |
| 5 | 5 | REGUL. PRIESTOR 05 | obytné | RD | 80 | DVS | Z |  |
| 6 | 6 | REGUL. PRIESTOR 06 | obytné | RD | 80 | OV | Z |  |
| 7 | 7 | REGUL. PRIESTOR 07 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 8 | 8 | REGUL. PRIESTOR 08 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 9 | 9 | REGUL. PRIESTOR 09 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 10 | 10 | REGUL. PRIESTOR 10 | zmiešané | DVS | 60 | RD | DVS |  |
| 11 | 11 | REGUL. PRIESTOR 11 | obytné | RD | 60 | DVS | OV |  |
| 12 | 12 | REGUL. PRIESTOR 12 | obytné é | RD | 60 | OV | TDV |  |
| 13 | 13 | REGUL. PRIESTOR 13 | obytné | RD | 60 | OV | DVS |  |
| 14 | 14 | REGUL. PRIESTOR 14 | obytné | RD | 60 | PHV | DVS |  |
| 15 | 15 | REGUL. PRIESTOR 15 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 16 | 16 | REGUL. PRIESTOR 16 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 16a | 16 | REGUL. PRIESTOR 16 | obytné | RD | 60 | OV | Z |  |
| 17 | 17 | REGUL. PRIESTOR 17 | obytné | RD | 80 | PHV | DVS |  |
| 18 | 18 | REGUL. PRIESTOR 18 | obytné | RD | 70 | OV | DVS |  |
| 19 | 19 | REGUL. PRIESTOR 19 | obytné | RD | 80 | ŠR | Z |  |
| 20 | 20 | REGUL. PRIESTOR 20 | zmiešané | PHV | 80 | Z |  |  |
| 21 | 21 | REGUL. PRIESTOR 21 | obytné | RD | 80 | OV | Z |  |
| 22 | 22 | REGUL. PRIESTOR 22 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 23 | 23 | REGUL. PRIESTOR 23 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 24 | 24 | REGUL. PRIESTOR 24 | zmiešané | RD | 60 | OV | Z |  |
| 25 | 25 | REGUL. PRIESTOR 25 | obytné | RD | 70 | OV | Z |  |
| 26 | 26 | REGUL. PRIESTOR 26 | obytné | RD | 70 | ŠR | Z |  |
| 27 | 27 | REGUL. PRIESTOR 27 | obytné | RD | 80 | OV | ŠR |  |
| 28 | 28 | REGUL. PRIESTOR 28 | obytné | RD | 90 | OV | ŠR |  |
| 29 | 29 | REGUL. PRIESTOR 29 | obytné | RD | 90 | ŠR | Z |  |
| 30 | 35 | REGUL. PRIESTOR 35 | šport | ŠR | 80 | OV | Z |  |
| 31 | 36 | REGUL. PRIESTOR 36 | zmiešané | TDV | 80 | OV | Z |  |
| 32 | 37 | REGUL. PRIESTOR 37 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 33 | 38 | REGUL. PRIESTOR 38 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 34 | 39 | REGUL. PRIESTOR 39 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 35 | 40 | REGUL. PRIESTOR 40 | zmiešané | ŠR | 60 | TDV | Z |  |
| 36 | 41 | REGUL. PRIESTOR 41 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| 37 | 42 | REGUL. PRIESTOR 42 | zmiešané | PR | 80 | TDV | Z |  |
| Legenda funkcií: |  |  |  |  |  |  |
|  | RD | Bývanie v rodinných domoch |  |  |  |  |  |
|  | BD | Bývanie v bytových domoch |  |  |  |  |  |
|  | OV(SI) | Občianská vybavenosť, Sociálna infraštruktúra |  |  |  |  |
|  | TDV | Technická a dopravná vybavenosť |  |  |  |  |  |
|  | DVS | Drobná výroba a služby |  |  |  |  |  |  |
|  | ŠR | Šport a rekreácia |  |  |  |  |  |  |
|  | PHV | Poľnohospodárska výroba |  |  |  |  |  |  |
|  | PR | Výrobné a skladové areály |  |  |  |  |  |  |
|  | Z | Zeleň |  |  |  |  |  |  |

#### 2.18.3. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie plôch jednotlivých komplexných jednotiek a intenzitu ich využitia

Stanovenie regulačných opatrení navrhovanej výstavby je  vlastne abstrahovanie koncepčného riešenia a jeho formovanie do jednoznačne stanovitelných prvkov pre riadenie územného rozvoja konkrétneho vymedzeného územia. Nezastaviteľné územia značne ovplyvnili  koncepciu riešeného územia.

| ZOZNAM NEZASTAVITEĽNÝCH PLOCH, OVPLYVŇUJÚCE KONCEPCIU ROZVOJA OBCE LISKOVÁ |
| --- |
| PČ | REG. PRIESTOR | OZNAČ. REG. PRIEST. | POPIS NEZASTAVATEĽNEJ PLOCHY |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | REGULOVANÝ PRIESTOR 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01N.1 | PLOCHY VZRASTLEJ ZELENE POZDĹŽ MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE |  |
|  |  | 01N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĽŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
| 2 | 2 | REGULOVANÝ PRIESTOR 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02N.1 | PLOCHY DETSKÉHO IHRISKA |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 02N.2 | PLOCHY OKOLO VODNÉHO TOKU - MEDZI MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU A DOMAMI |
| 3 | 3 | REGULOVANÝ PRIESTOR 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 03N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO OKOLO TRAFOSTANICE |  |  |  |  |
|  |  | 03N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO OKOLO CINTORÍNA |  |  |  |  |  |
| 4 | 4 | REGULOVANÝ PRIESTOR 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 04N.1 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO CINTORÍNA |  |  |  |
|  |  | 04N.2 | PLOCHY URČENÉ NA ROZŠÍRENIE CINTORÍNA |  |  |  |  |
|  |  | 04N.3 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĽŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
| 5 | 5 | REGULOVANÝ PRIESTOR 05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |
|  |  | 05N.2 | PLOCHY ZELENE ZVNÚTRA AREÁLU KOSTOLA |  |  |  |  |
| 6 | 6 | REGULOVANÝ PRIESTOR 06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06N.1 | CHODNÍK SPÁJAJÚCI TATRANSKÚ A PARTIZÁNSKU ULICU |  |  |
| 7 | 7 | REGULOVANÝ PRIESTOR 07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07N.1 | CHODNÍK SPÁJAJÚCICI TATRANSKÚ ULICU A ULICU K |  |  |
| 8 | 8 | REGULOVANÝ PRIESTOR 08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 08N.1 | PLOCHY VZRASTLEJ ZELENE V AREÁLI ŠKOLY |  |  |  |
| 9 | 9 | REGULOVANÝ PRIESTOR 09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 09N.1 | CHODNÍK SPÁJAJÚCICI TATRANSKÚ ULICU A ULICU K |  |  |
| 10 | 10 | REGULOVANÝ PRIESTOR 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |
|  |  | 10N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO PREČERPÁVACEJ STANICE |  |  |  |  |
|  |  | 10N.3 | PLOCHY URČENÉ NA ROZŠÍRENIE CINTORÍNA |  |  |  |  |
| 11 | 11 | REGULOVANÝ PRIESTOR 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |
| 12 | 12 | REGULOVANÝ PRIESTOR 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |
|  |  | 12N.2 | PLOCHY VZRASTLEJ ZELENE OKOLO KULTÚRNEHO DOMU |  |  |
| 13 | 13 | REGULOVANÝ PRIESTOR 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |
|  |  | 13N.2 | PLOCHY OKOLO VODNÉHO TOKU - MEDZI MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU A DOMAMI |
|  |  |  | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
| 14 | 14 | REGULOVANÝ PRIESTOR 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |
|  |  |  | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
| 17 | 17 | REGULOVANÝ PRIESTOR 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 17N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 18 | REGULOVANÝ PRIESTOR 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18N.1 | PLOCHY OKOLO VODNÉHO TOKU - MEDZI MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU A DOMAMI |
|  |  | 18N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
| 20 | 20 | REGULOVANÝ PRIESTOR 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 20N.2 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO POĽNOHOSPODÁRSKEHO DRUŽSTVA |  |
| 21 | 21 | REGULOVANÝ PRIESTOR 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21N.1 | CHODNÍK SPÁJAJÚCICI TATRANSKÚ ULICU A ULICU K1 |  |  |
| 24 | 24 | REGULOVANÝ PRIESTOR 243 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24N.1 | CHODNÍK SPÁJAJÚCICI TATRANSKÚ ULICU A ULICU K1 |  |  |
| 25 | 25 | REGULOVANÝ PRIESTOR 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 25N.2 | PLOCHY ZELENE ZVNÚTRA AREÁLU ZÁKLADNEJ ŠKOLY |  |  |  |
| 26 | 26 | REGULOVANÝ PRIESTOR 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
| 27 | 27 | REGULOVANÝ PRIESTOR 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 27N.2 | PLOCHY DETSKÉHO IHRISKA |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 28 | REGULOVANÝ PRIESTOR 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 28N.2 | PLOCHY OKOLO VODNÉHO TOKU - MEDZI MIESTNOU KOMUNIKÁCIOU A DOMAMI |
| 29 | 29 | REGULOVANÝ PRIESTOR 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
| 35 | 35 | REGULOVANÝ PRIESTOR 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 35N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35N.3 | PLOCHY VZRASTLEJ ZELENE OKOLO VODNÉHO TOKU VÁH |  |  |
| 36 | 36 | REGULOVANÝ PRIESTOR 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 36N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36N.3 | PLOCHY VZRASTLEJ ZELENE OKOLO VODNÉHO TOKU VÁH |  |  |
| 37 | 37 | REGULOVANÝ PRIESTOR 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO CESTY III/018105 |  |  |  |  |  |
|  |  | 37N.2 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO AREÁLU |  |  |  |  |
|  |  | REGULOVANÝ PRIESTOR 38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 38 | 27N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 27N.2 | PLOCHY VZRASTLEJ ZELENE OKOLO VODNÉHO TOKU VÁH |  |  |
|  |  | 27N.3 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO AREÁLU |  |  |  |  |
|  |  | REGULOVANÝ PRIESTOR 39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 39 | 39N.1 | PLOCHY VZRASTLEJ ZELENE OKOLO VODNÉHO TOKU VÁH |  |  |
|  |  | 39N.2 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO AREÁLU |  |  |  |  |
| 39a | 39a | REGULOVANÝ PRIESTOR 39a |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 27N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO ŽELEZNICE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27N.3 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO AREÁLU |  |  |  |  |
| 40 | 40 | REGULOVANÝ PRIESTOR 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 40N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO CESTY I/18 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 41 | REGULOVANÝ PRIESTOR 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 41N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO CESTY I/18 a III/018105 |  |  |  |  |
|  |  | 41N.3 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO AREÁLU |  |  |  |  |
| 42 | 42 | REGULOVANÝ PRIESTOR 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42N.1 | OCHRANNÉ PÁSMO POZDĹŽ ELEKTRICKÉHO VEDENIE VN |  |  |
|  |  | 42N.2 | OCHRANNÉ PÁSMO CESTY I/18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42N.3 | PLOCHY IZOLAČNEJ ZELENE OKOLO AREÁLU |  |  |  |

| OBEC LISKOVÁ - Charakter územia (plochy) a výškové regulatívy nových objektov v navrhovaných lokalitách |
| --- |
| PČ | RP | RD - PRELUKY | RD - NOVÉ LOKALITY | SPOLU DOMY | Charakter územia | koeficient zastavania | Maximálna podlažnosť |
|  |  | OZN.ZÁB | DOMY | OZN. | DOMY NÁVRH | DOMY VÝHĽ. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RD,BD | OV | PR, DVS |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | REGULOVANÝ PRIESTOR 01 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 2 | 2 | REGULOVANÝ PRIESTOR 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 3 | 3 | REGULOVANÝ PRIESTOR 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,20 | 1NP+P |  |  |
| 4 | 4 | REGULOVANÝ PRIESTOR 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,20 |  | 1NP+P |  |
| 5 | 5 | REGULOVANÝ PRIESTOR 05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P | 1NP+P | 2NP+P |
| 6 | 6 | REGULOVANÝ PRIESTOR 06 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 8 |  |  |  | 8 | 6 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 7 | 7 | REGULOVANÝ PRIESTOR 07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 8 | 8 | REGULOVANÝ PRIESTOR 08 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 |  |  |  | 16 | 16 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 13 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 9 | 9 | REGULOVANÝ PRIESTOR 09 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 10 | 10 | REGULOVANÝ PRIESTOR 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,20 | 2NP+P |  | 2NP+P |
| 11 | 11 | REGULOVANÝ PRIESTOR 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 2NP+P | 2NP+P | 2NP+P |
| 12 | 12 | REGULOVANÝ PRIESTOR 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 2NP+P | 2NP+P | 2NP+P |
| 13 | 13 | REGULOVANÝ PRIESTOR 13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 14 | 14 | REGULOVANÝ PRIESTOR 14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 |  |  |  | 2 | 2 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  | 1NP+P |
|  |  | 45 |  |  |  | 3 | 3 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  | 1NP+P |
|  |  | 46 |  |  |  | 5 | 5 | stabilizované | 0,3 | 1NP+P |  | 1NP+P |
| 15 | 15 | REGULOVANÝ PRIESTOR 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,35 | 2NP+P | 2NP+P | 2NP+P |
| 16 | 16 | REGULOVANÝ PRIESTOR 16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 2NP+P | 2NP+P |  |
|  |  | 40 |  |  |  | 22 | 22 | rozvojové | 0,25 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 17 | 17 | REGULOVANÝ PRIESTOR 17 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 |  |  |  | 24 | 24 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 43 |  |  |  | 1 | 1 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 18 | 18 | REGULOVANÝ PRIESTOR 18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 32 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 33 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 34 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 35 | 7 |  |  |  | 7 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
|  |  | 37 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 1NP+P |  |
| 19 | 19 | REGULOVANÝ PRIESTOR 19 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 38 |  |  | 3 |  | 3 | rozvojové | 0,30 | 1NP+P |  |  |
| 20 | 20 | REGULOVANÝ PRIESTOR 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované -poľnohospodárska výroba | 0,30 |  |  | 2NP+P |
| 21 | 21 | REGULOVANÝ PRIESTOR 21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,40 | 2NP+P | 2NP+P |  |
| 22 | 22 | REGULOVANÝ PRIESTOR 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 24 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 25 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 26 | 3 |  |  |  | 3 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 28 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 29 | 2 |  |  |  | 2 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
| 23 | 23 | REGULOVANÝ PRIESTOR 23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 16 | 5 |  |  |  | 5 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 17 | 4 |  |  |  | 4 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 18 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 19 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 20 | 6 |  |  |  | 6 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 21 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,40 | 1NP+P |  |  |
| 24 | 24 | REGULOVANÝ PRIESTOR 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P | 2NP+P |  |
| 25 | 25 | REGULOVANÝ PRIESTOR 25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 |  |  | 20 |  | 20 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  | 2NP+P |
| 26 | 26 | REGULOVANÝ PRIESTOR 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 |  |  | 22 |  | 22 | rozvojové | 0,30 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 52 | 1 |  |  |  | 1 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  |  |
| 27 | 27 | REGULOVANÝ PRIESTOR 27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 28 | 28 | REGULOVANÝ PRIESTOR 28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 |  |  | 2 |  | 4 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  |  |
|  |  | 55 |  |  | 4 |  | 4 | rozvojové | 0,35 | 1NP+P |  |  |
| 29 | 29 | REGULOVANÝ PRIESTOR 29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,30 | 1NP+P |  |  |
| 30 | 35 | REGULOVANÝ PRIESTOR 35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 | stabilizované -šport | 0,20 |  | 2NP+P |  |
| 31 | 36 | REGULOVANÝ PRIESTOR 36 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované -železnica | 0,50 |  |  | 3NP+P |
| 32 | 37 | REGULOVANÝ PRIESTOR 37 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované | 0,30 |  |  | 3NP+P |
| 33 | 38 | REGULOVANÝ PRIESTOR 38 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | rozvojové priemysel | 0,50 |  |  | 3NP+P |
| 34 | 39 | REGULOVANÝ PRIESTOR 39 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | stabilizované - priemysel | 0,60 |  |  | 3NP+P |
| 35 | 40 | REGULOVANÝ PRIESTOR 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | stabilizované -šport | 0,10 |  | 1NP+P |  |
| 36 | 41 | REGULOVANÝ PRIESTOR 41 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 | stabilizované – priemysel | 0,40 |  |  | 3NP+P |
| 37 | 42 | REGULOVANÝ PRIESTOR 42 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | rozvojové priemysel | 0,40 |  |  | 3NP+P |
| OBEC LISKOVÁ _ Priestorové regulatívy pre pozemky v navrhovaných lokalitách individuálneho bývania |  |
| ozn. | Typ bývania | Priestorové regulatívy |  |  |
|  |  | výmera pozemku (m2) | šírka pozemku | max. zastavanosť |
|  |  |  | min. | odporuč. |  |
| A | koncentrované mestského typu | 600 - 800 | 15 | 18 - 22 | 35% |
| B | bývanie čisté | 900 - 1000 | 18 | 20 - 22 | 30% |
| C | vidieckého typu | 1100 - 1300 | 20 | 20 - 24 | 25% |
| D | bývanie - farmy | 1500 - 2000 | 23 | 24 - 30 | 20% |

OBEC LISKOVÁ - Funkčné regulatívy pre pozemky v navrhovaných lokalitách individuálneho bývania

| ozn. | Typ bývania v rodinných domoch | FUNKCIA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | hlavná | odporúčaná | prípustná | neprípustná |
| A | koncentrované mestského typu | BI | OV | RS | PHs, PHf, PHv, VS |
| B | bývanie čisté | BI |  | OV, RS, PHs | PHf, PHv, VS |
| C | vidieckého typu | BI | PHs | OV, RS, VS | PHf, PHv |
| D | bývanie - farmy | BI, PHf | OV, RS, V | VS |  |
| BI | Bývanie individuálne |  |  |  |  |
| BH | Bývanie hromadné |  |  |  |  |
| OV | Občianska vybavenosť - zariadenia maloobchodu a služieb bez vplyvu na okolie |  |
| RS | Rekreácia (ubytovacie služby) a šport rekreačný |  |  |  |
| V | Výroba a sklady - ľahké, nezávadné určené pre malé prevádzky, nezaťažujúce životné prostredie |
| VS | Výroba a služby s obmedzeným vplyvom na okolie (prevádzkarne drobnej remeselnej výroby a služieb) |
|  | (zámočníctvo, stolárstvo, kamenárstvo a pod.) |  |  |  |
| ZV | zeleň verejná |  |  |  |  |
| ZS | zeleň sprievodná |  |  |  |  |
| ZI | zeleň izolačná |  |  |  |  |
| PHs | poľnohospodárske samozásobiteľstvo pri bývaní (zahrádka, chov hydiny, zajace) |  |
| PHf | poľnohospodárske agrofarmy pri bývaní (do 30 VDJ) |  |  |
| PHv | poľnohospodárska veľkovýroba |  |  |  |  |

OBEC LISKOVÁ - Navrhované lokality bývania v rodinných domoch

| PČ | ÚPČ | preluky | nove | RD - Návrh | RD - Výhľad po r. 2015 | BÝVANIE CELKOM | Doplnková výbava |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | OZN. | OZN. | typy bývania |  | typy bývania |  |  |  |
|  |  |  |  | A | B | C | D | sp | A | B | C | D | sp |  | ID | IŠ | SK |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 1 | REGULOVANÝ PRIESTOR 01 |
|  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
| 2 | 2 | REGULOVANÝ PRIESTOR 02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 3 | 3 | REGULOVANÝ PRIESTOR 03 |
|  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
| 4 | 4 | REGULOVANÝ PRIESTOR 04 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5 | 5 | REGULOVANÝ PRIESTOR 05 |
|  |  | 3 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
| 6 | 6 | REGULOVANÝ PRIESTOR 06 |
|  |  | 6 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  | 0 | 8 |  |  |  | 8 | 8 |  |  |  |
| 7 | 7 | REGULOVANÝ PRIESTOR 07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 8 | 8 | REGULOVANÝ PRIESTOR 08 |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  | 0 | 8 | 8 |  |  | 16 | 16 |  |  |  |
|  |  | 13 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 9 | 9 | REGULOVANÝ PRIESTOR 09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 10 | 10 | REGULOVANÝ PRIESTOR 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 11 | 11 | REGULOVANÝ PRIESTOR 11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | 12 | REGULOVANÝ PRIESTOR 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 12 | 13 | REGULOVANÝ PRIESTOR 13 |
|  |  | 48 | 48 | 2 | 6 | 5 |  | 13 |  |  |  |  | 0 | 13 |  |  |  |
| 14 | 14 | REGULOVANÝ PRIESTOR 14 |
|  |  |  | 44 |  |  |  |  | 0 |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 45 |  |  |  |  | 0 |  | 3 |  |  | 3 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 46 |  |  |  |  | 0 |  | 3 | 2 |  | 5 | 5 |  |  |  |
| 15 | 15 | REGULOVANÝ PRIESTOR 15 |
|  |  | 47 |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
| 16 | 16 | REGULOVANÝ PRIESTOR 16 |
|  |  | 36 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 40 |  |  |  |  | 0 | 22 |  |  |  | 22 | 22 |  |  |  |
| 17 | 17 | REGULOVANÝ PRIESTOR 17 |
|  |  |  | 41 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 43 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
| 18 | 18 | REGULOVANÝ PRIESTOR 18 |
|  |  | 31 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 32 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  | 33 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 34 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 35 |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  | 0 | 7 |  |  |  |
|  |  | 37 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 19 | 19 | REGULOVANÝ PRIESTOR 19 |
|  |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 38 |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 1 | 1 | 4 |  |  |  |
| 20 | 20 | REGULOVANÝ PRIESTOR 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 21 | 21 | REGULOVANÝ PRIESTOR 21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 22 | 22 | REGULOVANÝ PRIESTOR 22 |
|  |  | 23 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 24 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 25 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 26 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  |
|  |  | 28 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 29 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
| 23 | 23 | REGULOVANÝ PRIESTOR 23 |
|  |  | 15 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 16 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 0 | 5 |  |  |  |
|  |  | 17 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |
|  |  | 18 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
|  |  | 19 |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  | 0 | 6 |  |  |  |
|  |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 24 | 24 | REGULOVANÝ PRIESTOR 24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 25 | 25 | REGULOVANÝ PRIESTOR 25 |
|  |  |  | 49 |  |  |  |  | 0 | 20 |  |  |  | 20 | 20 |  |  |  |
| 26 | 26 | REGULOVANÝ PRIESTOR 26 |
|  |  |  | 51 |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 52 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 27 | 27 | REGULOVANÝ PRIESTOR 27 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 28 | 28 | REGULOVANÝ PRIESTOR 28 |
|  |  |  | 53 |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 0 | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 55 |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 4 |  |  |  |
| 29 | 29 | REGULOVANÝ PRIESTOR 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| ID - ihrisko detské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IŠ - ihriská a športoviská pre deti a dospelých |  |  |  |  |  |  |  |
| SK - miesto spoločenských kontaktov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | doporučená výbava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | povinná výbava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 2.18.4.  Zásady a regulatívy umiestnenia občianskeho vybavenia územia a výroby

OBČIANSKA VYBAVENOSŤ ÚZEMIA

V období realizácie územného plánu navrhujeme zamerať  na kapacitné a štrukturálne dobudovanie základnej občianskej  vybavenosti a na zatraktívnenie obce  pre trvale žijúcich obyvateľov a pre turistov a rekreantov.

Občiansku vybavenosť podľa charakteru činnosti delíme na

- verejnú alebo sociálnu vybavenosť, ktorá je zabezpečovaná z polohy štátu, resp. regiónu, obce a

- komerčnú občiansku vybavenosť.

Sociálna infraštruktúra, ktorá  predstavuje nasledovnú druhy občianskej vybavenosti:

- Školstvo

- Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

- Správa a riadenie

- Ochrana pred požiarom

- Osveta

A. Školstvo

Plán, prognóza

- Možnosť rozšírenia základnej školy sa javí nadstavbou jestvujúcej budovy a využitím podkrovných priestorov.

- Je potrebné zabezpečiť rekonštrukciu školských objektov - zateplenie a výmena okien a dverí.

- V areáli školy je potrebné zrealizovať vonkajšiu ľahkoatletickú dráhu, prípadne školský klub.

B.  Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť

Plán, prognóza

- V návrhovon období (I. etapa) bude postačovať existujúca vybavenosť.

- Vo výhľadovom období ( II.  etapa) s rastom počtu obyvateľov vzniknú súkromné ambulancie, predpokladáme hlavne vznik lekárne, ambulancií všeobecného a zubného lekára.

C. Správa a riadenie

Plán, prognóza

- Vo výhľadovej  II.  etape s rastom počtu obyvateľov vznikne prevádzka polície( + 4 prac. miesta) a

- rozšíria sa služby pošty(+ 1prac.miesto).

D. Ochrana pred požiarom

Plán, prognóza

- V návrhovom obdobíi bude postačovať existujúca požiarna zbrojnica.

#### E.OSVETA

Plán, prognóza

- Rozšíriť priestory a vybavenie knižnice,

- V návrhovom období v projekčne pripravenom kultúrnom dome sa zriadi klub dôchodcov, klub mladých a klub politických organizácii.

Komerčná občianska vybavenosť

F.TELOVÝCHOVA  A  ŠPORT

Plán, prognóza

- územný plán rieši rozšírenie športového areálu fufbalového ihriska o nové aktivity

- Tenisové ihrisko 1ks - 36x36 m

- šatne   1 objekt , rozmerov  cca     150 m2

- fitnescentrum		cca     500 m2

- viacúčelová športová hala   cca 2 100 m2

G.KULTÚRNE ZARIADENIA

Plán, prognóza

- Kultúrne objekty vyhovujú potrebám obce v súčasnosti i v návrhovom období.

- Podľa pamiatkového zákona č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti  a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objaví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť.

H.MALOOBCHOD

Plán, prognóza

- územný plán rieši priestor stredu obce okolo cesty III/018104, kde navrhujeme prestavbu existujúcich rodinných domov na polyfunkčné domy  s cca 2 predajňami (á 80m2)

I.VEREJNÉ UBYTOVANIE

Plán, prognóza

- územný plán navrhuje realizáciu 40 lôžok, čím sa zvýši počet lôžok z 420 lôžok na  468, v týchto zariadeniach:

- ubytovanie v súkromí v strede obce – 40 lôžok,

- ubytovanie v polyfunkčných domoch 8 lôžok

- realizáciu turistickej informačnej kancelárie v strede obce, napr. v Družstevnom kultúrnom dome,

J.VEREJNÉ STRAVOVANIE

Plán, prognóza

- územný plán rieši priestor stredu obce okolo cesty III/018104, kde navrhujeme prestavbu existujúcich rodinných domov na polyfunkčné domy  s cca 2 stravovacími zariadeniami v polyfunkčných domoch – 2x20 stoličiek

- zvýšenie počtu stoličiek z 192 na 232 stoličiek

K.SLUŽBY

Plán, prognóza

- územný plán rieši rozšírenie nevýrobných služieb (Zberňa šatstva,Sklenárstvo a iné služby)

- územný plán rieši rozšírenie výrobných služieb (Výr. areáli okolo cesty I/18)

- územný plán rieši rozšírenie (Oprava tovaru a potrieb pre domácnosť - Oprava obuvi, Oprava elektrospotr. a iné služby)

- rozšírenie cintorína,

Realizácia nových prevádzok je podmienená rastom konkurencie uvedených služieb.

I.FINANČNĚ SLUŽBY

Plán, prognóza

-  územný plán rieši rozšírenie bankových a poisťovacích služieb po 1 pracovisku.

Realizácia nových prevádzok je podmienená rastom konkurencie uvedených služieb.

#### Výrobné územia

- Ťažba nerastných surovín

Lokality s výskytom nerastných surovín nie sú evidované na riešenom území.

- Poľnohospodárstvo a obhospodarovanie PPF

Východiskový stav

Kataster  obce Lisková patrí  do  32  produkčno-ekonomickej skupiny.  Územie patrí do typu  rastlinnej produkcie s malou produkciou,  strednou  intenzifikáciou,  malou trhovosťou a veľmi malou efektívnosťou priamych nákladov. Štruktúra  hrubej      rastlinnej   produkcie je  zemiakársko  - pasienkárska  - lúčna. Hlavné pestované  plodiny sú kukurica, jačmeň, pšenica, zemiaky, VRK.

Živočíšna produkcia  je charakterizovaná typom  s malou  produkciou,  strednou  intenzifikáciou  a  veľmi  malou efektívnosťou  priamych nákladov.  Štruktúra živočíšnej  produkcie je mäsovo -  mliečna s prevahou produkcie výkrmných ošípaných a kráv.

Poľnohospodársky pôdny fond v katastrálnom území Lisková je obhospodarovaný   poľnohospodárskym  družstvom  Lisková-Sliače  hospodárstvo Lisková.

Podľa  ÚHDP bolo  v katastri  k 31.12.1995  810.5359 ha  poľnohospodárskej  pôdy, z  čoho je  475.9154 ha  ornej  pôdy, 25.2059 ha záhrad a 309.4146 ha trvalých porastov. Podiel poľnohospodárskej pôdy k výmere katastra je 52.16 % a stupeň zornenia je 58.64 %.

Najlepšou bonitou v katastri je bonita 5.

Značná  časť poľnohospodárskej  krajiny územia katastra Liskovej  bola zasiahnutá  investičnými opatreniami  do  pôdy. Ich  realizácia sa datuje  do rokov 1969  až 1977  a jedná sa o odvodnenia. Ich rozloženie je viditeľné na mape stavu krajiny.

V území sa nachádzajú  dva veľkokapacitné objekty chovu  nutrí, kde  v nižšom v  súčasnosti prebieha chov  líšok  a vyššie umiestnený objekt je opustený.

V katasri obce sa nachádza bývalý Mäsokombinát TATRAN s r. o.,  ktorý  ukončil prevádzku nešťastnou privatizáciou. Predpokladá sa , že areál bude slúžiť na výrobu možno iného druhu.

Plán, prognóza

Pre poľnohospodárstvo je charakteristické, že územie patrí do typu rastlinnej produkcie s malou produkciou, strednou intenzifikáciou, malou trhovosťou a veľmi malou efektívnosťou priamych nákladov. Štruktúra hrubej rastlinnej produkcie je pasienkársko-lúčno-zemiakárska. Hlavné pestované plodiny v oblasti sú kukurica, jačmeň, pšenica, zemiaky .

Živočíšna produkcia je charakterizovaná typom so strednou produkciou, strednou intenzifikáciou a strednou efektívnosťou priamych nákladov. Štruktúra živočíšnej produkcie je mäsovo-mliečna s prevahou produkcie výkrmných ošípaných a kráv.

Pre poľnohospodárstvo môžeme doporučiť  zásady ekologického hospodárenia na pôde, ku ktorým patrí:

- podnik musí mať uzavretú sústavu hospodárenia s dostatočne veľkým zaťažením živočíšnej výroby najmä z hľadiska produkcie maštaľného hnoja

- minimalizácia alebo úplné vylúčenie vonkajších vstupov

- uzavretý obrat stáda, vlastná produkcia ciciakov, nie príliš koncentrované stavy chovu ošípaných, individuálny spôsob ošetrovania i s vedomím vyššieho podielu ľudskej práce

- monitoring znečistenia pôd nežiadúcimi cudzorodými látkami

- v rastlinnej výrobe uplatňovanie pestrej skladby plodín, dodržiavanie všeobecne platných osevných postupov ako predpokladu účinného spôsobu regulácie výskytu burín

- konzervácia kŕmnych plodín iba prirodzenou cestou

- potreba zmenšovania honov ako predpokladu pre zabránenie infekčného tlaku chorôb a škodcov

- výber nových odrôd schopných úspešne obstáť v konkurencii s burinami

- potreba vypracovania špeciálnej pestovateľskej technológie, v ktorej bude možné uplatňovať iba určité druhy povolených hnojív a pesticídov

- špecifická potravinárska výroba, ktorá bude garantovať nemožnosť miešania produktov alternatívneho a konvenčného poľnohospodárstva

- distribúciu a obchod budú zabezpečovať špecializované organizácie, tovar bude označený certifikátom a preverený štátnou inštitúciou

- optimalizácia dávok živín

- obmedziť hnojenie dusíkom na jeseň na minimum a nehnojiť na holú pôdu a sneh

- obmedziť celkové dávky dusíkatých hnojív

Poľnohospodárstvo prechádza výraznými transformačnými  zmenami vlastníckych pomerov a následne foriem hospodárenia. V súčasnosti nie je možné identifikovať, akú po dobu budú mať tieto základné odvetvia.

Budúca urbanizácia a organizácia štruktúry obce bude  závislá od zamestnanosti obyvateľov a prevládajúcej  forme budúcej poľnohospodárskej výroby. Veľký dôraz je  možné klásť na prvovýrobu a pasenie hospodárskych  zvierat.

V pôvodnej, aj  v novších častiach obce bez podstatnejšieho zásahu je  možné rozvíjať malú poľnoh. výrobu/ napr. výroba syrov,  výroba perníkov, konzervovanie lesných plodov a pod./  a nevýrobné služby vrátane turizmu. Podmienkou je však  vybudovanie technickej vybavenosti najmä dopravnej,  energetickej a ekologickej. Turizmus môže byť zameraný  hlavne rodinný pobyt a rôzne formy agrorekreácie a agroturistiky.

Poľnohosp. výroba môže mať rôzny charakter, od pôvodné ho maloroľníckeho hosp. cez rodinné farmy, po modifikovanú družstevnú alebo súkromnú veľkovýrobu.

- Priemyselná  výroba

Východiskový stav

Obec Lisková sa nachádza v blízkosti priemyselného mesta Ružomberok. Cez riešené územie prechádza cesta I/18 a hlavná železničná trať Bratislava – Žilina – Košice. V kastrálnom území obce Lisková  - medzi cestou I/sa nachádza časť18 a železnicou - sa nachádza časť priemyselného areálu MONDI SCP a. s. Ružomberok. Veľká časť nákladnej dopravy do tohto areálu prechádza po hlavnej prístupovej ceste do obce z cesty I/18. Táto skutočnosť a prítomnosť ďalších dvoch areálov – areálu Colnice a areálu Slovenského kontajnerového servisu – Terminal kombinovanej dopravy ŽSR má za následok veľké preťaženie prístupovej cesty do zastavaného územia obce Lisková.

V obci sa nachádzajú niekoľké menšie výrobné prevádzky v rámci zastavaného územia. V nasledujúcej tabuľke  uvádzame zoznam výrobných prevádzok:

| Por. č. | Zamestnávateľ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Areál MONDI SCP a.s. Ružomberok |
| 2. | Slovenský kontajnerový servis – Terminal kombinovanej dopravy ŽSR |
| 3. | TMS MONTYS |
| 4. | Colnica |
| 5. | Dopravno-obchodné služby Demko s.r.o. Lisková |
| 6. | KOVEX (KOVO _ DREVO) – atyp výroba |
| 7. | INTERFROST – kovovýroba |
| 8. | Stolárstvo |
| 9. | Kamenárstvo |

Plán, prognóza

V rámci územného plánu navrhujeme

- podporiť rozvoj drobných prevádzok výrobných služieb, remeselnej a tradičnej výroby, charakteristickej pre tento región – suveníry, výroba z dreva, keramiky a pod predovšetkým navrhujeme rodinné domy v časti zastavaného územia nachádzajúceho sa v ochrannom pásme železničnej trate Bratislava – Žilina – Košice pretransformovať na drobné výrobné a nevýrobné služby,

- oživiť výrobný areál bývalého Mäsokombinátu Tatran.

- v priestore pri sklade kalov navrhujeme nový výrobný areál,

- v priestore popri štátnej komunikácii I/18 vybudovať cca 4 výrobné areály,

- v jednotlivých firmách sa orientovať na vlastný výrobný program, nielen na zákazkovú výrobu,

- vytvoriť viac pracovných príležitosti pre ženy,

- modernizovať niektoré jestvujúce prevádzky, ktoré sa nachádzajú v nevyhovujúcich priestoroch a sú vybavené opotrebovanými technologickými zariadeniami.

- Lesohospodárska výroba

Východiskový stav

Lesy v katastri obce Lisková sa podľa ÚHDP nachádzajú na výmere 559.7837 ha a z celkovej výmery katastra to tvorí 35.11 %. Lesy nachádzajúce sa v riešenom území patria organizačne  do LHC  Liptovská Teplá  a LHC  Biely Potok, kde sa nachádza len  lesný porast prírodnej  rezervácie Ivachnovský luh.  Výmera lesov je podľa  ÚHDP 559.7837 ha čo  tvorí 36 % z výmery  katastra. Lesy sa nachádzajú najmä  v jeho severnej časti v Chočských vrchoch. Zastúpené sú    nasledovné hospodárske súbory a kategórie lesov:

- Hospodárske lesy

- Lesy osobitného určenia

Plán, prognóza

- Hospodárenie lesov bude sa rozvíjať podľa Zákona NR SR  č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a platných  predpisov o hospodárení v lesoch.

- V lesnom hospodárstve čo do výmery prevládajú  produkčné ale ostatné funkcie lesov. K nim patrí funkcia protierózna, vodohospodárska, ochrany prírody, protilavínová, protideflačná, poľovná, výchovno-výskumná.

- Odpadové hospodárstvo

Východiskový stav

Obec do roku 1998 vyvážala  odpad na skládku  v  priestore Mních.  Skládka jbola vedená ako  riadená so  skladovaním domového odpadu, uličných smetí a odpadu zo  zelene. Celková  kapacita skládky bola  určená na 55000  m3 a ročné množstvo uložených odpadov sa pohybuje okolo  5000 m3 za  rok. Výmera skládky je asi  4000 m2. O nepriaznivom vplyve  skládky na životné  prostredie svedčila  aj prítomnosť  dravých vtákov -  myšiakov v jej  areáli  - kŕmiacich sa na odpadoch.

Skládkovanie bolo povolené do 30.6.1997 a po tomto termíne obec vyvážala odpad  na regionálnu skládku v Ružomberku. V súčasnosti obec vyváža odpad na regionálnu skládku v Partizánskej Ľupči. Pre separovaný odpad sú vytvorené podmienky zatiaľ len čiastočne. Nádoby na separovaný odpad sú umietnené pri detských ihriskách (reg. priestor 02), pri cintoríne (reg. priestor 03), pri kultúrnom dome (reg. priestor 12).

Plán, prognóza

- Koncepcia vychádza zo schváleného programu odpadového hospodárstva obce.

- Program odpadového hospodárstva obce je sústredený na znižovanie množstva odpadov, separovaný zber a orientáciu na regionálnu skládku.

- 	Súčasnú skládku pri Liskovskej jaskyni by bolo vhodné asanovať, vzhľadom k veľmi nevyhovujúcej lokalite, vlastne   na území národnej prírodnej rezervácie.

- 	Navrhujeme nádoby na separovaný odpad umiestniť ku Coop predajni pri ceste vedúcej do Liptovskej Teplej alebo ku poľnohospodárskemu dvoru.

- 	Program odpadového hospodárstva obce je založený na obmedzovaní vzniku odpadov, zvýšení podielu využívania odpadov.

- Rekreácia, cestovný ruch

Plán, prognóza

Zastavané územie obce sa rozšíri pre rozvoj bývania o ktorý je vzhľadom na blízkosť mestskej aglomerácie Ružomberok veľký záujem. Ružomberok je podľa priestorovej štruktúry rekreácie turizmu a kúpeľníctva Územného plánu VÚC Žilinský kraj označený ako ťažiskové turistické centrum v oblasti cestovného ruchu. Prírodné podmienky obce nedávajú možnosť tradičného spôsobu obživy poľnohospodárstvom, lesy sú vyčerpané. Výrobný sektor , sústredený v Ružomberku zaznamenáva v súčasnosti klesajúcu tendenciu, preto obec v rámci vlastného prežitia si musí hľadať nové  netradičné zdroje. Navrhované urbanistické riešenie je založené na princípe rešpektovania existujúcich hodnot urbanistickej štruktúry, charakteru zástavby a zakomponovania do krajinného prírodného prostredia.

Návrh územného plánu  dáva  predpoklady pre optimálne fungovanie obce Lisková ako

regionálneho strediska vidieckej rekreácie s veľkosťou do 3100 trvalých obyvateľov s možnosťou prechodného ubytovania do  462 lôžok, návštevnosť v lete 500 a návštevnosť v zime 500 návštevníkov.

Uvedené parametre sa dosiahnu:

- Intenzifikáciou a reštrukturalizáciou  už urbanizovaných plôch v zastavanom území,

- racionalizáciou priemyselnej výroby a poľnohospodárskej výroby, oživením remesiel,

- regeneráciou jestvujúcich a návrhom nových plôch stabilizujúcej zelene a oddychových priestorov v zastavanom území.

-	Ubytovacie kapacity v športovom areáli, v kultúrnom dome a rekreačných domoch pod Chočom, posilní možnosť ubytovania v súkromí, vzhľadom na blízkosť kúpaliska s termálnou vodou v Bešeňovej, kúpeľov Lúčky a strediska zimných športov – Malinô Brdo bude v súlade so stanovenými limitami rekreačnej návštevnosti,

- Letisko, ktoré v súčasnosti slúži na športové účely a dobuduje sa na regionálne verejné letisko,

- Cez Liskovú budú prechádzať  všetky  líniové motocyklové a  cyklistické  trasy,   ktoré  sa dobudujú v rámci Slovenska

- Vznik lesoparku a záhradkovej osady zvýšia záujem obyvateľov a návštevníkov o prechádzkové trasy v rámci katastra.

-	Územie  medzi  vodný tokom Váh a železnicou v priestore jestvujúceho futbalového ihriska poskytuje množstvo príležitostí pre  rozvoj športovo-rekreačných služieb dobudovaním ubytovacích kapacít, fitnescentra a športovej haly a hracích plôch.

Územný plán zhodnotil tunajšie podmienky na rekreačné využitie v zime a v lete a stanoviť kapacity športových zariadení a návštevnosť z optimálneho využitia riešeného územia.

#### 2.18.5. Zásady a regulatívy umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia

Regulatívy dopravné

Dopravná koncepcia zabezpečí

- rekonštrukciu  cesty III/018105,

- realizáciu 2 MOK(malá okružná križovatka) v strede obce pri kultúrnom dome a pri vjazde do obce od Liptovskej Teplej,

- realizácia navrhovaných miestnych komunikácií a parkovísk,

- vybudovanie peších chodníkov,

- vytvoriž vhodné podmienky pre jestvujúce cyklistické trasy,

- Letisko Ružomberok – Lisková sa pretransformuje zo športového letiska na  regionálne verejné letisko s malou vnútroštátnou dopravou,

-       inžinierske siete, ktoré križujú cesty, budú riešené kolmým križovaním pretláčania v chráničkách dostatočnej dĺžky,    technický problém pretláčania sa bude odsúhlasovať s SSC – Správa a údržba Ružomberok, trasy inžinierskych sietí viesť mimo mostných objektov, vzhľadom na problémy, ktoré následne vznikajú pri rekonštrukciách a prestavbách.

Regulatívy vodného hospodárstva a kanalizácie

Rozvod pitnej vody

- rozšírenie rozvodu vody,

-       realizácia výtlačného vodovodného potrubia

(pre Lúčky, LIPT. Teplá, Kalameny, Bešeňová, Potok a Lipt. Michal)

Splašková kanalizácia

- zrealizujú sa navrhované rozvody splaškovej kanalizácie.

Dažďová kanalizácia

- odvedenie dažďových vôd zo spevných plôch sa navrhuje na terén a z časti do splaškovej kanalizácie(parkoviská),

- dažďové vody z parkovísk sa predčistia v zostavách lapačov ropných látok, podľa platnej STN.

Regulatívy rozvodov elektrickej energie a dátových rozvodov

Pre zabezpečenie zásobovania obce elektrickou energiou je potrebné:

- rozšírenie rozvodu VN elektrickej energie,

- vybudovanie 1 transformátorovej stanice (TS)  na križovatke novej ulice „L“ pri RD a zokruhovanie elektrických rozvodov VN.

- rozšírenie rozvodu NN elektrickej energie,

- vybudovanie na  exist. hati na rieke Váh je plánovaná MVE Lisková I.a II. o výkone 2x1,28 MW, ktorá bude napojená do exist. VN siete.

Regulatívy rozvodov plynu

Pre zabezpečenie navrhovaného zásobovania plynom je potrebné:

- rozšírenie rozvodu plynu.

Bezpečnosť a životné prostredie

-v spolupráci s pracovníkmi ochrany prírody označiť stromy, ktoré bude prípadne nutné odstrániť a v prípade nevyhnutného  výrubu postupovať podľa vyhlášky zák. NR SR č.287/94 Zb. z.  a Vyhl. MK SR č.149/80 o ochrane stromov rastúcich mimo lesa,

- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia  a vodných tokov, ochrane životného prostredia,

- zabezpečiť stavenisko proti vstupu nepovolaných osôb, zabezpečiť výkop rýh a jám a označiť výstražnými nápismi,

- čistiť dopravné a ostatné mechanizmy pri výjazde na  obslužnú komunikáciu,- všetky zemné práce a trasy potrubí realizovať citlivo najmä s ohľadom na existujúce lesné porasty,

- v maximálne možnej miere minimalizovať výrub lesných a iných porastov, t.j. v prípade potreby realizovať zemné  práce aj ručne.

#### 2.18.6.  Zásady a regulatívy zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene

KULTÚRNOHISTORICKÉ HODNOTY- zásady a regulatívy

- Národné kultúrne pamiatky podliehajú ochrane podľa zákonač.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu(pamiatkový zákon) a akékoľvek opravy a zásahy do stavebnotechnickej podstaty je potrebné odsúhlasiť s Krajským pamiatkovým úradom Žilina, pracovisko Ružomberok.

- Podľa pamiatkového zákona § 40 v súlade s § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom poriadku v znení neskorších predpisov každý občan, ktorý objeví pri stavebnej činnosti akýkoľvek archeologický nález je povinný ho ohlásiť. Stanovisko AÚ SAV  bud eslúžiť ako podklad k stanovisku / rozhodnutiu Pamiatkového úradu SR  v zmysle zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Národné kultúrne pamiatky sú dokladom historických udalostí a staviteľského majstrovstva obyvateľov Liskovej, preto je potrebné zabezpečiť maximálnu ochranu a nepoškodzovať ich bezprostredné okolie. Medzi ne patrí:

| Názov pamiatky | Katastrálne územie | Číslo podľa Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Pomník SNP | Lisková | ÚZPF č. 409/0 |
| Dom pamätný | Lisková | ÚZPF č. 10517/0 |
| Archeologická pamiatka – hradisko - Konislav | Lisková | ÚZPF č. 2172 |

PRÍRODNÉ ZDROJE – zásady a regulatívy

-  ochrana lesných zdrojov

Hospodárenie lesov bude sa rozvíjať podľa Zákona NR SR  č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny a platných  predpisov o hospodárení v lesoch.Lesy v katastri obce Lisková sa podľa ÚHDP nachádzajú na výmere 559.7837 ha a z celkovej výmery katastra to tvorí 35.11 %.Lesy nachádzajúce sa v riešenom území patria organizačne  do LHC  Liptovská Teplá  a LHC  Biely Potok, kde sa nachádza len  lesný porast prírodnej  rezervácie Ivachnovský luh.  Výmera lesov je podľa  ÚHDP 559.7837 ha čo  tvorí 36 % z výmery  katastra. Lesy sa nachádzajú najmä  v jeho severnej časti v Chočských vrchoch.

- ochrana pôdnych zdrojov

Osobitne chránenou pôdou v zmysle zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu je pôda 1 až 3  odvodovej skupiny a pôda s vykonanými investičnými zásahmi. Najlepšou bonitou v katastri je bonita 5 a teda kataster obce nemá chránenú poľnohospodársku pôdu.

- ochrana genofondových zdrojov

V lesných spoločenstvách sú genofondové plochy vyčleňované so zámerom zberu kvalitného semena na obnovu porastov. Platia tu prísne kritéria čo sa týka proveniencie semena, do úvahy sa berú stanovištné predpoklady a výsledky ekologického prieskumu lesov. V jednej veličine sú teda zahrnuté ekologické aj ekonomické ukazovatele.

EKOLOGICKÁ STABILITA – opatrenia, zásady a regulatívy

Uvedené opatrenia sa vždy konkrétne viažu na vyššie vyčlenené komplexné jednotky, ak nie je uvedené inak.

- opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability a biodiverzity

- uvedené opatrenia sú vlastne výstupom územného systému ekologickej stability. Opatrenia sú navrhované v rámci regulatívov pre jednotlivé činnosti a spôsoby využívania krajiny. Tu možno spomenúť, že vedúcim motívom bolo navrhovať významné a perspektívne prvky do systému ÚSES aby sa tak aspoň čiastočne zabezpečila ich ochrana a čo najviac ich prirodzený vývoj.

- opatrenia na ochranu prírodných a kultúrno-historických zdrojov

- k prírodným zdrojom v území katastra patria zdroje pitnej vody, poľnohospodárska pôda, lesy. Každý z týchto zdrojov zahrňuje pod seba ešte podmnožinu čiastkových zdrojov ako napr. v lesoch je to okrem drevnej hmoty aj poľovná zver, ktorá tu má svoje útočisko, genofondové zdroje apod. Ochrana prírodných zdrojov je vlastne implicitne zahrnutá v ochrane prvkov, ktoré sú ich nositeľmi.

- opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia a ochranu zdravia obyvateľstva

- potrebné je najmä riešenie odpadového hospodárstva a odvádzanie odpadových vôd

- opatrenia na zachovanie a udržiavanie vegetácie v sídlach

- vegetáciu v obci doporučujeme udržiavať prinajmenšom v súčasnom stave. Rezervy možno pozorovať miestami pri vodnom toku, ale ináč tento stav vzhľadom k charakteru obce je vyhovujúci.

- opatrenia na zmiernenie pôsobenia stresových javov

- stresové faktory vplyvom podložia – zosuvy pôdy sú dané najmä podložím a zmenšenie ich negatívneho vplyvu je dané najmä poznaním ich umiestnenia

- stresové faktory vodných tokov – riešením by bolo priblížiť vodný tok prirodzenému stavu, týka sa to hlavne čistotnosti a disciplíny obyvateľov pri vysýpaní odpadov do vodného toku

- stresové javy v lesných ekosystémoch – najvýraznejší faktor sú tu imisné lesy – tu je vhodné  obhospodarovať les tak, aby stromy dosahovali čím väčšie koruny a vytvorili si veľkú asimilačnú plochu zvyšujúcu ich odolnosť voči imisiám; lesná ťažba v hospodárskych lesoch by mala byť vykonávaná citlivo s ohľadom na miestne prírodné zdroje a obdobia v roku

- stresové javy v poľnohospodárskych ekosystémoch – tu je najzávažnejší faktor erózia pôdy daná najmä podložím ale miestne ju podporuje aj koncentrované preháňanie dobytka čomu sa však úplne zabrániť nedá. Erózia z orných pôd je už značne obmedzená, pretože mnohé katastrálne vedené pôdy ako orné už sú v súčasnosti zarastené trávnymi porastami.

- stresové faktory súvisiace s urbanizáciou – invázne rastliny doporučujeme likvidovať selektívnymi herbicídmi a mechanicky. Kolízie migračných trás živočíchov – pri nižších živočíchoch ohrádkami a pri vyšších sú vhodným riešením dopravné značky a obmedzenie rýchlosti na kritických miestach. Miestne výsypy odpadov je potrebné odstrániť (aj s pomocou rôznych projektov) a zvyšovať pri tej príležitosti ekologické povedomie ľudí.

- opatrenia na zlepšenie pôsobenia štruktúry vnímanej krajiny

- štruktúra vnímanej krajiny je  nadpriemerná z pohľadu Slovenska a jej najdynamickejšiu zložku – ľudské sídla a obydlia by mala obec strážiť angažovaním architektov pre udržiavanie typického rázu novostavieb a rekonštrukcií domov a iných stavebných objektov

#### 2.18.7.  Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie

Životné prostredie tvoria jeho jednotlivé zložky, ktoré majú svoje funkcie a pre ktoré platia vždy špecifické regulatívy.

Lesné hospodárstvo – platný lesný hospodársky plán so stanoveným tvarom lesa, obnovnou dobou, spôsobom a formou hospodárenia, obnovným a cieľovým druhovým zložením.

Poľnohospodárstvo – uplatnenie vhodnej intenzity hospodárenia podľa prírodných hodnôt

Vodné hospodárstvo – podmienky stupňa pásiem hygienickej ochrany vodných zdrojov

Poľovníctvo a rybárstvo – umožniť existenciu predátorov, poľovné právo vykonávať len ako doplnok a pomoc prirodzenému režimu ekosystémov oblasti

Funkcia tvorby krajiny – zachovanie štruktúry krajiny s prírodnými prvkami nelesnej drevinovej vegetácie, podmáčanými lokalitami a sprievodnými porastami vodných tokov vrátane občasných vodných tokov

Funkcia biodiverzity – vo väčšine prípadov ponechať  prirodzenému vývoju v rámci existujúceho typu krajinnej štruktúry, neodvodňovať umelými zásahmi do pôdy, nevyrubovať krovitú a stromovú vegetáciu, individuálne možno umožniť regulované zásahy pod dohľadom štátnej ochrany prírody

Ekologické zásady hospodárenia by mali preniknúť aj do ostatných zložiek ľudskej činnosti ako je odpadové hospodárstvo, palivová základňa, výroba, cestovný ruch.

#### 2.18.8.  Vymedzenie zastavaného územia obce

V územnom pláne je navrhnutá úprava hraníc zastavaného  územia obce. Súčasné a navrhované hranice zastavaného  územia obce sú interpretované v grafickej časti územné ho plánu. Predpokladané možné rozšírenie zastavaného  územia obce je vymedzené plochami vhodnými na zástavbu. Zastavané územie obce sa rozšíri pre rozvoj primárnej (obytnej) funkcie o nové lokality, vhodné na realizáciu individuálnej bytovej výstavby.

Rozšírenie hraníc zastavaného územia  je zdokumentované vo výkresovej dokumentácii a v nasledujúcej tabuľke.

Rozšírenie zastavaného územia

| Por. číslo | Regulovaný priestor č. | Zmena hranice zastavaného územia |
| --- | --- | --- |
| 1 | RP č. 04 | - na východnom okraji RP - rozšírenie cintorína |
| 2 | RP č. 28 | - na severovýchodnom okraji - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |
| 3 | RP č. 26 | - severne od školského areálu - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |
| 4 | RP č. 19 | - západne od RP č. 18 - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |
| 5 | RP č. 17 | - južne od RP č. 16 a - rozšírenie obytného územia (rodinné domy) |

Obec Lisková ako prímestská oblasť mesta Ružomberok bude významná ako obytný satelit mesta.  Obyvatelia mestských aglomerácii hľadajú na bývanie územia, ktoré spĺňajú zároveň obytnú aj rekreačnú funkciu.  Lisková svojou polohou spĺňa tieto podmienky. Obec v rámci vlastného prežitia si musí hľadať nové  netradičné zdroje – agroturistika, vidiecka rekreácia, cestovný ruch, turizmus a obnova tradičných remesiel

#### 2.18.9. Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

#### OCHRANNÉ PÁSMA -TECHNICKÉ ZARIADENIA

Z hľadiska hygienického a technického v riešenom území je potrebné rešpektovať tieto ochranné pásma:

- ochranné pásmo poľnohospodárskeho dvora bolo vyhlásené v čase najväčšieho rozvoja, v súčasnosti sa znížili počty dobytka, navrhujeme ho prehodnotiť,

- poľné hnojiská majú ochranné pásmo 100 m,

- cintoríny majú ochranné pásmo 50 m v prípade, že v obci nie je vodovod.

Pre vedenie elektrickej energie

- pre napätie 220 kV je ochranné pásmo 20 m od krajného vodiča a

- pre napätie 22 kV 10m od krajného vodiča,

- ochranné pásmo stožiarových trafostaníc –v šírke 10 m od okraja,

Pre plynovody platia tieto ochranné pásma:

#### Ochranné pásma

- pre plynovody a prípojky do DN 200 mm je 4,0 m –/platí pre STL a NTL plynovody/ a nad DN 200 mm

- do 500 mm 8,0 m / platí pre VTL plynovody a prípojky a RS/.

- pre regulačnú stanicu plynu je ochranné pásmo 8 m,

Bezpečnostné pásma

Pre VTL plynovody a prípojky nad DN 200 a do 300 mm  a prevádzkovom tlaku nad 4,0 MPa je vzdialenosť od osi plynovodu 100 m /platí pre riešený UPN/ a vyhovuje!

Pre STL plynovody do tlaku 0,4 MPA  platí vzdialenosť od budov 2,0 m – môže sa znížiť na 1,0 m za podmienok podľa STN. Pre NTL plynovody platí vzdialenosť od budov 1,0 m.

Ochranné pásma komunikácií

- diaľnica má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 100 m kolmo na os cesty po - oboch stranách vozovky,

- cesta prvej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 50 m kolmo na os cesty po - oboch stranách vozovky,

- cesta druhej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 25 m kolmo na os cesty po - oboch stranách vozovky,

cesta tretej triedy má mimo zastavaného územia obce ochranné pásmo 20 m kolmo na os cesty po oboch stranách vozovky,

- inžinierske siete miestneho významu /vodovody, kanalizácia, plynovody/ majú ochranné pásmo 1 m.

Ostatné

Ochranné pásmo Letiska Ružomberok  - Lisková sú určené rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie zn. 1-173/84, zo dňa 29. 12. 1984, v ktorom je uvedené

a/ Výškové obmedzesa stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod je stanovené:

- ochranným pásmom vodorovnej roviny s obmedzujúcou výškou 535,00 m n.m. B.p.v.,

- ochranným pásmom vzletových a približovacích priestorov v sklone 2,50 % (1:40),

- ochranným pásmom kúžeľovej plochy, ktorá stúpa od okraja ochranného pásma vodorovnej prekážkovej roviny, t.j. od výšky 535,00 m n.m. B.p.v. až do výšky 570 m n.m. B.p.v. v sklone 4%(1:25)

- ochranným pásmom prechodových plôch v sklone 14,30% (1:7).

b/ Ďalšie obmedzenia sú stanovené:

- ochranným pásmom proti nebezpečným a klamlivým svetlám,

- na povrchovú úpravu striech, obvodových plášťov objektov, oplotenia stavenísk, plochy reklamných zariadení a pod. budú použité materiály s nereflexnou úpravou,

- osvetlenie objektov a komunikácií bude riešené sklopenámi svietidlami, ktorých svetelný lúč bude nasmerovaný priamo na osvetľovací povrchtak, aby nedochádzalo k oslepovaniu a klamaniu posádky lietadiel,

- ochranným pásmom s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN ( elektrická prípojka bude riešená podzemným káblom),

- ornitologickým vnútorným a vonkajším ochranným pásmom (je tu zákaz budovať skládky, stohy, siláže a prevádzovať činnosti, ktoré by spôsobili zvýšený výskyt vtáctva) – grafick é zdokumentovanie ochranných pásiem – viď. výkrčes č. 1 a výkres 4b.

Poznámka:

Presné parametre ochranných pásiem a z nich vyplývajúce obmedzenia sú popísané v rozhodnutí o určení ochranných pásiem Letiska Ružomberok – Lisková.

Časť katastrálneho územia (severná časť) sa nachádza na území , kde už samotný terén tvorí leteckú prekážku.

V zmysle § 28, odst. 3 a § 30 zákona č. 143/1998 o civilnom letectve(letecký zákon) a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je Letecký úrad SR dotknutým orgánom štátnej správy  v povoľovacom procese stavieb a zariadení  nestavebnej povyhy v ochranných pásmach letísk a leteckých pozemných zariadení ako aj pri ďalších stavbách, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť leteckej prevádzky, na základe čoho je potrebné požiadať Letecký úrad SR o súhlas pri stavbách:

- ktoré by svojou výškou, prevádzkou alebo použitím stavebných mechanizmov mohli narušiť popísané ochranné pásma letiska Ružomberok,

- vysoké 100 m a viac nad terénom (§ 30 odst. 1, písmeno a),

- stavby a zariadenia vysoké 30 m a viac umiestnené na prírodných alebo umelých vyvýšeninách , ktoré vyčnievajú 100 m a viac nad okolitú krajinu (§30, odst. 1, písmeno b),

- zariadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a leteckých pozemných zariadení, najmä zariadení priemyselných podnikov, vedenia VVN 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice (§30, odst. 1, písm.c),

- zariadenia, ktoré môžu ohroziť let lietadla, najmä zariadenia na generovanie alebo zosilňovanie elektromagnetického žiarenia, klamlivé svetlá a silné svetelné zdroje (§30, odst.1, písm. d).

#### CHRÁNENÉ ÚZEMIA

Územie Liskovej je bohaté na výskyt rôznych druhov chránených území.

V území katastra sa nachádza európske chránené územie Choč SKUEV0305, ktoré sa prakticky územne kryje s NPR Choč

V južnej časti katastra od štátnej cesty I/18 prebieha hranica súčasného ochranného pásma Národného parku Nízke Tatry.

Na sever od Váhu ponad obec prebieha návrh ochranného pásma Národného parku Chočské vrchy a jeho vlastné územie má prebiehať upätím Chočských vrchov.

V Chočských vrchoch je v súčasnosti vyhlásená Národná prírodná rezervácia Choč.

V chránenom území sú platné ochranné podmienky piateho stupňa ochrany podľa zákona ochrane prírody a krajiny.

Národnou prírodnou pamiatkou je Liskovská jaskyňa nachádzajúca sa v lokalite Mních. Ochranné pásmo jaskyne bolo vyhlásené Všeobecne záväznou vyhláškou KÚ v Žiline  č. 5/2003 z 29.10.2003. V jaskyni ako i v jej ochrannom pásme platí osobitný režim ochrany vymedzený §24 zákona ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. a nevzťahujú sa na ňu stupne ochrany iných druhov chránených území.

Severne tesne nad obcou sa nachádza prírodná rezervácia Mohylky. Hlavným motívom ochrany je paleontologická stránka lokality. V rezervácii platí 4. stupeň ochrany podľa vyhlášky KÚŽP v žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.2004.

Vo východnej časti katastra pri rieke Váh do riešeného územia čiastočne zasahuje prírodná rezervácia Ivachnovský luh. Stupeň pôvodnosti a zachovanosti územia je vysoký. Dôvodom ochrany bolo zachovanie fragmentu lužného lesa v jednej z najsevernejších oblastí Slovenska.

Pri ceste spájajúcej Likavku a Liskovú sa nachádza v západnej časti katastra prírodná pamiatka Skalná päsť.

Pri tej istej ceste ale východne za obcou v smere na Liptovskú Teplú bol vyhlásený chránený strom jedinca lipy malolistej.

V chránených oblastiach platí Zákon NR SR č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.

Jeho účelom je prispieť k zachovaniu rozmanitosti podmienok a foriem života na Zemi , utvárať podmienky na trvalé udržiavanie, obnovovanie a racionálne využívanie prírodných zdrojov, záchranu prírodného dedičstva, charakteristického vzhľadu krajiny a na dosiahnutie a udržanie ekologickej stability.

Ochranou prírody a krajiny sa rozumie predchádzanie a obmedzovanie zásahov, ktoré ohrozujú, poškodzujú alebo ničia podmienky a formy života, prírodné dedičstvo, vzhľad krajiny, znižujú jej ekologickú stabilitu, ako aj odstraňovanie následkov takýchto zásahov. Ochranou prírody sa rozumie aj starostlivosť o ekosystémy.

Prehľadne možno vyššie uvedené limity znázorniť nasledovne:

Limity:

Biocentrum – prítomnosť ekosystémov vytvárajúcich trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev

Biokoridor – možnosť migrácie a výmeny genetickej informácie živých organizmov a ich spoločenstiev

Interakčný prvok – možnosť priaznivého pôsobenia na okolité časti krajiny pozmenenej alebo narušenej človekom

Národná prírodná rezervácia a prírodná rezervácia – štvrtý alebo piaty stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

Národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka – štvrtý alebo piaty stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

Chránený areál – tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

Národný park – tretí stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v prípade zónovania 5. – 2. stupeň ochrany

Ochranné pásmo národného parku – druhý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

Chránená krajinná oblasť - druhý stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, v prípade zónovania 5. – 2. stupeň ochrany

Chránený krajinný prvok – druhý, tretí, štvrtý alebo piaty stupeň ochrany podľa zákona o ochrane prírody a krajiny

Regulatívy:

Biocentrum – chrániť ekosystémy a zachovať prirodzený vývoj spoločenstiev bioty v tomto území a dodržať dlhodobé ciele ochrany

Biokoridor – podpora a umožnenie prirodzeného vývoja organizmov a ich spoločenstiev, zabránenie vzniku bariér ich migrácie resp. eliminácia existujúcich

Interakčný prvok – zachovanie prvku v štruktúre krajiny

Národná prírodná rezervácia a prírodná rezervácia – program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

Národná prírodná pamiatka a prírodná pamiatka - program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

Chránený areál - program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

Národný park – program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

Ochranné pásmo národného parku – program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

Chránená krajinná oblasť – program starostlivosti alebo program záchrany chráneného územia, ak bol spracovaný

#### 2.18.10. Plochy pre verejnoprospešné stavby, pre vykonanie delenia a scelovania pozemkov, pre asanáciu a pre chránené časti krajiny

Navrhovaná urbanistická koncepcia si vyžaduje delenie a sceľovanie parciel podľa textovej a grafickej  časti územnoplánovacej dokumentácie v zmysle uvedených regulatívov a zastavovacích podmienok. Ide hlavne o vymedzenie dopravných trás, trás technického vybavenia, výrobných areálov a navrhovaných športových a rekreačných areálov.

#### 2.18.11. Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny

V Územnom pláne obce Lisková sú zapracované regulatívy a limity pre realizáciu navrhovanej  priemyselnej zóny pri ceste I/18 a pre rozšírenie individuálnej bytovej výstavby. Po schválení územného plánu je možné spracovávať pre nové urbanizované plochy dokumentáciu pre územné rozhodnutie.

Ak by v priebehu spracovania dokumentácie pre územné rozhodnutie vznikla potreba uvedené aktivity riešiť formou územného plánu zóny, je to možné.

#### 2.18.12.  Zoznam verejnoprospešných stavieb

Územný plán obce Lisková vymedzuje verejnoprospešné stavby v zmysle Stavebného zákona č. 50/1976 a jeho aktuálnych doplnkov, za ktoré sa považujú stavby určené na verejnoprospešné služby, pre verejné technické vybavenie územia podporujúce jeho rozvoj a ochranu životného prostredia , stavby pre zneškodňovanie odpadov, pre zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, pre verejnú dopravu, pre verejné školstvo, pre verejnú správu a podobne.

VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

# 1. PRE DOPRAVU:

  - realizácia diaľnice a súvisiacich stavieb

  - rekonštrukcia cesty III/I018105 a križovatky s cestou I/18

  - rekonštrukcia ostatných miestnych komunikácii

  - realizácia dvoch malých kruhových križovatiek

1.5.  realizácia navrhovaných miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk

# 2. PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ

2.1.  rozšírenie rozvodu kanalizácie

  - rozšírenie rozvodu vody

  - realizácia výtlačného vodovodného potrubia

(pre Lúčky, Lipt. Teplá, Kalameny, Bešeňová, Potok a Lipt. Michal)

2.3.  rozšírenie elektrických rozvodov NN

  - vybudovanie 1 navrhovanej transformátorovej staníce (TS-RP26),

rekonštrukcie existujúcich TS a zokruhovanie elektrických  rozvodov VN

  - rozšírenie rozvodov plynu

# 3. OBČIANSKU VYBAVENOSŤ

3.1.  rozšírenie cintorína

3.2.  rozšírenie športových plôch

# 4. PRE VEREJNÚ ZELEŇ

  - doplniť a udržiavať brehové porasty vodných tokov

4.2.  realizácia a údržba parkovej úpravy v strede obce

  - realizácia lesoparku

# 5. PRE CESTOVNÝ RUCH, REKREÁCIU

5.1.  dobudovať športový areál pri fufbalovom ihrisku

#### 2.18.13.  Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Záväzné časti riešenia sa stanovujú ako

- regulatívy limít a regulatívov  jednotlivých komplexných jednotiek v rámci katastrálneho územia,

- regulatívy funkčného a priestorového využívania pozemkov a stavieb v rámci zastavaného    územia,

- regulatívy umiestnenia verejného dopravného a technického vybavenia,

- regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch, urbánnych priestoroch s určením zastavovacích podmienok,

- regulatívy  ochrany životného prostredia

- regulatívy začlenenia stavieb do okolitej zástavby, pamiatkových rezervácií, do pamiatkových zón a do ostatnej krajiny,

#### Verejnoprospešné stavby sa navrhujú

1.     PRE DOPRAVU

- PRE TECHNICKÚ VYBAVENOSŤ

- PRE OBČIANSKU VYBAVENOSŤ

- PRE VEREJNÚ ZELEŇ

- PRE CESTOVNÝ RUCH, REKREÁCIU

Vymedzenie plôch pre verejnoprospešné stavby je  podkladom pre prípadné vyvlastnenie pozemkov alebo  stavieb podľa par.108, odst.2, písmeno a/ stavebného  zákona, pri stavbách uvedených v časti 1,2 pokiaľ  nebude možné riešenie majetkoprávnych vzťahov dosiahnuť  dohodou alebo iným spôsobom. Verejný záujem na vyvlastnenie sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní.

Všetky aktivity na uvedených plochách podliehajú prejednaniu v Obecnom zastupiteľstve.

Štatút verejnoprospešných stavieb nadobudnú plánované  objekty schválením Územného plánu obce Lisková ako územnoplánovacej  dokumentácie po ukončení procedurálneho procesu v  rozsahu vyjadrovacieho a schvaľovacieho konania.

Záväzné časti riešenia a verejnoprospešné stavby sú zdokumentované aj v grafickej podobe – viď.  príloha s názvom: Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

## A.3. Doplňujúce údaje

(viď tabuľky – nasledujúce strany)